2021年全区住房城乡建设系统

职工职业技能大赛技术文件

钢

筋

工

全区住房城乡建设系统职工职业技能大赛组委会

2021年9月

目    录

一、竟赛技术文件制定依据

二、竞赛内容、方式和成绩计算

三、命题原则

四、竞赛范围、类型及其它

五、竞赛场地设施与材料准备

六、竞赛规则

七、技能操作比赛内容

八、其他

一、竞赛技术文件制定依据

本项竞赛技术文件按照《自治区住房城乡建设厅  自治区人力资源社会保障厅  自治区总工会关于举办2021年全区住房城乡建设系统职工职业技能大赛的通知》的要求，以及住建部颁发的《建筑行业职业技能标准》、《职业技能岗位鉴定规范》和《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1、2、3)等文件要求而制定。

二、竞赛内容、方式和成绩计算

（一）竞赛内容

本项竞赛设理论知识考试和操作技能比赛两个部分。具体包括：理论考试；技能操作：按图放样计算、钢筋下料加工、现场绑扎等。

（二）竞赛形式

本赛项理论知识竞赛采用参赛选手单人竞赛形式；操作技能竞赛：由1名竞赛选手与1名助手组合，助手配合钢筋搬运的工作，不能参与下料计算、箍筋加工、套箍筋及钢筋绑扎工作。选手独立完成规定的竞赛内容。

（三）成绩计算

理论知识考试、技能操作满分为100分制，按照权重计算总成绩。理论考试为闭卷考试，成绩占总成绩的30%，操作技能比赛成绩占总成绩的70%。

三、命题原则

依据《钢筋工国家职业标准》和《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1、2、3)，注重基本技能的表现能力，体现现代技术，紧密联系生产实际，考核本职业岗位操作者的综合能力，并对以全区建筑业一线操作人员技能水平的提高起到示范指导作用。

四、试题范围、类型及其它

试题范围以理论+基本知识+专业知识，实操以技能操作为主，在实际操作竞赛过程中对操作规范及安全文明生产进行考核。

（一）实操竞赛范围与内容

1.考核范围

梁钢筋下料计算、加工、绑扎

2、考核内容

（1）施工准备

①熟悉图纸；

②工具准备；

③安排施工程序；

④施工现场准备。

（2）实际操作

①计算各编号钢筋的下料长度；

②放大样，制作样板；

③按计算长度下料；

④各编号钢筋加工成型并进行检验评定；

⑤绑扎安装构件并检查评定；

（3）质量检查

①按质量标准检验评定构件质量；

②纠正和改进不足之处；

③收尾整理、退料；

④清理场地，申报完成作品；

⑤安全文明操作；

（二）竞赛时间

实际技能操作竞赛时间240分钟。

（三）评分办法

参照钢筋工国家职业技能标准高级技能操作要求，依据选手完成竞赛内容的情况，根据本赛项考核标准进行评分。其中，现场安全文明生产和遵守工艺纪律、操作规程情况由现场裁判评定。

选手有下列情形须从竞赛成绩中扣分：

1.在实际操作竞赛过程中，因操作不当导致事故，酌情扣5～20 分，情况严重者取消竞赛资格。

2.在实际操作竞赛过程中，扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作者，视情节扣10～20分，打架斗殴的直接取消竞赛资格。

（五）评分标准

钢筋工实操竞赛评分表

| 参赛队名 |  | 工位号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始时间 |  | 结束时间 |  |
| 序号 | 检查项目 | 评分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 施工准备（20分） | 着装、工具准备 | 安全帽及自带工具准备，缺一扣2分 | 5 |  |  |  |
| 2 |  | 钢筋配料单 | 准确性（简图5分，规格1分，下料长度3分，根数1分，数量2分）查看下料单， | 15 |  |  |  |
| 3 | 钢筋安装（65分） | 受力钢筋间距 上下排钢筋间距 | ±10mm，超过扣2分 | 15 |  |  |  |
| 4 |  | 箍筋加工弯钩 平直度长度、角度 | 平直度±10mm，超过每处扣2分；角度超过±5度，每处扣2分； | 10 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 箍筋绑扎 箍筋间距 | 宽、高±10mm，加密区间距100mm，连续三档，每处超限扣2分 | 10 |  |  |  |
| 7 |  | 箍筋加密区长度 | ±10mm,不合符要求扣5分 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 扎丝绑扎方向 箍筋接头错开 | 扎丝朝内，每一个扣2分，箍筋接头未错开扣5分 | 5 |  |  |  |
| 9 |  | 保护层厚度 | ±5，一处偏差超过5㎜扣2分，抽3个点 | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 箍筋与主筋要互相垂直 | 每一处扣2分， | 5 |  |  |  |
| 11 |  | 工效 | 按完成作品时间由短到长排名，第 1 名-第 5 名，相应分数为 5-1 分，其他名次得 0 分。 | 5 |  |  |  |
| 12 | 安全文明施工（10分） | 工完场清，违规作业，材料堆放、场区内抽烟 | 未工完场清的扣5分，每违规作业一处扣1分，材料未堆放整齐的扣3分 | 10 |  |  |  |
| 13 | 合计 | 100 |  |  |  |
| 16 | 评委签字 |  | 时间 |  |

考评员：                        裁判组长：         日期：

五、竞赛场地设施与材料准备

（一）竞赛场地

1.赛场面积：每个操作工位2.5*5米；每个工位预留1.5米宽的通道。

2.每个工位标明工位编号；赛前由选手抽签确定工位。

3.光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁，无外界干扰。赛场集中设置220V电源的五孔插座，不宜少于每5个工位一组插座。

（二）赛场设施及材料准备

1.主办单位准备图纸标示所需钢筋材料。每个工位：绑扎铁丝（20-22#，长 28cm）2 kg，“几”字马凳筋（B16钢筋制作，支撑梁用，1.2m高*0.3m宽，脚长0.2m，4个）、箍筋加工操作台（一个长1m*宽1m*高1m木板台，足够牢固）；梁钢筋（除箍筋外）由主办方加工制作完善（为了保证尺寸准确，宜工厂集中加工），放在每个工位上。箍筋使用的钢筋由承办方调直，按照一定的长度及数量放在每个工位上，由参赛选手进一步下料加工完成。

2.裁判评分用具由承办方根据裁判数量提供。宜按照每5个工位设一组裁判员，每组3名裁判员，其中1名组长兼记录，2名测量。裁判所需工具详细下表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | 7.5m | 把 | 每组一套 |
| 2 | 工具袋、量角器、三角板、记录板、记录表、笔等物品 |  |  | 每人一套 |

（三）参赛选手准备工具，不限于下表。

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动钢筋液压剪刀 |  | 1 |  |
| 2 | 手持砂轮切割机 |  | 1 |  |
| 3 | 钢筋钩子 | - | 1 |  |
| 4 | 钢卷尺 | 7.5 | 1 |  |
| 5 | 工装、工作鞋、手套等劳保防护用品 | - | 1套 |  |
| 6 | 计算器、三角板、角度尺、直尺、划笔等 | - | 若干 |  |
| 7 | 各自需要的在绑扎所用工具 |  |  |  |
| 8 | 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1、2、3) |  | 1 |  |

六、竞赛规则

（一）理论知识考试规定

1．理论考试时间为60分钟；考生座位一人一桌安排。

2．考试前15分钟考生应持本人身份证和参赛证进入考场，并凭参赛证对号入座。参赛证和身份证应放在座位课桌的左上角，以便监考人员查对。

3．开考15分钟后不得入场；考试30分钟后才能提交答卷离场；离场后不得再进场续考。

4．答题前，考生务必将自己的身份证号码、姓名、工作单位正确无误地填写在指定位置，并核对考试内容是否与当场考试的科目、题数相符。如遇问题可举手向监考人员询问，但不得要求监考人员作任何涉及考试内容的解释或提示。

5．考试时参赛选手不得带与考试无关的物品进入考场，已带资料、提包、手机等物品应存放在指定位置。

6．考生应独立作答，不可互相观看、交谈，若遇问题，可向监考人员询问。

7．考生必须严格遵守考场纪律，考场内必须保持安静，不准吸烟，不准随意走动，不准交头接耳、左顾右盼，不准请人代考，不准抄袭、讨论、提示，不准传递、挟带字条，不准使用手机等通讯工具。违纪者，无论受益与否，一律取消考试资格，并作为零分处理。

8．考生要服从监考人员的安排和监督，要尊重监考员。考试中，考生如有特殊情况需要离开考场时，要经监考人员允许。

9．考试终了时间一到，考生应立即停止作答并立即离场，不得拖延时间。

10．监考人员应佩带工作证，与考务无关的人员不得进入考场。

（二）技能操作竞赛现场规定

1.实际操作竞赛场地在大赛组委会指定的赛场进行。

2.参赛选手在竞赛前30分钟到指定赛场凭身份证检录抽签（场次、工位）。

3.开赛迟到10分钟及以上者，按自动弃权处理。

4.除规定允许携带的物品外，其他物品一律不得带入竞赛现场。

5.听从工作人员指挥，按顺序进入工位，做好准备工作，同时对此工位设备，材料等是否完好等情况确认，如有缺少，损坏和安全隐患等问题，及时向裁判人员报告。

6.开始竞赛时间信号发出后，参赛选手方可进行工作，竞赛过程中严格服从裁判人员的命令。

7.竞赛过程中，监考裁判应对每名参赛选手的各道工序认真填写竞赛监考记录。竞赛时间为240分钟，连续进行；饮水由赛场统一提供，选手饮食、饮水及如厕时间计算在竞赛时间内。午餐时间单独设置，除了裁判员外其他所有人员统一离场、用餐，用餐后统一进场。

8.监考裁判及赛场工作人员与参赛者只能进行有关工作方面的必要联系，不得进行任何提示性交谈。其他允许进入赛场的人员，一律不允许与参赛者交谈。任何在竞赛现场的人员，不得干扰参赛者的正常操作。

9.除当场次的参赛选手及指定负责该场次的监考裁判和工作人员外，有关领导及新闻宣传人员应在组委会负责人陪同下进入竞赛现场。进入赛场人员均须佩戴规定的标志并遵守赛场纪律，其他人员一律谢绝进入竞赛现场。

10.选手完成作品并及时收尾整理、退料、清理场地后，参赛选手应举手示意监考裁判申报作品完成并记录其竞赛实际时间，然后到指定区域等待，不得干扰他人。比赛结束信号发出后，所有选手应立即停止作业离开赛场。

（三）竞赛操作技能要求

1.操作应严格按施工图进行，正确计算钢筋下料长度。

2.参赛选手不得在参赛品上作任何标记。

3.操作完毕后，参赛选手应对成品进行检查，确认无误后举手示意任务完成，监考员严格记录时间，并对成品进行封号，监考员认真填写监考记录表，并与参赛选手共同签字确认，最后将成品送至指定的评定场地。

（四）竞赛期间安全要求

1.禁止在场内吸烟。禁止打架斗殴。

3.竞赛前，参赛选手应了解紧急出口的位置，并检查各种电器设备及设备接地情况。

3.参赛选手工作时必须按规定穿戴好安全帽和手套，并按安全操作规程正确操作。工作时遇到突发问题，如设备故障等，立即与安全应急小组联系，不得自行处理。

4.在疫情防控期间，请各选手做好个人防护工作，全程配戴口罩，保持安全距离。另外，现场配备有口罩、消毒洗手液等防控物资。

七、技能操作比赛内容

1.梁、柱的砼强度等级均为C30，梁、柱保护层厚度为25mm，板厚为100mm,板配筋双层双向ϕ8@200,保护层厚度为15mm。构造钢筋的拉结筋Φ8@450设置，悬挑段不设拉结筋。抗震等级为二级；根据下图填写KL1下料单。下料单上交一份至裁判员。

2.梁钢筋除箍筋外，由主办单位按照《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1)下料制作，放在工位上。箍筋使用的钢筋由承办方调直，按照一定的长度及数量放在每个工位上，由参赛选手进一步下料加工完成。

3.参赛选手负责按施工图绑扎梁钢筋成型。助手配合钢筋搬运、箍筋切断的工作，不能参与下料计算、箍筋加工、套箍筋及钢筋绑扎工作。

4.钢筋下料计算单

姓名：           工位号：          参赛证号：

| 编号 | 构件名称 | 钢筋简图 | 规格 | 单根 长度 | 数量 | 部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑦ |  |  |  |  |  |  |
| ( |  |  |  |  |  |  |

八、其他

1.本技术文件适用于本次竞赛阶段。

2.本技术文件的最终解释权归技能大赛组委会。