钢筋工基础知识考试复习范围

一、判断题（其中1～70题为简单题，71～100为难度题）

1．建筑工程制图图线的类型，一般有实线、虚线、点划线、折断线和波浪线五种。               （√）

2．标高可分为绝对标高和相对标高，在建筑施工图上通常注明的是绝对标高。                （×）

3．结构设计图纸不包括工程质量与施工安全内容。                                       （√）

4．结构施工图是表明承重结构材料、构造、尺寸和施工要求等内容的图纸。                   （√）

5．结构施工图是施工的依据，为了正确贯彻设计意图，及早纠正图面上的差错，保证工程施工质量达到设计要求，审核是必不可少的程序。                                                      （√）

6．混凝土构件详图是钢筋加工和绑扎的依据。                                           （√）

7．对于配筋较复杂的钢筋混凝土构件，除绘制立面图和断面图外，还要把每种规格的钢筋抽出，画大样图，以便下料加工制作。                                                                （√）

8．带有颗粒状或片状老锈后的留有麻点的钢筋，可以按原规格使用。                        （×）

9．施工前应熟悉施工图纸，除提出配筋表外，还应核对加工厂送来的成型钢筋钢号、直径、形状、尺寸、数量是否与料牌相符。                                                                （√）

10．钢号愈大，含碳量也愈高，强度及硬度也愈高，但塑性、韧性、冷弯及焊接性能均降低。       （√）

11．HPB是热轧光圆钢筋的代号。                                                      （√）

12．HRB400级变形钢筋具有较高的强度，可直接在普通钢筋混凝土结构中使用，也可经冷拉后用作预应力钢筋。                                                                             （√）

13．轴心受拉构件是指外力的作用线通过构件截面的重心，并与轴线相重合的构件。           （√）

14．过梁的作用是承受门、窗洞上部的墙体重量。                                         （√）

15．用砂浆做垫块时，垫块应绑在竖筋外皮上。                                           （√）

16．沉降缝是为避免建筑物产生不均匀沉降时导致墙身开裂而设置的。                      （√）

17．施工缝是指浇筑整体混凝土的结构时，因技术或其他原因中断施工后再进行续浇，先浇筑的结硬部分与续浇部分之间形成的接缝。                                                         （√）

18．为提高钢筋混凝土板受冲切承载力，应按设计要求配置箍筋和弯起钢筋。                 （√）

19．构造柱要在基础中锚固并预先砌墙后浇筑混凝土。                                    （√）

20．圈梁的作用是箍住楼板，贯穿墙身，增加建筑物整体性，防止建筑物不均匀沉降，抵抗地震和其他振动对建筑物的不良影响。                                                             （√）

21．圈梁宜连续地设置在同一平面上，并形成封闭状。                                     （√）

22．弯起钢筋的弯弧内直径HPB235级钢筋应为5d，HRB335级钢筋为4d。                （×）

23．箍筋弯后平直部分长度对有抗震等要求的结构，不应小于箍筋直径的5倍。                （×）

24．柱子纵向受力钢筋可在同一截面上连接。                                            （√）

25．受力钢筋接头位置不宜位于最大弯矩处，并应相互错开。                               （√）

26．绑扎接头在搭接长度区内，搭接受力筋占总受力钢筋的截面积不得超过25%，受压区内不得超

过50%。                                                                                 （√）

27．钢筋与混凝土这两种材料，其温度膨胀系数基本相同。因此，温度变化时，钢筋与混凝土产生的变形基本相同，内部产生的温度应力很小，不致破坏结构的整体性。                             （√）

28．混凝土的养护龄期愈长，其强度愈高。                                                 （√）

29．钢筋保护层的作用是防止钢筋生锈，保证钢筋与混凝土之间有足够的粘结力。              （√）

30．钢筋混凝土的构件中钢筋主要承受拉力。                                              （√）

31．钢筋混凝土构件中混凝土主要承受压力。                                              （√）

32．楼板钢筋绑扎，应先摆分布筋，后摆受力筋。                                            （×）

33．预埋件的锚固筋必须位于构件主筋的内侧。                                           （√）

34．预埋件的锚固筋应设在保护层内。                                                    （×）

35．柱基、梁柱交接处，箍筋间距应按设计要求加密。                                        （√）

36．钢筋混凝土板内的上部负筋，是为了避免板受力后在支座上部出现裂缝而设置的受拉钢筋。  （√）

37．在整体浇捣混凝土过程中应有钢筋工现场配合，及时纠正和修理移动位置的钢筋。       （√）

38．配置双层钢筋时，底层钢筋弯钩应向下或向右，顶层钢筋则向上或向左。                  （×）

39．所谓的配筋率即是纵向受力钢筋的有效面积与构件的截面面积的比值，用百分率表示。       （×）

40．预应力结构的钢筋有非预应力筋和预应力筋两种。                                      （√）

41．钢丝、钢丝线、热处理钢筋及冷拉IV级钢筋，宜用电弧切割。                          （×）

42．预应力钢筋可采用砂轮锯或切断机切断，也可采用电弧切断。                             （×）

43．在预应力构件中，预应力筋可配置成直线或曲线。                                      （√）

44．预应力钢筋应先对焊后冷拉。                                                        （√）

45．预应力混凝土主要是通过张拉预应力钢筋来预压混凝土，从而提高构件的抗裂度。           （√）

46．施工预应力用的张拉设备要配套校验，以确定张拉力与表读数的关系曲线。                 （√）47．张拉钢筋要严格按照计算确定的应力值和伸长率进行，也可酌情改动。                   （×）

48．无粘结预应力是先行埋置无粘结预应力筋，在混凝土达到一定强度后再进行张拉，依靠其两端锚固的一种施工方法。                                                                       （×）

49．预应力钢筋与孔道壁之间的磨擦所引起的预应力损失，仅在先张法预应力混凝土构件中才有。 （×）

50．混凝土的收缩和徐变会引起预应力损失。                                              （√）

51．钢筋的应力松弛，在预应力混凝土结构中，将导致钢筋和混凝土预应力增加。              （×）

52．为了确保工程质量，使用进口钢筋时，应严格遵守先试验后使用的原则，严禁未经试验就盲目使用。                                                                                     （√）

53．钢筋机械性能试验包括：拉伸试验和弯曲试验。                                       （√）

54．对焊接头作拉伸试验时，三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定抗拉强度值。     （√）

55．钢筋对焊接头弯曲试验指标是：HPB235级钢筋，其弯心直径为2d，弯曲角度90度时不出现断裂，在接头外侧不出现宽度大于0.5mm的横向裂纹为合格。                                         （√）

56．热轧钢筋试验的取样方法：在每批钢筋中取任选两根钢筋，去掉钢筋端头500mm。       （√）

57．对热轧钢筋试验的取样数量：从每批钢筋中抽出两根试样钢筋，一根做拉力试验，测定其屈服点、抗拉强度及伸长率；另一根做冷弯试验。                                                     （√）

58．钢筋弯曲试验结构如有两个试件未达到规定要求，应取双倍数量的试件进行复验。           （√）

59．热轧钢筋试样的规程是：拉力试验的试样为：5d0+200mm；冷弯试验试样为5d0+150mm（d0—标距部分的钢筋直径）。                                                                      （√）

60．预应力钢筋与螺丝端杆对焊接头只作拉伸试验，但要求全部试件断于焊接处，并成脆性断裂。  （√）

61．钢筋必须严格分类、分级、分牌号堆放，不合格的钢筋另做标识，分开堆放。                  （√）

62．预应力钢筋在使用前必须经过查对牌号、外观和力学性能的复验，合格后方可使用。          （√）

63．焊接制品钢筋表面烧伤，已检查出是钢筋和电极接触面太脏，处理办法是：清刷电极与钢筋表面铁锈和油污。                                                                             （√）

64．堆放钢筋的场地要干燥，一般要应枕垫搁起，离地面200mm以上。非急用钢筋宜放在有棚盖的仓库内。                                                                                   （√）

65．施工前应熟悉施工图纸，除提出配筋表外，还应该核对加工厂送来的成型钢筋钢号、直径、形状、尺寸、数量是否与料牌相符。                                                                （√）

66．建筑安装工程的分部工程是按建筑的主要部位划分的。                                  （√）

67．建筑工程质量验收划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批。   （√）

68．受力钢筋的焊接接头，在构件的受拉区不宜大于50%。                                  （√）

69．钢筋对焊的质量检查，每批检查10%接头，并不得少于10个。                            （√）

70．HPB235级钢筋采用双面搭接电弧焊时，其搭接长度为4d。                              （√）

71．钢筋接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的10倍。                          （√）

72．焊接时零件熔接不好，焊不牢并有粘点现象，其原因可能是电流太小，需要改变接触组插头位置、调整电压。                                                                            （√）

73．钢筋下料长度应为各段外包尺寸之和减去各弯曲处的量度差值，再加上端部弯钩的增加值。 （√）

74．弯曲调整值是一个在钢筋下料时应扣除的数值。                                      （√）

75．直钢筋的下料长度=构件长度－混凝土保护层厚度+弯钩增加值。                        （√）

76．钢筋用料计划等于钢筋净用量加上加工损耗率。                                      （√）

77．代换钢筋应经设计单位同意，并办理技术核定手续后方可进行。                         （√）

78．钢筋的代换的原则有等面积代换和等强度代换两种。                                  （√）

79．用几种直径的钢筋代换一种直径的钢筋时，较粗的钢筋应放在构件的内侧。              （×）

80．对于吊车梁、桁架等重要构件，不宜用光面钢筋代换螺纹钢筋，以免裂纹开展。            （√）

81．有抗震要求的框架，不宜以强度等级较高的钢筋代替原设计中的钢筋。                 （√）

82．绑扎双层钢筋时，先绑扎立模板一侧的钢筋。                                       （√）

83．现浇楼板负弯矩钢筋要每个扣绑扎。                                                （√）

84．钢筋除锈，是为了保证钢筋与混凝土的粘结力。                                       （√）

85．使用高压油泵时不允许超荷运转，安全阀必须按设备额定油压或使用油压调整好压力，不准随意调整。                                                                                 （√）

86．材料管理是施工企业管理的重要组成部分。班组的材料管理主要是做好材料计划、验收、使用、保管、统计和校核等工作。                                                                  （√）

87．对于配筋较复杂的钢筋混凝土构件，除绘制立面图和断面图外，还要把每种规格的钢筋抽出，画样图，以便下料加工制作。                                                                （√）

88．伸缩缝是为避免建筑物长度或宽度较大时，导致墙身由于温度变化而引起墙身伸缩开裂而设置的。                                                                                     （√）

89．图纸会审记录具有施工图的同等效力，发放部门、数量与施工图相同。                    （√）

90．图纸会审的目的是为了使施工单位、建设单位有关施工人员正确贯彻设计意图，及早纠正图纸差错。                                                                                   （√）

91．柱子纵向受力钢筋直径不宜小于12mm，全部纵向钢筋配筋率不宜超过5%。            （√）

92．伸入梁支座范围内的纵向受力钢筋，当梁宽为150mm及以上时，不应少于两根。       （√）

93．构造柱纵向受力钢筋可在同一截面上连接。                                          （√）

94．钢筋焊接头接头，焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。其检验方法是：检查焊接试件试验报告。                                                                   （√）

95．施工预应力用的张拉设备应配套校验，以确定张拉力与表读数的关系曲线。               （√）

96．受力钢筋的焊接接头，在构件的受拉区不宜大于50%。        （ √ ）

97．钢筋对焊的质量检查，每批检查10%接头，并不得少于10个。                            （×）

98．钢筋的代换的原则有等面积代换和等强度代换两种。  （  √  ）

99．伸入梁支座范围内的纵向受力钢筋，当梁宽为150mm及以上时，不应少于两根。       （ ）

100．构造柱纵向受力钢筋可在同一截面上连接。  （ ×  ）

二、选择题（其中1~70题为简单题，71~100为难度题）

1．点划线是表示  D  。

A．地下管道                 B．不可见轮廓线

C．可见轮廓线               D．定位轴线、中心线

2．虚线是表示 A   。

A．不可见轮廓线             B．定位轴线

C．中心线                   D．尺寸线

3．比例尺的用途是  D  。

A．画直线用的               B．画曲线用的

C．截取线段长度用的         D．放大或缩小线段长度用的

4．丁字尺的用途是  D  。

A．放大或缩小线段长度用的   B．画曲线用的

C．画圆用                   D．画水平线用

5．有一栋房屋在图上量得长度为50cm，用的是1：100比例，其实际长度是  B  。

A．5m          B．50m      C．500m       D．5000m

6．力的三要素是 C   。

A．弯矩、剪力、集中力       B．力矩、力偶、剪力

C．大小、方向、作用点       D．内力、外力、自重

7．结构平面图内横墙的编号顺序  B  。

A．顺时针方向从左下角开始编号     B．从左到右编号

C．从右到左编号                   D．从上到下编号

8．一般的绘图步骤  B  。

A．先画节点、后画基本图             B．先画平面图、后画立面图

C．先画立面图、后画平面图           D．先画基础图、后画门窗

9．在钢筋混凝土构件代号中，“TL”是表示C   。

A．托架           B．天沟板      C．楼梯梁        D．连系梁

10．在钢筋混凝土构件代号中，“WJ”是表示  D  。

A．托架         B．基础        C．支架          D．屋架

11．在钢筋混凝土构件代号中，“QL”是表示  A  。

A．圈梁         B．过梁        C．连系梁        D．基础梁

12．在钢筋混凝土构件代号中，“JL”是表示  D  。

A．圈梁         B．过梁        C．连系梁        D．基础梁

13．绝对标高是从我国  A  平均海平面为零点，其他各地的标高都以它作为基准。

A．黄海         B．东海        C．渤海          D．南海

14．放大样是按  C  比例对钢筋或构件进行放样。

A．1：5         B．1：10       C．1：100         D．1：1

15．钢材中磷能   B  钢材的塑性、韧性、焊接性能。

A．显著地提高                        B．显著地降低

C．略微提高                          D． 略微降低

16．螺纹钢筋的直径是指它的   C  。

A． 内缘直径                         B．外缘直径

C．当量直径                          D．当量直径和内线直径

17．   A  元素是影响钢筋可焊性的重要元素。

A．碳         B．锰        C．硅        D． 铁

18．要使构件能够安全，正常工作，除了满足强度和刚度要求外，还要满足   D  要求。

A．形状       B．尺寸      C．对称性     D． 稳定性

19．结构自重，是一种  D  荷载。

A．集中        B．特殊      C．活        D． 均布

20．偏心受压构件中，如纵向只有一个方向偏心，则这种构件叫作  D  。

A．双向偏心受压构件                  B．单向偏心受拉构件

C．双向偏心受拉构件                  D．单向偏心受压构件

21．梁搁在墙上，梁端对墙的压力是   A   荷载。

A．集中        B．均布      C．线        D． 活

22．当含   A   量增加时，钢筋的强度、硬度和脆性随之增加。

A．碳          B． 硅        C．锰         D．硫

23．拉力试验包括   C   指标。

A．屈服点、抗拉强度           B．抗拉强度、伸长率

C．屈服点、抗拉强度、伸长率   D．冷拉、冷拔、冷扎、调直四种

24．质量“三检”制度是指   D   。

A．质量检查、数量检查、规格检查     B．自检、互检、专项检

C．自检、互检、交接检               D．自检、互检、专检

25．钢筋和混凝土这两种力学性质不同的材料在结构中共同工作的前提是   C   大致是相同的。

A．它们各自的强度                   B．它们各自的刚度

C．它们之间的温度线膨胀系数         D．外力的方向

26．建筑物的伸缩缝是为   C   而设置的。

A．避免不均匀沉降                   B．避免承力不均匀

C．避免温度变化的影响               D．施工需要

27．建筑物的沉降缝是为   B   而设置的。

A．避免建筑物受力不均匀       B．避免地基不均匀沉降对建筑物的影响

C．避免温度对建筑物的影响     D．施工需要

28．施工缝是为了  D   而设置的。

A．避免不均匀沉降                   B．避免承力不均匀

C．避免温度变化的影响               D．施工需要

29．施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，宜留在结构   C   且便于施工的部位。

A．受弯矩较小                   B．受扭矩较小

C．受剪力较小                   D．受力偶较小

30．后浇带的保留时间若设计无要求时，一般至少保留   A   。

A．28天          B．21天        C．14天         D．35天

31．后浇带的宽度应考虑施工简便，避免应力集中，一般其宽度为  D   。

A．100~170cm                   B．50~70cm

C．60~80cm                     D．70~100cm

32．钢筋的摆放，受力钢筋放在下面时，弯钩应向   A   。

A．上                         B．下

C．任意方向                   D．水平或45o角

33．悬挑构件受力钢筋布置在结构的  B   。

A．下部          B．上部        C．中部        D．没有规定

34．板中受力钢筋直径，采用现浇板时不应小  C   。

A．10mm          B．8mm       C．6 mm        D．4 mm

35．柱中纵向钢筋用来帮助混凝土承受压力，钢筋直径不宜小于  B   。

A．14mm          B．12mm       C．10 mm        D．8 mm

36．有抗震要求的柱钢筋绑扎，箍筋弯钩应弯成  B   。

A．180o         B．135 o         C．90 o           D．15 o

37．钢筋根数n可由  B   式来计算（式中L配筋范围的长度，a钢筋间距）。

A．n=L/a                  B．n=L/a+1

C．n= a / L                 D．n=（a+1）/L

38．在受力钢筋直径30倍范围内（不小于500mm），一根钢筋  A   接头。

A．只能有一个             B．不能多于两个

39．受力钢筋接头位置，不宜位于  B   。

A．最小弯矩处             B．最大弯矩处

C．中性轴处               D．截面变化处

40．钢筋的力学性能较好，因此构件的配筋率  C   。

A．越大越好               B．越小载好

C．适量最好               D．没有要求

41．钢筋混凝土梁中弯起筋弯起角度一般为  C   。

A．30o         B．45 o         C．45 o 和60o        D．60 o

42．成型钢筋变形的原因是  B   。

A．成型是变形               B．堆放不合格

C．地面不平                 D．钢筋质量不好

43．对于双向双层板钢筋，为确保筋体位置准确，要垫  C   。

A．木块        B．垫块        C．铁马凳           D．钢筋凳

44．箍筋的间距不应大于  C   。

A．200mm      B．200~300mm  C．400mm           D．500mm

45．当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率超过3%时，则箍筋直径不宜小于  C   。

A．12mm       B．10mm       C．8mm             D．6mm

46．当梁中有两片及两片以上的焊接骨架时，应设置  A   ，并用点焊或绑扎方法使其与骨架的纵向钢筋连成一体。

A．横向联系钢筋               B．纵向联系钢筋

C．架立钢筋                   D．构造钢筋

47．当有抗震要求时，双肢箍筋弯钩应采用  C   的形式的弯钩形式。

A．90o/ 90o        B．180o/ 90o         C．135o/ 135o      D．180o/ 180o

48．用砂浆垫块保证主筋保护层的厚度，垫块应绑在主筋  A  。

A．外侧          B．内侧            C．之间          D．箍筋之间

49．钢筋搭接，搭接处应用铁丝扎紧。扎结部位在搭接部分的中心和两端至少  C   mm处。

A．1             B．2               C．3             D．5

50．绑扎独立柱时，箍筋间距的允许偏差为±20mm，其检查方法是  A   。

A．用尺连续量三档，取其最大值    B．用尺连续量三档，取其平均值

C．用尺连续量三档，取其最小值    D．随机量一档，取其数值

51．有接头的非预应力受压钢筋截面的面积占钢筋总截面面积的百分率不宜超过  A  。

A．50%           B．40%             C．30%           D．20%

52．预应力筋张拉锚固后实际预应力值的偏差不得大于或小于工程设计规定检验值的  C   。

A．20%           B．10%             C．5%            D．3%

53．预应力筋锚固后的外露长度，不宜小于  A  。

A．30mm         B．20mm          C．15mm          D．10mm

54．计算冷拉钢筋的屈服点和抗拉强度，其截面面积应采用  A  。

A．冷拉前的               B．冷拉后的

C．没有规定               D．前、后平均值

55．冷扎扭钢筋不得采用  A  接头。

A．焊接          B．绑扎            C．套筒          D．其他

56．  B  是钢材冷加工的保证条件。

A．弹性极限      B．延伸率          C．标准强度      D．弹性模量

57．钢筋冷拉加工后其  C   降低。

A．强度          B．硬度            C．塑性          D．可焊性

58．钢筋含碳量一般控制在不超过的  D   %水平，当超过此水平时钢筋的可焊性不良。

A．0.4         B．0.5           C．0.6          D．0.55

59．套筒挤压连接接头，拉伸试验以  C   个为一批。

A．400         B．600           C．500          D．300

60．钢筋对焊接头处的钢筋轴线偏移，不得大于  D   ，同时不得大于2mm。

A．0.5d（d为钢筋直径）    B．0.3d      C．0.2d       D．0.1d

61．钢筋焊接接头外观检查数量应符合如下要求  A  。

A．每批检查10%，并不少于10个    B．每批检查10%，并不少于20个

C．每批检查15%，并不少于15个    D．每批检查15%，并不少于20个

62．电渣压力焊接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1倍钢筋直径，同时不得大于  C   。

A．4mm        B．3mm          C．2mm         D．1mm

63．用于电渣压力焊的焊剂使用前，须经恒温烘焙  C   h。

A．3           B．24            C．1~2          D．12

64．对焊接头作拉伸试验时，  B   个试件的抗拉强度均不得低于该级钢筋的规定抗拉强度值。

A．4           B．3             C． 2           D．1

65．对焊接头合格的要求有  C   。

A．接头处弯折不大于4度，钢筋轴线位移不大于0.5d且不大于3mm

B．接头处弯折不大于4度，钢筋轴线位移不大于0.1d且不大于3mm

C．接头处弯折不大于4度，钢筋轴线位移不大于0.1d且不大于2mm

D．接头处弯折不大于4度即可

66．采用电渣压力焊时出现气孔现象时，有可能为  A   引起的。

A．焊剂不干               B．焊接电流不大

C．焊接电流小             D．顶压力小

67．钢筋焊接时，如电源电压降低5%时，应  D   。

A．增加电压               B．增加钢筋接触压力

C．增加预热时间           D．停止焊接

68．用钢筋切断机切断  C   cm以内的短料时，不得用手送料。

A．80           B．60            C．30           D．20

69．大、中、小型机电设备要有  C   人员专职操作，管理和维修。

A．班长           B．技术      C．持证上岗      D．工长指定

70．高处作业人员的身体，要经  C   合格证后才准上岗。

A．自我感觉良好           B．班组公认后

C．医生检查合格           D．工长允许

71．钢筋冷拉时效的最终目的是  D   。

A．消除残余应力           B．钢筋内部晶格完全变化

C．提高弹性模量           D．提高屈服强度

72．钢筋安装完毕后，它的上面  C  。

A．可以放脚手架           B．铺上木板才可以走人

C．不准上人和堆放重物     D．铺上木板可作行车道

73．钢筋搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离不得小于钢筋直径的  C  倍。

A．20             B．15         C．10           D．5

74．冷拉钢筋试验取样数量为每批  C  接头。

A．6个           B．2个        C．4个         D．3个

75．钢筋等面积代换适用于  A  。

A．构件按最小配筋率配筋时           B．构件按裂缝宽度控制时

C．小偏心受压构件                　 D．构件钢筋根数较少时

76．三检制度是指  C  。

A．质量检查、数量检查、规格检查   B．质量、安全、卫生

C．自检、互检、交接检             D．工程质量、劳动效率、安全施工

77．在同一垂直面上遇有上下交叉作业时，必须设安全隔离层，下方操作人员必须  B   。

A．系安全带 　　  B．戴安全帽　 　 C．穿防护服       D．穿绝缘靴

78．钢筋混凝土梁中弯起筋弯起角度一般为  C  。

A．30o         B．45 o         C．45 o 和60o        D．60 o

79．箍筋的间距不应大于   C  。

A．200mm      B．200~300mm  C．400mm           D．500mm

80．当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率超过3%时，则箍筋直径不宜小于   C    。

A．12mm       B．10mm       C．8mm             D．6mm

81．当有抗震要求时，双肢箍筋弯钩应采用   C  的形式的弯钩形式。

A．90o/ 90o        B．180o/ 90o         C．135o/ 135o      D．180o/ 180o

82．钢筋搭接，搭接处应用铁丝扎紧。扎结部位在搭接部分的中心和两端至少   C  mm处。

A．1             B．2               C．3             D．5

83．绑扎独立柱时，箍筋间距的允许偏差为±20mm，其检查方法是  A   。

A．用尺连续量三档，取其最大值    B．用尺连续量三档，取其平均值

C．用尺连续量三档，取其最小值    D．随机量一档，取其数值

84．有接头的非预应力受压钢筋截面的面积占钢筋总截面面积的百分率不宜超过  A  。

A．50%           B．40%             C．30%           D．20%

85．冷扎扭钢筋不得采用  A  接头。

A．焊接          B．绑扎            C．套筒          D．其他

86．套筒挤压连接接头，拉伸试验以   C  个为一批。

A．400         B．600           C．500          D．300

87．电渣压力焊接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1倍钢筋直径，同时不得大于   C  。

A．4mm        B．3mm          C．2mm         D．1mm

88．用于电渣压力焊的焊剂使用前，须经恒温烘焙  C   h。

A．3           B．24            C．1~2          D．12

89．采用电渣压力焊时出现气孔现象时，有可能为  A   引起的。

A．焊剂不干               B．焊接电流不大

C．焊接电流小             D．顶压力小

90．用钢筋切断机切断  C  cm以内的短料时，不得用手送料。

A．80           B．60            C．30           D．20

91．钢筋搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离不得小于钢筋直径的  C 倍。

A．20             B．15         C．10           D．5

92．偏心受压构件中，如纵向只有一个方向偏心，则这种构件叫作  D  。

A．双向偏心受压构件                  B．单向偏心受拉构件

C．双向偏心受拉构件                  D．单向偏心受压构件

93．拉力试验包括   B  指标。

A．屈服点、抗拉强度           B．抗拉强度、伸长率

C．屈服点、抗拉强度、伸长率   D．冷拉、冷拔、冷扎、调直四种

94．施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，宜留在结构   A   且便于施工的部位。

A．受弯矩较小                   B．受扭矩较小

C．受剪力较小                   D．受力偶较小

95．钢筋的摆放，受力钢筋放在下面时，弯钩应向  A  。

A．上                         B．下

C．任意方向                   D．水平或45o角

96．悬挑构件受力钢筋布置在结构的  B  。

A．下部          B．上部        C．中部        D．没有规定

97．板中受力钢筋直径，采用现浇板时不应小  C  。

A．10mm          B．8mm       C．6 mm        D．4 mm

98．柱中纵向钢筋用来帮助混凝土承受压力，钢筋直径不宜小于  A  。

A．14mm          B．12mm       C．10 mm        D．8 mm

99．有抗震要求的柱钢筋绑扎，箍筋弯钩应弯成  A  。

A．180o         B．135 o         C．90 o           D．15 o

100．在受力钢筋直径30倍范围内（不小于500mm），一根钢筋  A   接头。

A．只能有一个   B．不能多于两个    C.三个       D.三个以上