2021年全区住房城乡建设系统

职工职业技能大赛技术文件

抹

灰

工

全区住房城乡建设系统职工职业技能大赛组委会

2021年9月

目    录

一、竟赛技术文件制定依据

二、竞赛内容、方式和成绩计算

三、命题原则

四、竞赛范围、类型及其它

五、竞赛场地设施与材料准备

六、竞赛规则

七、比赛用题

八、其他

一、竞赛技术文件制定依据

本项竞赛技术文件按照《自治区住房城乡建设厅  自治区人力资源社会保障厅  自治区总工会关于举办2021年全区住房城乡建设系统职工职业技能大赛的通知》的要求，以及住建部颁发的《建筑行业职业技能标准》、《职业技能岗位鉴定规范》并结合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018等文件要求而制定。

二、竞赛内容、方式和成绩计算

（一）竞赛内容

本项竞赛设理论知识考试和技能操作比赛两个部分。

（二）竞赛形式

本赛项理论知识竞赛采用参赛选手单人竞赛形式；理论知识考试题目分为单项选择题和判断题。

技能操作竞赛：在规定时间内完成一定工程量的抹灰工程，包括砌体墙面、转角及窗洞口等工作面的抹灰工程。由1名竞赛选手与1名助手组合，助手仅配合砂浆转运、清理落地浆、打点、挂线的工作，不能参与砂浆上墙、打磨工作。

（三）成绩计算

理论知识考试、技能操作满分为100分制，按照权重计算总成绩。理论考试为闭卷考试，成绩占总成绩的30%，操作技能比赛成绩占总成绩的70%。

三、命题原则

按照《抹灰工(技师)》(2005版）、《抹灰工培训教材》(2002版）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018中的应知、应会范围命题。注重基本技能的表现能力，体现现代技术，紧密联系生产实际，考核本职业岗位操作者的综合能力，并对以全区建筑业一线操作人员技能水平的提高起到示范指导作用。

四、试题范围、类型及其它

试题范围以理论+基本知识+专业知识，实操以技能操作为主，在实际操作竞赛过程中对操作规范及安全文明生产进行考核。

- 理论知识考试范围

抹灰工国家职业技能应知应会内容，以及《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018相关内容。

（二）实操竞赛内容

1.考核内容

（1）施工准备：①熟悉图纸；②工具准备；③安排施工程序；④施工现场准备。

2.实际操作：

（1）基层清理、湿润。

（2）测量、打点，打灰饼、冲筋，

（3）阳角护角，底灰、面灰、细部处理

（4）工效。

（三）竞赛时间

实际技能操作竞赛时间240分钟。

（四）评分办法

参照抹灰工国家职业技能操作要求，依据选手完成大赛内容的情况，根据本赛项考核标准表进行评分。其中，现场安全文明生产和遵守工艺纪律、操作规程情况由现场裁判评定。

选手有下列情形须从大赛成绩中扣分：

1.在实际操作大赛过程中，因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10 分。

2.在实际操作大赛过程中，因操作不当导致事故，视情况严重程度扣5～20 分，情况严重者取消大赛资格。

3.在实际操作大赛过程中，扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作者，视情节扣5～20分，打架斗殴的直接取消竞赛资格。

（五）评分标准

抹灰工实操竞赛评分表

| 参赛队伍 |  | 工 位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始时间 |  | 结束时间 |  |
| 序号 | 考核项目 | 考察内容 | 评分标准 | 检查方式 | 分值 | 得分 |
| 1 | 工艺流程 | 工艺流程的规范性 | 工艺流程不合理的每项扣1分。 | 过程观察 | 5 |  |
| 2 | 职业素养 | 正确戴安全帽、遵守竞赛纪律（选手规则） | 1.未戴安全帽进入赛区的，扣6分；在赛区竞赛过程中，脱下安全帽的，扣2分；佩戴安全帽不规范，扣2分； 2.违反竞赛纪律的，扣2分；情节较为严重的，扣4分；情节严重的，扣6分。 | 过程分组观察 | 6 |  |
|  |  | 节约材料 | 在组委会提供的砂浆范围内完成作品的，得2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 环境卫生 | 工位整洁，工完场清的，得2分 |  | 2 |  |
| 3 | 施工进度 | 施工时间安排是否合理、紧凑 | 按完成作品时间由短到长排名，第1名-第5名，相应分数为5-1分，其他名次得0分 | 1.整体观察 2.功效比对 | 5 |  |
| 4 | 作品完成 | 作品的完整性 | 作品按规定时间全部完成得10分，未完成得0分 | 计时观察 | 10 |  |
| 5 | 整体感观 | 线角顺直、清晰 | 表面有污染，抹纹，破损、不顺直每处扣1分。 | 1.整体观察 2.功效比对 | 5 |  |
| 6 | 各抹灰层间粘结牢固 | 没空鼓（下坠、裂 缝） | 2cm2 以内下坠，1cm裂缝以内，每一处扣3分 5cm2 以内下坠，2cm裂缝以内，每 一处扣5分 | 全数观察 | 10 |  |
| 7 | 表面平整度 | ±2mm | 每处每超1mm的扣2分 | 靠尺、塞尺 | 15 |  |
| 8 | 立面垂直度 | ±2mm | 每处每超1mm的扣2分 | 数显尺 | 15 |  |
| 9 | 阳角垂直 | ±2mm | 每处每超1mm的扣1分 | 直角尺、楔形塞尺 | 5 |  |
| 10 | 阳角方正 |  | (1)墙体阳角倒角 (2)每处两分。扣完为止 | 阴阳角尺 | 5 |  |
| 11 | 阴角方正 |  | (1)墙体阴角倒角 (2)每处两分。扣完为止 | 阴阳角尺 | 5 |  |
| 12 | 滴水线顺直 | ±2mm | (1)每处2分，每点每超1mm的扣1分。 | 直尺检查 | 5 |  |
| 13 | 窗台高度 | ±5mm | (1)随机抽查两处；(2)每处1分，每点每超1mm的扣1分。 | 直尺检查 | 5 |  |
| 总分合计 | 100 |  |

考评员：                        裁判组长：         日期：

五、竞赛场地设施与材料准备

（一）竞赛场地

1.每个操作工位4*4米；设有一个灰盘，用于存放水泥砂浆。

2.每个工位标明工位编号；赛前由选手抽签确定工位。

3.光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁，无外界干扰。赛场集中设置220V电源的五孔插座，不宜少于每5个工位一组插座。

4.设置隔离带，非裁判员、参赛选手不得进入比赛场地，标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

（二）赛场设施及材料准备

1.协办单位根据参赛队伍数量，至少提前7天将抹灰墙体砌筑在每个工位上。砌体施工图详考题。

2.实操比赛抹灰工现场备料清单（根据实际参赛队伍确定用量）

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 每工位需求 | 工位数 | 合计总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合砂浆 （面灰） | M7.5 | 立方米 | 0.1 | XX |  |
| 2 | 水泥 | 32.5 | Kg | - | XX | 适量 |

- 裁判实测实量工具由协办单位，根据裁判数量提前准备。宜按照每5个工位设一组裁判员，包括3名裁判员，其中1名组长兼记录，2名测量。裁判所需工具详细下表：

| 序号 | 材料/工具名称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程质量检测器 |  |  | 每组一套 |  |
| 2 | 工具袋、3m钢卷尺、直尺、三角板、记录板、记录表、笔等物品 |  |  | 每人一套 |  |

（三）参赛选手需根据需求自备工具及劳保用品，不限于下表。

1.各参赛选手、助手统一参赛着装，进入现场须佩戴胸卡，接受查验。进入实际操作现场的所有人员均要戴好安全帽并按规定系好帽绳（黄色安全帽自备），及佩戴口罩。比赛选手自带工具，包括比赛选手自备的创新工具。

| 序号 | 工 具 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程质量检测器 | 2米 | 1套 | 靠尺塞尺角尺等 |
| 2 | 钢丝刷 |  | 1把 |  |
| 3 | 铁抹子 |  | 1个 |  |
| 4 | 木抹子 |  | 1个 |  |
| 5 | 阳角抹子 |  | 1个 |  |
| 6 | 阴角抹子 |  | 1个 |  |
| 7 | 灰板、灰铲 |  | 各1个 |  |
| 8 | 刀口条 |  | 1套 |  |
| 9 | 卡勾铁（钢筋卡子） | 只 | 10－16 |  |
| 10 | 线坠 |  | 1套 |  |
| 11 | 钢卷尺 | 3－5m | 1把 |  |
| 12 | 墨线盒或粉线袋 |  | 1套 |  |
| 13 | 水泥钉 |  | 若干 |  |
| 14 | 白线 |  | 若干 |  |
| 16 | 铅笔 |  | 1支 |  |
| 17 | 刮尺（刮杠） |  | 1把 |  |
| 18 | 成品PVC滴水槽或木条 |  | 若干 | 滴水槽用 |
| 19 | 水桶 |  | 1-2个 |  |
| 20 | 灰桶 |  | 若干 |  |
| 21 | 塑料扫把 |  | 1把 |  |
| 22 | 水平仪、水平管、激光数字放线仪 |  |  |  |

六、竞赛规则

（一）理论知识考试

1．理论考试时间为60分钟；考生座位一人一桌安排。

2．考试前15分钟考生应持本人身份证和参赛证进入考场，并凭参赛证对号入座。参赛证和身份证应放在座位课桌的左上角，以便监考人员查对。

3．开考15分钟后不得入场；考试30分钟后才能提交答卷离场；离场后不得再进场续考。

4．答题前，考生务必将自己的身份证号码、姓名、工作单位正确无误地填写在指定位置，并核对考试内容是否与当场考试的科目、题数相符。如遇问题可举手向监考人员询问，但不得要求监考人员作任何涉及考试内容的解释或提示。

5．考试时参赛选手不得带与考试无关的物品进入考场，已带资料、提包、手机等物品应存放在指定位置。

6．考生应独立作答，不可互相观看、交谈，若遇问题，可向监考人员询问。

7．考生必须严格遵守考场纪律，考场内必须保持安静，不准吸烟，不准随意走动，不准交头接耳、左顾右盼，不准请人代考，不准抄袭、讨论、提示，不准传递、挟带字条，不准使用手机等通讯工具。违纪者，无论受益与否，一律取消考试资格，并作为零分处理。

8．考生要服从监考人员的安排和监督，要尊重监考员。考试中，考生如有特殊情况需要离开考场时，要经监考人员允许。

9．考试终了时间一到，考生应立即停止作答并立即离场，不得拖延时间。

10．监考人员应佩带工作证，与考务无关的人员不得进入考场。

（二）技能操作现场规定

1．参赛选手应提前30分钟持参赛证、身份证进入考场待考区域待考，按抽签确定的工位参加竞赛。

2．听从工作人员引导，按顺序进入考场区。

3．参赛选手凭参赛证、抽签号进入竞赛工位，做好准备工作，同时对竞赛工位设备、工量具是否完好等情况确认。

4．参加实际操作比赛的选手提前完成作业，选手应在指定的区域等待该场考试结束后，方可离开考场。

5．比赛过程中如因设备故障等非选手因素造成的时间耽搁，由大赛裁判组确认后，比赛酌情后延。

6．比赛期间，除大赛组委会工作成员、裁判组成员、赛场工作人员外，其余人员一律不得进入竞赛场地。

7.开赛迟到10分钟及以上者，按自动弃权处理；

8.助手的工作规定：可以做砂浆的搬运、拌制护角砂浆、配合放线（开始抹灰前）和清理落地灰、场地清理的辅助工作。助手不得用抹子、刮扛，否则成绩无效处理。

9.大赛过程中，监考裁判应对每名参赛选手的各道工序认真填写大赛监考记录。大赛时间为240分钟，连续进行；饮水由赛场统一提供，选手饮水及如厕时间计算在大赛时间内；午餐时间单独设置，除了裁判员外其他所有人员统一离场、用餐，用餐后统一进场。

10.监考裁判及赛场工作人员与参赛者只能进行有关工作方面的必要联系，不得进行任何提示性交谈。其他允许进入赛场的人员，一律不允许与参赛者交谈。任何在大赛现场的人员，不得干扰参赛者的正常操作；

11.抹灰操作提前完成时，参赛选手应举手示意裁判，并在评分表上签字确认完成时间，完成时间以裁判员的计时器为准，时间结束后由总裁判长宣布时间到，所有选手应立即停止操作。

（三）竞赛期间安全要求

1.进入赛区必须带好安全帽，穿好工作服，戴好劳动手套。

2.严禁穿拖鞋或光脚、硬底鞋、高跟鞋进入赛区。

3.赛前饮酒、醉酒不得入场比赛。

4.进入竞赛现场不得抽烟。

5.检查各种电器设备有无漏电问题，使用电动工具时，应避免长时间空转。

6.应避免将水带到电动工具及电路设施上。

7.电动工具长时间不用时，用将电线线路断开。

8.严禁在赛区追逐打闹。

9.工作服要整洁，标志应佩戴整齐。

10.所有比赛相关人员必须遵守健康与安全规定，除了自身安全意外，而且需确保自身在大赛中的任何行为、或未能采取的有效措施不得影响他人的健康安全。注意应避免包括诸如嬉笑、玩笑及争执等可能导致事故的任何行为。 如果出现违反或未遵守健康及安全规则的情况，裁判长、负责安全的专门专家、场地主管及健康与安全小组有权指令参赛者中止工作。参赛者将被要求暂停工作一次，以再次确认设施安全。 如果参赛者正在竞赛过程中，不得进行维修； 一旦发现危险行为、损坏或者受故障影响正常工作的设施，任何比赛相关人员必须立即向裁判长、承办方报告。

11.比赛完成后，全面清理现场，剩余各种材料运送到指定地点，各种工具清理干净，自带工具带走，现场提供工具按要求摆放整齐。

12.在疫情防控期间，请各选手做好个人防护工作，全程配戴口罩，保持安全距离。另外，现场配备有口罩、消毒洗手液等防控物资。

（四）大赛期间材料与技术要求

1.材料要求：

（1）采用承办方提供的水泥混合砂浆、32.5水泥。

（2）参赛者可使用自带的砂浆添加剂对砂浆和易性进行微改良。因赛程时间紧凑，灰饼、冲筋、甩浆为达到早强，可加适量水泥粉收水，但须平衡好用量和早强时间。

（3）砂浆如在3小时内未使用完，应申请更新供应砂浆。

（4）工位的墙体应提前浇水湿润。

2.技术要求：

（1）工艺流程：基层清理湿润→测量、打点（可采用激光放线设备）→打灰饼、冲筋→阳角护角→抹底层灰→抹面层灰并原浆收光→细部收口及修面→养护（按现场温度、干湿情况定）。

（2）清理墙面及浇水，将墙面基层上的浮砂浆等松动砖块及少许凸出部分清理及凿去，再用水浇，除去墙面浮灰，并浇湿墙面至适当，使抹上灰不至于不等抹平即吸干水份，也不至于不吸水造成抹灰层下垂裂缝等；

（3）找正、找平、找垂直，做灰饼及冲筋，根据自己做法确定。

（4）水泥砂浆护角：护角砂浆可由参赛选手根据现场砂浆添加适量水泥粉拌制，阳角处作明护角，护角与墙面厚度相同，一边抹宽度不小于50mm，留45°槎；

（5）成品保护。阳角不应有砸碰，抹灰层表面不得有硬伤等，地面均不得有污染，地面交接处应清理干净。

七、比赛用题

1.比赛题目为“L型”墙体抹灰（M7.5混合砂浆、）如下图所示。抹灰墙体为“18墙”粘土砖240mm*115mm*53mm砌体，尺寸如施工图所示，由主办单位至少提前7天在工位上砌好。

2.每组选手工作内容为“L型”墙体包含窗台、阴角侧墙面、阳角护角、转角砌体的抹灰工程（窗边不抹灰），要求对墙体指定表面完成20厚抹灰工作（底灰15mm、面灰5mm,原浆收光），其中“阳角护角”位置抹灰厚度同墙面抹灰，护角每侧宽50mm并45度接茬，全高设置，里窗台抹灰比外窗台高20mm，窗台侧设置15mmx10mm滴水槽，总抹灰工作量约5平方米。

3、护角砂浆可由参赛队伍根据现场提供的砂浆添加适量水泥拌制而成，不单独提供护角砂浆。

4、每个参赛队组包括一名选手和一名助手，助手可以做砂浆的搬运、拌制护角砂浆、配合放线（开始抹灰前）和清理落地灰、场地清理等辅助性工作，助手不得用抹子、刮扛，只能做打下手配合的工作。

4.抹灰用的混合砂浆由大赛组委会统一供应，由参赛队组到场内指定砂浆机棚自取存放和使用。

5、实操比赛时间：240分钟。

4米*4米抹灰工位平面布置图

（二）、其它

1.本题分值：100 分，详细按砌筑工实操竞赛评分表。

2.考核时间：240分钟

3.考核形式：实操

4.具体考核要求：根据图纸要求，在规定时间内完成抹灰工作量。

5.否定项说明：若考生发生下列情况之一，则应及时终止其考试，考生该题成绩记为零分。

①因操作不当导致严重事故者。

②不服从现场工作人员管理，无故扰乱赛场秩序，干扰裁判工作，且情节较为严重者。

八、其他

1.本技术文件适用于本次竞赛阶段。

2.本技术文件的最终解释权归技能大赛组委会。