抹灰工理论知识题库及答案

一、是非题（对的打“√ ”， 错的打“×”， 答案写在各题括号内）（其中1~70题为简单题，71~100为难度题）

1. 一条直线与投影面相平行， 其投影是一个点。（×）

2. 两个同样大小的相平行的平面， 在投影面上产生一个投影的现象称为投影的积聚性。（×）

3. 一个平面上所有的点、线或图形在投影面上的投影只为这个平面的现象为投影的重合性。（×）

4. 单层工业厂房结构平面图， 主要表示各种构件的布置情况。（√ ）

5. 房屋按使用性质分为工业建筑、 农业建筑和民用建筑。（√ ）

6. 材料的弹性是指材料在外力作用下， 产生变形， 当外力消除后， 不能恢复原形的性质。（×）

7. 材料的耐水性是指材料在吸水饱和后， 能够抵抗水的破坏作用， 并能维持强度的能力。（√ ）

8. 石灰是水硬性胶凝材料， 可以用于潮湿的环境中。（×）

9. 石灰的硬化作用就是结晶和碳化。（√）

10. 块石灰淋水粉化后称消石灰。（√）

11. 石灰浆在熟化池中进行陈伏， 其表面应有一层水， 其目的是不让石灰浆碳化和结晶。（√ ）

12. 磨细生石灰粉适用于冬期施工， 其比石灰膏凝结硬化速度快。（√ ）

13. 石膏为水硬性胶凝材料。（×）

14. 水泥主要技术性能包括密度、 细度、 凝结时间、 安定性、 粘结力和强度指标。（√ ）

15. 水泥颗粒愈细， 总表面积大， 凝结硬化愈快。（√ ）

16. 水泥的初凝指水泥产生强度的时间（×）

17.水泥温度、 湿度越高， 凝结硬化越快。（√ ）

18. 储存期超过三个月的水泥， 仍可按原等级使用。（×）

19. 硅酸盐水泥适用于经常受压力水作用的工程。（×）

20. 硅酸盐水泥适用于重要结构的高强度混凝土和预应力混凝土。（√ ）

21. 硅酸盐水泥适用于蒸汽养护混凝土构件。（×）

22. 普通水泥适用于早期强度要求高的工程。（√）

23. 普通硅酸盐水泥耐腐性与耐水性较好。（×）

24. 粉煤灰水泥适用于有抗侵蚀要求的一般工程。（√ ）

25. 装饰抹灰的石粒， 使用前必须冲洗干净。（√）

26. 砂子以海砂为质量最好。（×）

27. 水砂含盐拌制时应用生石灰现场淋浆、 热浆拌制。（√ ）

28. 水玻璃有良好的粘结能力， 并且硬化后具有防止渗透作用。（√ ）

29. 面砖应用广泛， 不仅能用于室内装饰， 也可用在外墙装饰。（×）

30. 花岗岩饰面板适用内、 外装饰和楼地面等装饰。（√ ）

31. 花岗岩板适用于室外， 其耐热性好。（×）

32. 砂浆的和易性包括粘结力和强度两个方面。（×）

33. 砂浆的流动性， 又称砂浆的稠度。（√ ）

34. 砂浆的分层度接近于零时为理想的抹灰砂浆。（×）

35. 砂浆的稠度用沉入度表示。（√ ）

36. 砂浆的沉入度越大， 说明用水量越小。（×）

37. 砂浆的流动性和沉入度是成正比。（√ ）

38. 砂浆的稠度与分层度成反比。（×）

39. 抹灰是装修阶段中量最大、 最主要的部分（√ ）

40. 抹灰工程分为一般抹灰和高级抹灰。（×）

41. 一般抹灰按质量要求分为中级和高级二级。（×）

42. 抹灰的主要作用是使内外墙及顶棚平整光滑， 清洁美观。 对于一些有特殊要求的房屋还能改善它的热工、 声学、 光学性能。（√）

43. 抹灰砂浆的底层主要是粘结作用。（√ ）

44. 底层抹灰主要起着与基层粘结和初步找平的作用。（√ ）

45. 抹灰工程常用的水灰比， 是指水泥和石灰的比例。（×）

46. 混合砂浆是用水泥、 石灰粉、 砂子按一定比例加水拌合而成。（√ ）

47. 水泥砂浆掺入适量的石灰浆， 能提高砂浆和易性。（√ ）

48. 石灰砂浆内抹灰， 可用水泥砂浆或水泥混合砂浆做标志和冲筋。（×）

49. 防水砂浆常用于地下室、 水塔等需抹防水层的部位。（√ ）

50. 防水砂浆操作时， 第一层刷防永水泥浆， 待其达到强度后， 再抹第二层防水砂浆 （×）

51. 防水砂浆最后一道抹完后， 应待其凝固后， 立即刷防水水泥浆（×）

52. 防水砂浆在阴、 阳角处要抹成直角， 以防渗水。（×）

53. 防水砂浆养护很重要的， 应待砂浆终凝后， 立即进行浇水养护。（√ ）

54. 保温砂浆抹好整平后， 用木抹子搓平、 搓实、 这样能提高保温性能。（×）

55. 冬期施工， 现场供水管应埋设在冰冻线以上， 立管露出地面要采取防冻、 保温措施。（×）

56. 雨期施工， 砂浆要适当提高水灰比。（×）

57. 在抹灰工程施工前必须对结构工程进行验收。（√ ）

58. 抹灰前对结构工程以及其他配合工程项目 进行检查是确保抹灰质量和进度的关键。（√ ）

59. 抹灰施工前， 对于光滑基层表面应凿毛或者采取毛化处理措施。（√ ）

60. 钢木门窗缝隙， 应用水泥砂浆一次嵌塞密实（×）

61. 每遍抹灰太厚或各层抹灰时间间隔太短， 会引起抹灰层开裂。（√ ）

62. 抹顶棚时架子的高度应为人站在上边头顶距顶棚 150mm 为好。（×）

63. 顶棚抹灰前， 应在四周墙上弹出水平线， 以墙上水平线为依据， 先抹顶棚四周， 圈边找平。（√ ）

64. 抹灰线的施工工艺过程通常是先抹顶棚， 后抹墙面， 再抹灰线。（×）

65. 梁抹灰找规矩， 是顺梁方向弹出梁的中心线， 来控制梁两侧面的抹灰厚度。（√ ）

66. 抹楼梯踏步时， 阳角一定要跟斜线（√ ）

67. 室外抹灰工程施工， 一般应自下而上进行（×）

68. 外窗台抹灰， 在漏贴滴水线槽时， 可用铁皮划沟的方法补救。（√ ）

69. 室外墙面有抹灰的踢脚板， 底层砂浆和面层砂浆可一次抹成。（×）

70. 室外墙面抹灰分格的目的就是为了美观。（×）

71. 粒状喷涂时应连续操作， 不到分隔缝处不得停歇。（√ ）

72. 新工艺大理石灌浆， 采用灌浆胶泥方法， 提高墙面与饰面砖的粘结力。（√ ）

73. 大面积安装花岗岩施工， 要事先做好样板， 经验收符合要求后， 方能进行正式施工。（√ ）

74.大理石饰面板吸水率小， 在铺设时可以不浸水， 直接铺设。（√ ）

75. 面砖镶贴要挑选规格相近的砖， 浸水晾干后使用。（√ ）

76. 瓷砖铺贴前， 要先找好规矩， 定出水平标准， 进行预排。（√ ）

77. 水泥面层压光时， 钢抹子不宜在面层上多压和用力过大， 以免起壳。（√ ）

78.地面抹水泥砂浆， 为增加砂浆和易性， 可掺入适量粉煤灰。（×）

79. 班组文明施工是企业素质的一种表现。（√ ）

80.全面质量管理标准化工作包括技术标准和企业工作标准。（√ ）

81、顶棚灰线抹灰中的接阴角与接阳角都是对灰线转角的接头处理。（√）

82、天沟、压顶、遮阳板按投影面积，以平方米计。（×）

83、砂浆的和易性包括粘结力和强度两个方面。（×）

84、在水泥砂浆的抹灰层上，不可直接抹上石膏砂浆。（√）

85、防水砂浆如需留施工缝，一般应留在阴角处。（×）

86、沉降缝是为了适应地基沉降不同情况而设置的缝隙。（√）

87、湿度伸缩缝是为了适应建筑因湿度变化而设置的缝隙。（√）

88、施工人员认为施工图设计不合理，可以进行适当修改。（×）

89、钢木门窗缝隙，应用水泥砂浆一次嵌塞密实。            （X）

90、混合砂浆是由水泥、石灰膏、砂子按一定比例加水拌合而成。（√）

91、107胶要存放在铁质器皿中，这样可存放较长时间。         （X）

92、顶棚抹灰前，应在四周墙上弹出水平线，以墙上水平线依据，先抹顶棚四周圈边找平。                                               （√）

93、砂浆搅拌机每天清洗、保养（指日常保养）。          （√）

94、抹灰通常有底层、中层、面层组成。                        （√）

95、在外脚手架上操作时，靠尺板、直尺等工具必须斜靠在墙上。（X）

96、石灰砂浆底、中层抹灰和抹水泥砂浆面层可同时进行。        （X）

97、房屋中的隔墙主要起分隔作用。                            （√）

98、房屋中圈梁与过梁的作用是相同的。                       （×）

99、“喂灰板”是抹制罩面灰时所用的上灰工具。（√）

100、防水砂浆最后一道抹完后，应待其凝固后，立即刷防水水泥浆。（√）

二、 选择题（把正确答案的序号填在各题横线上）（其中1~70题为简单题，71~100为难度题）

1．当抹灰总厚度大于或等于（  D    ）mm时，应采取加强措施。

A．20；     B．25；    C．30；      D．35；

2、抹灰工程中，不同材料基体交接处，必须铺设抗裂钢丝网或玻纤网，与各基体间的搭接宽度不应小于（ D ）mm

A、60         B、90       C、120              D、150

3、耐热砂浆水泥采用（  A  ）。

A、普通水泥    B、矿渣水泥    C、火山灰水泥    D、粉煤灰水泥

4、房屋的层高是指（  B  ）的距离。

A、楼板面到天棚底             B、   楼板面到上一层楼板面  C、地面到天棚          D、楼面到梁底

5. 建筑施工图与结构施工图不同之处是（ B）。

A. 轴线      B. 标高      C. 梁的位置     D. 门窗位置

6. 详图的比例是 1: 25， 实际物体时 200cm， 图纸上尺寸是（B）。

A. 50mm      B. 80mm      C. 100mm        D. 120mm

7. 图纸上的尺寸数字（除标高外）， 应以（ D）为单位。

A. 米        B. 分米      C. 厘米         D. 毫米

'8. 楼梯是房屋中的交通设施， 对它的要求是（ B） 。

A. 坚固、 耐磨               B. 安全、 足够的防水功能、 坚固

C. 安全、 坚固               D. 坚固、 足够的防水功能、 耐磨

9. 熟石灰是生石灰消解而成， 主要成分是 （C）。

A. 氧化镁     B. 氧化钙     C. 氢氧化钙      D. 碳酸钙

10. 水泥初凝时间是指 （B）。

A. 逐步失去塑性的时间        B. 开始降低塑性的时间

C. 完全失去塑性的时间        D. 开始产生强度时间

11. 纸筋在使用时， 应该用（ C） mm 的孔径筛过筛。

A. 1          B. 2          C. 3             D. 4

12. 顶棚抹灰中基层为金属时， 抹灰层平均厚度为（ B） mm。

A. 10         B. 20         C. 30            D. 40

13、防水砂浆如采用矿渣水泥，养护时间一般情况下是（  C  ）左右。

A、3d             B、7d             C、14d          D、21d

14、普通抹灰表面平整允许偏差为（ A ）

A、4          B、5         C、6          D、7

15、普通抹灰内墙厚度应小于（D）

A、14          B、15         C、16          D、20

16、采用石膏抹灰时，石膏灰中不得掺用（  C  ）。

A、牛皮胶      B、硼砂      C、氯盐     D、107胶

17、涂抹水泥砂浆每遍厚度为（  A  ）。

A、5～7mm    B、7～9mm    C、9～11mm   D、11～13mm

18、外墙窗台滴水槽的深度不应小于（C ） 。

A、6mm    B、8mm    C、10mm   D、12mm

19、窗台抹灰的操作工艺顺序是 （  B  ）。

A、立面、侧面、平面、底面    B、立面、平面、底面、侧面

C、侧面、立面、平面、底面    D、平面、底面、立面、侧面

20、内墙面抹灰，普通抹灰表面平整度允许偏差     C   。

A、2mm        B、3mm       C、4mm       D、5mm

21、基层为混凝土时，抹灰前应先刮（ A ）   一道。

A、素水泥浆                 B、107胶水溶液

C、107胶                    D、以上都可以

22、普通水泥保管要注意防水、防潮、堆垛高度一般不超过（ B）。

A、6～8袋 B、10～12袋    C、14～16袋   D、18～20袋

23、室外抹灰分格线应用（ C ）勾嵌。

A、混合砂浆   B、石灰砂浆    C、水泥浆    D、石膏灰

24、抹灰时站在高凳搭的脚手板上操作时，人员不得超过（A）人。

A、2          B、3         C、4         D、5

25、一般民用建筑铝合金门窗与墙之间的缝隙不得用（ D ）  填塞。

A、麻刀    B、木条     C、密封条    D、水泥砂浆

26、抹灰层灰饼厚度一般不应低于（ B ）     。

A、5mm         B、7mm         C、9mm         D、10mm

27、普通抹灰，立面要垂直，质量允许偏（C）     。

A、2mm         B、3mm        C、4mm          D、5mm

28、室内抹灰使用的高凳，必须搭设牢固。高凳跳板跨度不准超过（C）。

A、0.5m        B、1.5m         C、2m          D、2.5m

29、在加气混凝土或粉煤灰砌砖块基层抹石灰砂浆时，应先刷（B）。

A、素水泥浆                 B、乳胶水溶液

C、107胶水泥浆              D、107胶

30、当顶棚抹灰高度超过（ D  ）时，抹灰脚手要有架子工搭设。

A、3.0m        B、3.2m         C、3.4m        D、3.6m

31、抹灰线时，接角尺用硬木制成可用来（D）   。

A、接阴角     B、接阳角     C、整修灰线   D、以上都可以

32、石灰膏用于罩面灰时，熟化时间不应少于（D ）。

A、15d         B、20d          C、25d         D、30d

33、抹灰用的砂子为（D）    混合使用。

A、粗砂、中砂和粗砂             B、细砂、中砂和粗砂

C、细砂、细砂和中砂             D、中砂、中砂和细砂

34、顶棚抹灰产生气泡主要原因是（B）   。

A、底子灰太干              B、灰浆没有收水

C、石灰质量                D、以上都有可能

35、高级抹灰，立面要垂直，质量允许偏差（ B）   。

A、2mm         B、3mm        C、4mm         D、5mm

- 平均粒径为0.25—0.35mm的砂子为（C ）砂。

A.中      B.粗       C.细      D.特细

37.按国际要求，硅酸盐水泥初凝不得早于（B ）分钟，终凝不得迟于（）分钟。

A.35、370    B.45、390    C.40、360     D.45、360

38.当建筑层高大于（  C）m时，一般从上向下抹灰。

A．3.6         B. 3      C. 3.2      D. 2.2

39.冬期冷做法施工，即向砂浆或水泥混合砂浆中掺加定量的（ C  ）。

A. 氧化铁     B、氧化镁     C、氯化钠     D、氯化铁

40. 室内踢脚线厚度， 一般要比罩面凸出（ A ）。

A. 5mm     B、10mm     C、12mm     D、15mm

41. 楼地面水泥砂浆面层抹好后，一般夏天（  A  ）h后养护

A. 24          B、36          C、48          D、12

42. 楼梯抹灰，抹1:3水泥砂浆底子灰，厚度为（B ）。

A. 8～12mm B、10～15mm C、15～20mm D、20～25mm

43.抹灰工程分为（B ）、清水砌体勾缝。

A. 一般抹灰、高级抹灰  B.一般抹灰、装饰抹灰  C.普通抹灰、高级抹灰  D.普通抹灰、装饰抹灰

44. 底面做水泥砂浆，水泥标号应大于 （ B ）。

A. 225号     B、325号      C、425号    D、525号

45. 规范规定：当预计连续五天平均气温稳定低于（D ）℃，或当日气温低于（  ）℃时，抹灰工程就要按冬期施工措施进行。

A.0；-5     B.0；-3     C.5；-5     D.5；-3

- 一般抹灰工程中高级抹灰的平整度允许偏差是（B）

A.2mm       B.3mm       C.4mm        D5mm

47. 水泥砂浆地面， 砂浆稠度不应大于（ A）。

A. 3. 5cm       B.5cm          C. 6cm         D. 7cm

48. 水泥砂浆地面， 面层压光工作应在（ C）完成。

A. 初凝前       B. 初凝后      C. 终凝前      D. 终凝后

49. 建筑平面图的外部尺寸俗称外三道，其中最里面一道尺寸标注的是（ B）。

A. 房屋的开间、 进深            B. 房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸

C. 房屋水平方向的总长、 总宽    D. 房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸

50. 细石混凝土地面面层，水泥强度等级应不低于 （B）。

A. 22. 5       B. 32. 5      C. 42. 5      D. 52. 5

51. 细石混凝土地面，要求坍落度不得大于（A）。

A. 3cm          B. 4cm         C. 5cm         D. 6cm

52. 水磨石分格条镶好后（ C）抹石渣浆。

A. 立即                         B. 常温下养护 2d 以上

C．12小时左右                       D. 常温下养护 7d 以上

53. 铝合金门窗安装固定后， 其门窗框与洞口的缝隙， 应采用（ C ）分层填塞， 表面再填嵌密封材料。

A. 水泥砂浆     B. 泡沫聚氨酯条       C. 泡沫塑料条       D. 油毡卷条

54. 塑料门窗安装固定后， 其门窗框与洞口的缝隙， 可采用除（ A） 之外的材料分层填塞， 表面再填嵌密封材料。

A. 水泥砂浆     B. 泡沫聚氨酯条       C. 泡沫塑料条       D. 油毡卷条

55. 地面标筋用（ B ）水泥砂浆，宽度一般为80—100mm。

A. 1:1     B.1：2     C.1:3     D.1:4

56. 水泥在凝结硬化过程中放出热量，称为水化热，以下水泥中的水化热最高的是（  D  ）。

A. 粉煤灰水泥 B. 矿渣水泥   C. 火山灰质水泥  D. 普通水泥

57. 预制水磨石楼梯， 防滑条要高出踏步板面（ C）。

A.4mm             B. 5mm          C. 10mm        D. 15mm

58. 简单灰线，也称（   C ）线角，一般多在方柱、圆柱的上端。

A. 平面           B、曲面         C、出口           D、交角

59. 水磨石地面. 使用未清洗的石子， 质量通病是 （C）。

A. 空鼓          B. 裂缝         C. 表面浑浊    D. 石子不均匀

60. 陶瓷壁画的环境施工温度一般不得低于（C）。

A. -5℃          B. 5℃       C.15℃      D. 20℃

61. 涂饰工程验收时应检查（ D）。

A. 涂饰工程的施工图、 设计说明及其他设计文件。

B. 材料的产品合格证书、 性能检测报告和进场验收记录。

C. 施工记录

D. 以上都需要

62. 橱柜制作与安装所用材料的（ D） 应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

A. 材质和规格、 木材的燃烧性能等级和含水率        B. 花岗石的放射性

C. 人造木板的甲醛含量                             D. A+B+C

63. 快硬硅酸盐水泥，是由硅酸盐水泥熟料，加入适量石膏，磨细制成的以（ A）天抗压强度表示其强度等级的水泥。

A. 3           B. 7         C. 15        D. 21

64. 抹灰施工方案编制与（ D） 有关。

A. 工期计划       B. 工艺流程     C. 施工方法    D.A+B+C

65. 一般抹灰工程的施工方案是根据 （A） 施工顺序制定的。

A. 单位工程       B. 分部工程     C. 分项工程    D. 工艺流程

66. 材料管理是施工（ A） 管理的重要组成部分， 生产班组的管理主要包括做好材料计划、 验收、 使用、 保管、 统计、 核算等工作。

A. 企业           B. 现场         C. 项目        D. 微观

67.建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行（ D） 处理。

A. 防火           B. 防腐         C. 防虫        D. 以上都要

68. 全面质量的（ B） 是提高人的素质， 调动人的积极性。

A. 基本特点       B. 基本核心     C. 管理系统    D. 管理制度

69. 全面质量管理循环法中 PDCA 的 D 是指( B)。

A. 计划           B. 实施         C. 检查        D. 处理

70. 全面质量管理循环法中 PDCA 的 P 是指 （A） 。

A. 计划           B. 实施         C. 检查        D. 处理

71. （A） 又名巴雷托图， 是由两个纵坐标和一个横坐标， 几个矩形和一条曲线构成。

A. 排列图         B. 分析图       C. 因果图      D. 效果图

72. 施工企业经营管理核心是 （B）。

A. 安全生产       B. 产品质量     C. 施工速度    D. 经济效益

73. 工程质量优劣主要反映企业 （C）。

A. 工人操作水平   B. 产品质量     C. 管理水平    D. 领导水平

74. 质量“三检制” 是 （D） 。

A. 自检、 互检、 专检              B. 自检、 专检、 隐检

C. 预检、 自检、 专建              D. 自检、 互检、 交接检

75. 检验批及分项工程应由（ D） 组织验收。

A. 甲方代表                        B. 项目经理部技术负责人

C. 项目经理部专职质检员            D. 监理工程师

76. 各类砖面层地面工程进行施工质量验收的主控项目是 （B）。

A. 面层表面坡度应符合设计要求              B. C 和 D 都是

C. 面层与下一层的结合应牢固， 无空鼓       D. 面层的品种、 质量必须符合设计要求

77. 下列要求中（ C ）不属于一般抹灰工程质量验收的主控项目。

A. 抹灰工程应分层进行

B. 抹灰前基层表面的灰尘、 污垢、 油渍等应清除干净， 并应洒水湿润

C. 抹灰层的总厚度应符合设计要求

D. 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求

78. 贯彻党和国家的“（ C） 、 预防为主” 的安全生产的方针是企业管理的一项基本原则。

A. 质量第一      B. 生产第一      C. 安全第一      D. 以上都是

79. 抹灰时距地面（ B） 以上作业要有防护栏杆、 挡板或安全网。

A. 2m            B. 3m            C.4m             D. 5m

80.凡施工作业高度在 （B） m 以上时， 均要采取有效的防护措施。

A. 1. 5         B. 2             C. 2. 5         D. 3

81．普通和中级抹灰施工环境温度应于（ C）以上。

A． 0℃        B. -5℃         C. 5℃           D. 10℃

82．抹灰时站在高凳搭的脚手架上操作时，人员不得超过（ A ）人。

A. 2人      B. 3人        C. 4人          D. 5人

83．水泥拌制砂浆，应控制在（A）完。

A. 初凝前      B. 初凝后      C. 终凝前      D. 终凝后

84． 外墙贴面砖时，均不得有（A）非整砖。

A. 一行以上    B. 两行以上    C. 三行以上      D. 一行

85． 采用石膏抹灰时，石膏灰中不得掺用（C）。

A. 牛皮胶     B. 硼砂        C. 氯盐         D. 107胶

86． 抹灰工程是属于（C）。

A. 单项工程   B. 分项工程    C. 子分部工程   D. 单位工程

87． 全面质量管理，PDCA工作方法，P是指（C）。

A. 检查       B. 实施        C. 计划         D. 总结

88． 砂的质量要求颗粒坚硬洁净，含泥量不超过（C）。

A. 1%         B.  2%         C.  3%           D.  4%

89．建筑石膏特点具有（B）特点。

A. 容量较大   B. 导热性较好   C. 耐水性好     D. 抗冻性好

90.下面属于有机胶凝材料的是（A）。

A. 石油沥青   B. 石膏         C. 水玻璃       D. 水泥

91.室内墙面、门窗洞口护角、应用水泥砂浆，高度不应低于（C）

A. 1m      B. 1.5m       C .2m    D .2.5m

92. 室外抹灰分格线应用（ C ）勾嵌。

A、混合砂浆   B、石灰砂浆    C、水泥浆    D、石膏灰

93、抹灰层灰饼厚度一般不应低于（ B ）     。

A、5mm         B、7mm         C、9mm         D、10mm

94.  窗台抹灰的操作工艺顺序是（B）。

A.立面、侧面、平面、底面

B.立面、平面、底面、侧面

C.侧面、立面、平面、底面

D.平面、底面、立面、侧面

96. 由一点光源照射物件后产生的投影叫 (D)。

A. 正投影    B. 斜投影    C. 轴侧投影     D. 中心投影

97. 三视图中( A)投影表现物体的高和长，反映上、下、左、右的关系。

A. 正立      B. 水平      C. 侧立         D.斜

98. 建筑平面图就是将建筑物用于一个假想的水平面，沿( B )方向切开来，将上面移走，再从上往下看的图。

A. 窗口以下  B. 窗口以上  C. 顶棚以下     D. 地面以上

99. 主要表示出内部的结构形式、 分隔情况与各部位联系的是 (C)。

A. 平面图    B. 立面图    C. 剖面图       D. 标准图

100、防水砂浆要随拌随用，拌和后使用砂浆不得超过（  C  ）。

A、10~20min       B、25~40min       C、45~60min     D、90min