2021年全区住房城乡建设系统

职工职业技能大赛技术文件

镶

贴

工

全区住房城乡建设系统职工职业技能大赛组委会

2021年9月

目    录

一、竟赛技术文件制定依据

二、竞赛内容、方式和成绩计算

三、命题原则

四、竞赛范围、类型及其它

五、竞赛场地设施与材料准备

六、竞赛规则

七、技能操作比赛内容

八、其他

一、竞赛技术文件制定依据

本项竞赛技术文件按照《自治区住房城乡建设厅  自治区人力资源社会保障厅  自治区总工会关于举办2021年全区住房城乡建设系统职工职业技能大赛的通知》的要求，以及住建部颁发的《建筑行业职业技能标准》、《职业技能岗位鉴定规范》等文件要求而制定。

二、竞赛内容、方式和成绩计算

（一）竞赛内容

本项竞赛设理论知识考试和操作技能比赛两个部分。具体包括：理论考试；技能操作：按图放样计算、瓷砖加工套割、上墙镶贴等。

（二）竞赛形式

本赛项理论知识竞赛采用参赛选手单人竞赛形式；操作技能竞赛：由1名竞赛选手与1名助手组合，助手可以配合选手进行部分实操工作，但不得在实操比赛中进行瓷砖镶贴上墙操作。选手独立完成规定的竞赛内容。

（三）成绩计算

理论知识考试、技能操作满分均为100分制，按照权重计算总成绩。理论考试为闭卷考试，成绩占总成绩的30%，操作技能比赛成绩占总成绩的70%。

三、命题原则

依据《装饰镶贴工国家职业标准》，注重基本技能的表现能力，体现现代技术，紧密联系生产实际，考核本职业岗位操作者的综合能力，并对以全区建筑业一线操作人员技能水平的提高起到示范指导作用。

四、试题范围、类型及其它

试题范围以理论+基本知识+专业知识，实操以技能操作为主，在实际操作竞赛过程中对操作规范及安全文明生产进行考核。

（一）实操竞赛范围与内容

1.考核范围

瓷砖的加工套割、瓷砖镶贴上墙

2.考核内容

（1）施工准备

①熟悉图纸；

②工具准备；

③安排施工程序；

④施工现场准备；

⑤瓷砖浸泡。

（2）实际操作

①清理基层，湿润墙体；

②测量、定位；

③根据竞赛图纸放样；

④加工套割、打磨瓷砖，核实尺寸是否符合竞赛图纸要求；

⑤搅拌胶泥，抹胶泥要均匀整齐，避免抹胶过量或者不饱满；

⑥按竞赛图纸要求固定、粘合瓷砖；

⑦镶贴瓷砖，保证瓷砖的平整度、垂直度、接缝、尺寸、图案符合要求；

⑧镶贴瓷砖完成后，及时清理瓷砖表面和砖缝；

⑨按要求灌浆勾缝；

⑩镶贴过程，瓷砖表面保持干净整洁。

（3）质量和安全检查

①按相关规范标准检查评定瓷砖镶贴质量；

②竞赛过程选手自行纠正和改进作业不足之处；

③作业结束，收尾整理、余料归堆、码放整齐；

④清理场地，申报完成作品；

⑤严格按安全文明施工要求进行操作。

（二）竞赛时间

实际技能操作竞赛时间240分钟。

（三）评分办法

参照装饰镶贴工国家职业技能标准高级技能操作要求，依据选手完成竞赛内容的情况，根据本赛项考核标准进行评分。其中，现场安全文明生产和遵守工艺纪律、操作规程情况由现场裁判评定。

选手有下列情形须从竞赛成绩中扣分：

1.在实际操作竞赛过程中，因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10 分。

2.在实际操作竞赛过程中，因操作不当导致事故，视情况严重程度扣5～20 分，情况严重者取消竞赛资格。

3.在实际操作竞赛过程中，扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作者，视情节扣5～20分，打架斗殴的直接取消竞赛资格。

（四）评分标准

镶贴工实操竞赛评分表               表1

| 参赛队名 |  | 工位号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始时间 |  | 结束时间 |  |
| 序号 | 考核项目 | 考察内容 | 评分标准 | 满分 | 检测点 | 扣分 | 得分 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | 文明施工 | 1.正确穿戴安全帽、防滑鞋和防护手套，佩戴防护口罩和护目眼镜等劳保用具； 2.环保施工； 3.严格遵守竞赛纪律和选手规则 | 1.未戴安全帽进入赛区的，扣5分；在竞赛过程中脱下安全帽或者佩戴安全帽不规范的，扣2分；未正确穿戴其它劳保用具的，每项扣1分； 2.切割瓷砖未带水作业导致扬尘比较明显的；或者切割现场存在积水过多，污水横流现象的扣1分； 3.违反竞赛纪律的，扣1分；情节严重的，扣2-3 分；情节较为严重的，扣4 分；情节特别严重的，扣5 分。 4.助手有参与瓷砖镶贴上墙操作的，发现每次扣2分。 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保持工位整洁，工完场清 | 保持工位整洁，工完场清的，得1 分。 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工进度 | 施工时间安排是否合理、紧凑 | 按作品完成时间距比赛结束时间的长短计分: 1.按完成作品时间由短到长进行排名，第1名-第5名，相应分数为5-1分； 2.其它名次得0分。 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 表面清洁 | 表面清洁度，色泽一致，清晰无污染 | 表面不清洁，有污染和抹纹的每项扣1 分。 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 整体感观 | 表面光滑平整；接缝平直顺滑；无裂痕和破损；纹理一致 | 表面不光滑、不平整、接缝不平直顺滑、表面有裂痕和破损、瓷砖纹理不一致的每处扣1 分；整体观感不协调的，扣5分。 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 勾缝深度均匀 | 勾缝连续、密实；宽度和深度均匀；嵌缝美观； | 勾缝不连续、不密实、宽度不均匀、深度不均匀的每项扣1 分。 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 图案完整无缺陷 | 镶贴图案完整；套割吻合，边缘整齐 | 图案有缺陷，不完整、套割不吻合、边缘不整齐的每项扣1 分。 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计： | 40 |  |  |  |

镶贴工实操竞赛评分表               表2

| 参赛队名 |  | 工位号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始时间 |  | 结束时间 |  |
| 序号 | 考核项目 | 允许偏差 | 检查评分标准 | 检验方法及部位 | 满分 | 检测点 | 扣分 | 得分 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 7 | 表面 平整度 | ±1mm | 每处每超1mm 的扣1 分 | 用2m 靠尺和塞尺检查镶贴瓷砖完成面在水平方向的上、中、下及对角线位置 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 立面 垂直度 | ±1mm | 每处每超1mm 的扣1 分 | 用2m数显垂直检测尺检查镶贴瓷砖完成面在垂直方向的左、中、右位置 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 墙面接缝直线度 | ±1mm | 每处每超1mm 的扣1 分 | 用激光水平仪取镶贴瓷砖完成面左右两侧的第一条垂直拼缝的通线；水平方向由下往上的第一、二条水平拼缝的通线；用钢直尺检查 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 墙面尺寸 | ±1mm | 每处每超1mm 的扣1 分 | 用5米卷尺、钢直角尺丈量检查镶贴瓷砖完成面的高度、宽度；字体套割的完成尺寸 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 墙面接缝高低差 | ±1mm | 每处每超1mm 的扣1 分 | 用2m 靠尺、塞尺、钢直角尺随机检查 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 墙面空鼓 |  | 每处扣2 分 | 实心锤随机敲击检查 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计： | 60 |  |  |  |
|  | 1-12合计： | 100 |  |  |  |
| 评委签字 |  | 完成时间 |  |
| 注：以上评分表中每个考核项目所扣分数不超过本项分值 |

考评员：                        裁判组长：           日期：

五、竞赛场地设施与材料准备

（一）竞赛场地

1.赛场面积：每个操作工位3米*3米，其中镶贴基层面为抹灰完成的砌砖墙体，墙体规格为宽2.2米*高2.1米，由协办单位根据参赛队伍数量，至少提前7天将抹灰完成的砌砖墙体砌筑好，墙体两侧均为装饰镶贴工竞赛的镶贴工作面，每个工位的装饰镶贴瓷砖面积约为4平方米。每个工位预留1.5米宽的通道。

工位见下图示意：

2.每个工位标明工位编号；赛前由选手抽签确定工位。

3.光线充足，照明良好；供电、供水设施正常且安全有保障；场地整洁，无外界干扰。赛场集中设置220V电源的五孔插座，每个工位保证有一组插座（临时三级配电箱）。

（二）赛场设施及材料准备

1.竞赛图纸标示所需要的镶贴瓷砖，瓷砖胶泥，填缝剂，十字卡等；

2.赛前组委员将提供的材料放置在每个工位旁；

3.竞赛组委会提供的工具、材料见下表：

3.1工具表（每个工位）

| 序号 | 工具名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫把、簸箕等清洁用具 |  | 套 | 1 |
| 2 | 垃圾桶 |  | 个 | 1 |

3.2材料表（每个工位）

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖（白色） | 300mm*300mm | 块 | 50 |
| 2 | 瓷砖（深色） | 300mm*300mm | 块 | 15 |
| 3 | 瓷砖胶泥 | 德高Ⅱ型20KG | 袋 | 3 |
| 4 | 白色填缝剂 | 德高 | 袋 | 1 |
| 5 | 十字卡 |  | 袋 | 3 |

备注：每个工位由组委会提供一个临时三级配电箱

4.裁判评分用具由主办方根据裁判数量提供。按照每7个工位设一组裁判员，共有5组裁判小组，每组3名裁判员，其中1名组长兼记录，2名测量。

裁判所需工具详细见下表：(每组裁判各一套)

| 序号 | 名 称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白板笔 | 黑色 | 支 | 5 |  |
| 2 | 粉笔 | 彩色 | 盒 | 5 |  |
| 3 | 激光水平仪 |  | 套 | 5 | 经校准 |
| 4 | 塞尺 |  | 套 | 5 |  |
| 5 | 靠尺 | 2m(数显、折叠) | 套 | 5 | 经校准 |
| 6 | 计算器 |  | 台 | 5 |  |
| 7 | 卷尺 | 5m | 把 | 5 |  |
| 8 | 钢直角尺 | 200mm | 把 | 5 |  |
| 9 | 空鼓锤 | 1000mm | 把 | 5 |  |
| 10 | 记录板、记录笔 |  | 套 | 5 |  |
| 11 | 裁判评分表 | 镶贴工评分表1和表2 | 份 | 15 | 每个裁判 |

（三）参赛选手准备工具，不限于下表。

| 序号 | 设备名称（或图片） | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖切割带锯 |  | 台 | 1 |
| 2 | 手提搅拌机 |  | 把 | 1 |
| 3 | 齿形（抹子）挂板 |  | 把 | 2 |
| 4 | 瓷砖划刀 |  | 把 | 2 |
| 5 | 灰刀 铲刀 |  | 把 | 2 |
| 6 | 角尺 |  | 把 | 1 |
| 7 | 方尺 |  | 把 | 1 |
| 8 | 拐尺 |  | 把 | 1 |
| 9 | 钳子（尖嘴钳/老虎钳） |  | 个 | 1 |
| 10 | 木抹子/塑料抹子 |  | 把 | 1 |
| 11 | 铁锤和橡皮锤各一个 |  | 把 | 1 |
| 12 | 打磨机（粗细各一套） |  | 台 | 1 |
| 13 | 排插（带漏电保护） |  | 个 | 1 |
| 14 | 油性记号笔 |  | 个 | 2 |
| 15 | 安全防护用品（工作服.安全鞋. 口罩.护目眼镜等） |  | 套 | 1 |
| 16 | 手枪钻（钻头各一套） |  | 把 | 1 |
| 17 | 铅笔墨斗 |  | 个 | 1 |
| 18 | 计算器 |  | 个 | 1 |
| 19 | 建筑直尺 |  | 把 | 1 |
| 20 | 激光水平仪 |  | 个 | 1 |
| 21 | 胶泥搅拌桶 |  | 个 | 1 |
| 22 | 手提切割机 |  | 把 | 1 |
| 23 | 清洁抹布 |  | 条 | 3 |
| 24 | 浸泡瓷砖水桶 |  | 个 | 1 |
| 25 | 机械设备耗材 |  |  | 自备 |
| 26 | 其他工具 |  |  | 自备 |

备注：镶贴工竞赛试题的“百年”字样模板不得带入竞赛现场

六、竞赛规则

（一）理论知识考试规定

1．理论考试时间为60分钟；考生座位一人一桌安排。

2．考试前15分钟考生应持本人身份证和参赛证进入考场，并凭参赛证对号入座。参赛证和身份证应放在座位课桌的左上角，以便监考人员查对。

3．开考15分钟后不得入场；考试30分钟后才能提交答卷离场；离场后不得再进场续考。

4．答题前，考生务必将自己的身份证号码、姓名、工作单位正确无误地填写在指定位置，并核对考试内容是否与当场考试的科目、题数相符。如遇问题可举手向监考人员询问，但不得要求监考人员作任何涉及考试内容的解释或提示。

5．考试时参赛选手不得带与考试无关的物品进入考场，已带资料、提包、手机等物品应存放在指定位置。

6．考生应独立作答，不可互相观看、交谈，若遇问题，可向监考人员询问。

7．考生必须严格遵守考场纪律，考场内必须保持安静，不准吸烟，不准随意走动，不准交头接耳、左顾右盼，不准请人代考，不准抄袭、讨论、提示，不准传递、挟带字条，不准使用手机等通讯工具。违纪者，无论受益与否，一律取消考试资格，并作为零分处理。

8．考生要服从监考人员的安排和监督，要尊重监考员。考试中，考生如有特殊情况需要离开考场时，要经监考人员允许。

9．考试终了时间一到，考生应立即停止作答并立即离场，不得拖延时间。

10．监考人员应佩带工作证，与考务无关的人员不得进入考场。

（二）技能操作竞赛现场规定

1.实际操作竞赛场地在大赛组委会指定的赛场进行。

2.参赛选手在竞赛前30分钟到指定赛场凭身份证检录抽签（场次、工位）。

3.开赛迟到10分钟及以上者，按自动弃权处理。

4.除规定允许携带的物品外，其他物品一律不得带入竞赛现场。

5.听从工作人员指挥，按顺序进入工位，做好准备工作，同时对此工位设备，材料等是否完好等情况确认，如有缺少，损坏和安全隐患等问题，及时向裁判人员报告。

6.开始竞赛时间信号发出后，参赛选手方可进行工作，竞赛过程中严格服从裁判人员的命令。

7.竞赛过程中，监考裁判应对每名参赛选手的各道工序认真填写竞赛监考记录。竞赛时间为240分钟，连续进行；饮水由赛场统一提供，选手饮食、饮水及如厕时间计算在竞赛时间内。午餐时间单独设置，除了裁判员外其他所有人员统一离场、用餐，用餐后统一进场。

8.监考裁判及赛场工作人员与参赛者只能进行有关工作方面的必要联系，不得进行任何提示性交谈。其他允许进入赛场的人员，一律不允许与参赛者交谈。任何在竞赛现场的人员，不得干扰参赛者的正常操作。

9.除当场次的参赛选手及指定负责该场次的监考裁判和工作人员外，有关领导及新闻宣传人员应在组委会负责人陪同下进入竞赛现场。进入赛场人员均须佩戴规定的标志并遵守赛场纪律，其他人员一律谢绝进入竞赛现场。

10.选手完成作品并及时收尾整理、退料、清理场地后，参赛选手应举手示意监考裁判申报作品完成并记录其竞赛实际时间，然后到指定区域等待，不得干扰他人。比赛结束信号发出后，所有选手应立即停止作业离开赛场。

（三）竞赛操作技能要求

1.操作应严格按施工图进行，正确计算镶贴瓷砖的图案加工尺寸，套割完整。按施工规范标准的要求将瓷砖镶贴上墙。

2.参赛选手不得在参赛作品上作任何标记。

3.操作完毕后，参赛选手应对成品进行检查，确认无误后举手示意任务完成，监考员严格记录时间，认真填写监考记录表，并与参赛选手共同签字确认。

（四）竞赛期间安全要求

1.禁止在场内吸烟。禁止打架斗殴。

3.竞赛前，参赛选手应了解紧急出口的位置，并检查各种电器设备及设备接地情况。

3.参赛选手工作时必须按规定穿戴好安全帽和防护手套，并按安全操作规程正确操作。工作时遇到突发问题，如设备故障等，立即与安全应急小组联系，不得自行处理。

4.在疫情防控期间，请各选手做好个人防护工作，全程配戴口罩，保持安全距离。另外，现场配备有口罩、消毒洗手液等防控物资。

七、技能操作比赛内容

1. 试题内容

本题是平面砖墙造型镶贴，图纸如下：

单位：mm

说明：1.采用胶贴法，瓷砖规格300x300mm；白色砖提供50块；深色砖提供15块。选手须合理控制瓷砖损耗。

2. 同色砖留缝2mm，不同色砖接缝处密缝铺贴。

3. 选手的助手不得在实操比赛中进行瓷砖镶贴上墙操作。

4.竞赛试题的“百年”字样模板不得带入竞赛现场。

5.实操竞赛时间：240分钟

八、其他

1.本技术文件适用于本次竞赛阶段。

2.本技术文件的最终解释权归技能大赛组委会。