2021年技能大赛镶贴工理论考试复习题

一、判断题(对的划“√”，错的划“×”，答案写在每题括号内)

1．釉面砖一般用于室内墙面装饰，室外较少使用。    (√)

2．室内地面砖镶贴按施工方法分软底铺贴和硬底铺贴。    (√)

3．标准房间镶贴砖时可以不进行预排。    (×)

4．面砖验收不足50间也应划分为一个检验批。    (√)

5．饰面砖可直接镶贴在粗糙的基体或基层上。    (√)

6．光滑的基体或基层表面可以不做处理直接用瓷砖胶粘贴。    (×)

7．饰面砖应镶贴平整、接缝宽度一致，填嵌密实。    (√)

8．镶贴室外突出的檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面，必须有流水坡度和滴水线。    (√)

9．室外每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得少于10m2。    (√)

10．镶贴变形缝处的饰面板、饰面砖应按设计要求做出留缝宽度。    (√)

11．饰面砖、饰面板应表面平整、边缘整齐，棱角不得损坏，    (√)

12．镶贴饰面时遇粘结不密实、缸灰等情况，应从砖孔补灰。    (×)

13．釉面砖镶贴应先贴大面，后贴阴阳角。    (√)

14．镶贴过程中如遇孔洞，瓷砖位置一定准确，并切对中，拼缝严密。    (√)

15．镶贴天然浅色石材时，必须在背面刷防护。    (√)

16．安装低档饰面板用的铁制锚固件、连接件可不进行防锈处理。    (×)

17．天然大理石、花岗岩饰面板，表面不得有隐伤、风化等缺陷。    (√)

18．安装锚固件应在结构施工时埋设。    (√)

19．后置埋件应在现场做拉拔强度试验。    (√)

20．光面和镜面的饰面板，经清洗凉干后，方可打蜡擦亮。    (√)

21．瓷砖的耐化学腐蚀性鉴定，用HB铅笔试验分级。    (√)

22．天然石材和人造石材在镶贴过程中必须留温度缝。    (√)

23．墙面排砖时，应从中间向两边排，小砖留在墙角，剩余多少保留多少。    (×)

24．镶贴大理石的时候，应该提前一天用清水浸泡，阴于备用。    (×)

25．瓷砖空鼓现象就是因为镶贴时基层清理不干净。    (×)

26．后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。    (√)

27．施工流程是编制施工方案的目的之一。    (√)

28．“施工现场质量管理检查记录”是由施工班组长填写。    (×)

29．外墙饰面砖粘贴必须牢固。检验样板件粘结强度检测报告和施工记录。    (√)

30．质量标准主控项目是保证工程安全或使用功能的重要检验项目。    (√)

31．施工组织设计与编制施工方案没有关系。    (×)

32．水泥复验的是凝结时间和安定性及强度。    (√)

33．在外墙饰面砖粘贴前和施工过程中均应制作样板件，做粘结强度试验。    (√)

34．建筑工程制图图线的类型，一般有实线、虚线、点划线、折断线和波浪线五种。    （√）

35．大面积安装花岗岩施工，要事先做好样板，经验收符合要求后，方能进行正式施工。    (√)

36．生产进度是施工生产的中心目标。    (×)

37．编制施工方案的目的就是排好总的施工顺序。  (×)

38．镶贴外墙面砖可用小皮数杆来控制水平的皮数。   (√)

39．分项工程划分成检验批进行验收，有助于及时纠正施工中出现的质量问题，确保工程质量。    (√)

40．瓷砖墙面胶粘剂，要有适于在垂直墙壁作业的操作性能，不滴落、不淌以及具有足够的调整时间。    (√)

41．材料的吸湿性大小决定材料本身组织构造和化学成分。    (√)

42．沉降缝是为避免建筑物产生不均匀沉降时导致墙身开裂而设置的。    （√）

43．全面质量管理的核心是加强对产品质量检查。  (×)

44．一般来说，大理石的放射性比花岗岩的放射性强。    (×)

45．铺贴地面陶瓷锦砖如有镶边时，应先将大面铺好，再铺贴镶边。    (×)

46．计量工作是保证工程产品质量的重要手段之一。    (√)

47．建筑安装工程的分部工程是按建筑的主要部位划分的。   （√）

48．施工图是施工的依据，为了正确贯彻设计意图，及早纠正图面上的差错，保证工程施工质量达到设计要求，审核是必不可少的程序。   （√）

49．花饰的安装方法有粘结法、木螺丝固定法、螺栓固定法三种。    (√)

50．材料的经济核算就是讲求材料经济效益，指投入与产出、费用与效用的比较。    (√)

51．外墙饰面砖宜选用背面有燕尾槽的产品。    (√)

52．选地砖时安全性应放在首选指标。    (√)

53．体积安定性是指水泥在硬化过程中体积变化是否均匀的性质。    (√)

54．水泥主要技术性能包括密度、细度、凝结时间、安定性、粘结力和强度等指标。    (√)

55．饰面板安装，在校正过程中临时用石膏固定后，进行灌浆，分三次灌至板平。    (×)

56．水泥的细度越细，则早期强度越高。   (√)

57．大理石板允许有不贯通的裂纹。    (×)

58．施工组织设计是指导整个施工过程的技术性文件。    (√)

59．砖雕应在砖干燥时雕制。    (√)

60．有老年人使用的居室、卫生间的瓷砖地面将防滑作为选砖的首要指标。    (√)

61．美术水磨石地面，颜料配色时，应分批配料，并干拌均匀。    (×)

62．在镶贴工程施工前，必须对基层进行验收。    (√)

63．花岗岩饰面板适用于内、外装饰和楼地面等装饰。    (√)

64．镶贴施工前，对于光滑基层表面应凿毛或者采取毛化处理措施。      (√)

65．镶贴瓷砖，在水泥砂浆中掺人一定量的108胶，便于粘结，并起到一定的缓凝作用。    (√)

66．大理石安装前，颜色和纹理都要预先排列。    (√)

67．玻璃锦砖如表面污染较严重，可使用酸碱溶液洗涤。    (×)

68．做美术水磨石时，兑色灰要随兑随用，不要多兑。    (×)

69．花岗岩饰面板吸水率小，在铺设时可以不浸水，直接铺设。    (√)

70．花岗岩饰面板出现开裂脱落时，可采用环氧树脂，螺栓锚固法进行修补。    (√)

71．白色水磨石石渣面层若有低凹处，可用相同配合比的石渣浆修补平整。    (×)

72．玻璃锦砖表面光滑、不吸水、外露面大、粘结面小，与铺贴陶瓷锦砖有所不同。    (√)

73．选地砖时，安全性(防滑)应放在首选指标  (√)

74．看施工图，一定要把平面图、立面图、剖面图结合起来，搞清三者关系。    (√)

75．装饰施工范围：凡是人的视觉和触觉所能见到和感觉到的部位，有功能要求及特殊要求的部位。    (√)

76．陶瓷壁画是以陶瓷锦砖、面砖、陶板等为原料制作的。    (√)

77．图纸会审的目的是为了使施工单位、建设单位有关施工人员正确贯彻设计意图，及早纠正图纸差错。    （√）

78．水泥的终凝是指水泥开始产生强度的时间。    (√)

79．瓷砖地面施工后，养护时间应不少于3d。   (×)

80．外墙面砖立面砖最下一排砖压底平面砖，为了避免雨水灌入。    (√)

81．擦缝、勾缝的目的不仅是为了美观，更重要的是粘结牢固。    (√)

82．镶贴完的陶瓷锦砖表面不得有变色、起碱、污点、砂浆流痕和显著的光泽受损。    (√)

83．玻璃锦砖的粘结层的水灰比不宜太大，因玻璃锦砖吸水性能差。    (√)

84．玻璃锦砖镶贴完后，如受砂浆、水泥浆污染，可用10％稀盐酸溶液洗刷。    (√)

85．根据砂的细度模数不同，砂可分为粗砂、中砂、细砂、特细砂。    (√)

86．从事屋角和有斜坡部位高处作业时，必须穿软底鞋和硬底塑料鞋。    (×)

87．现浇美术水磨石，宜采用强度等级42．5以上的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。    (×)

88．陶瓷壁画一幅画的勾缝应分次完成。    (×)

89．伸缩缝是为避免建筑物长度或宽度较大时，导致墙身由于温度变化而引起墙身伸缩开裂而设置的。    （√）

90．工作质量是建筑工程产品质量的基础和保证。    (√)

91．施工准备就是在施工之前所做的准备工作，只要工程开工，就表示施工准备工作的终止。    (×)

92．剁斧石，为了美观，剁棱角和分格缝周边留15—20mm不剁。    (√)

93．水磨石的表面应平整、光滑、石子显露均匀，不得有砂眼、磨纹和露磨处，分格条应位置准确，全部露出。    (√)

94．脚手架未经验收不准使用，验收后不得随意拆除及自搭飞跳。    (√)

95．镶贴陶瓷锦砖的粘结层可用水泥浆粘结。    (√)

96．在承重结构的墙、柱面上安装大理石时，在顶部和底部留有一定的空隙，以防止结构压缩。    (√)

97．大理石板块，规格尺寸方正，表面平整光滑，不能有缺棱掉角，表面裂纹和污染变色等缺陷。    (√)

98．建筑工程质量验收划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批。   （√）

99．材料管理是施工企业管理的重要组成部分。班组的材料管理主要是做好材料计划、验收、使用、保管、统计和校核等工作。   （√）

100．标高可分为绝对标高和相对标高，在建筑施工图上通常注明的是绝对标高。（×）

二、选择题(答案序号写在每题括号内)

1．釉面砖在施工挑选时应注意(A)。

A．颜色    B．比重    C.薄厚    D．吸水率

2．彩釉砖的吸水率不大于(A)。

A．10％    B．18％    C.20％    D．15％

3．釉面砖镶贴灰饼间距为(A)

A．1．5m    B．2m    C．2．5m    D．3m

4．冬期施工，温度一般不得低于(A)℃，否则，应采取保护措施。

A．5    B．6    C．8    D．10

5．釉面砖镶贴时一般从(B)开始镶贴。

A．阴角    B．阳角    C．中间    D．镜框

6．釉面砖镶贴时，如遇洗手池、镜框等部位，应以洗手池、镜框(B)为中心往两面分贴。

A．左倾，  B．中心    C．右侧    D．2／3

7．地面砖镶贴时扫浆应用(C)。

A．混合砂浆    B．界面剂    C．水泥砂浆    D．清水

8．当水泥砂浆地面的面层边长大于6m时，应划分区格，每一区格的边长不大于(D)m。

A．3    B．4    C．5    D．6

9．干挂法安装石材装饰板时，应使用(C)挂件。

A．镀锌    B．钢制刷防锈漆    C．不锈钢    D．钢制不刷防锈漆

10．镶贴陶瓷壁画，先用1：3水泥砂浆打底，1：2．5水泥砂浆找平，水泥：细砂：纸筋灰=1：1．5：0．2的水泥砂浆粘贴或者用(A)。

A．掺108胶的水泥浆  B．掺107胶的水泥浆    C．掺纸筋的水泥浆    D．以上都可以

11．镶贴陶瓷锦砖的常用方法(A)。

A．陶瓷锦砖依靠结合层粘结在找平层上

B．陶瓷锦砖依靠结合层粘结在初步找平层上

C．陶瓷锦砖在找平层上分块摆放

D．陶瓷锦砖应用模具粘结

12．陶瓷锦砖镶贴全部完成后，应根据污染程度不同用(B)刷洗，再用清水冲洗。

A．稀硫酸  B.稀盐酸  C．硝酸    D．醋酸

13．我国目前常用(A)镶贴室外大块饰面板。

A．干法工艺    B．湿法工艺    C．G．P.C工艺    D．镶贴工艺

14．干法工艺主要技术问题是(D)。

A．空鼓       B．裂缝    C.脱落    D．连接件锈蚀

15．湿法安装饰面板前，应将其侧面和背面清扫干净，并修边打眼，每块板的上、下边打眼数量均不得少于(A)个。

A. 2    B．3    C．4    D．5

16．天然麻面饰面板的接缝宽度，设计无要求时，应是(B)mm。

A．1    B．5    C．10    D．2

17．釉面砖和外墙面砖一般采用(A)粘贴。

A．素水泥浆   B．水泥砂浆   C．云石胶   D．环氧树脂

18．镶贴饰面砖时如遇管线、灯具、卫生设备的支撑应(C)粘贴。

A．预留孔洞    B．拼凑镶贴    C．整砖套割    D．后装管道

19．镶贴饰面砖空鼓的主要原因是(D)。

A．粘结强度不够    B．底灰空鼓    C．饰面砖含水率超标  D．基层清理不干净

20．装饰外墙光面天然石板表面平整度的允许偏差不得大于(B)mm。

A．1    B．2    C．3    D．4

21．外墙陶瓷面砖表面平整度的允许偏差不得大于(B)mm。

A．1    B．2    C．3    D．4

22．陶瓷锦砖镶贴接缝宽度应在(A)前调整。

A．水泥初凝    B．水泥终凝    C．扯下牛皮纸时    D．随便

23．墙面镶贴块材要求非整砖部位安排适宜，阴角的板块压向正确。阳角成(B)对接。

A．30°    B．45°    C．50°    D．60°

24．冬期施工期限以外，当日最低气温低于(C)℃时，也应按冬期施工的有关规定。

A．-10    B．-5    C．-3    D．-2

25．(A)是雕刻的图案完全在一个平面上，通过图案的线条给人以立体感。

A．平雕    B．浮雕    C．透雕    D．立体雕

26．QC小组基本活动程序是(A)。

A．按PDCA循环办事  B．按多数成员的意见办事

C．按领导意图办事    D．没有固定程序

27．建筑物按使用性质和耐久年限分为(B)级。

A．二    B．三    C．四    D．五

28．水刷石表面坠裂式裂缝的原因主要是(A)。

A．面层薄厚不一    B．面层太厚    C．面层太薄    D．基层洒水不均

29．大理石或花岗岩铺地面用干法施工时，结合层采用(A)。

A．干铺1：2．5水泥砂  B．干铺1：2石灰砂

C．干铺1：3：9混合砂  D．干铺1：3水泥砂加108胶水

30．按建筑尺寸试排大理石后，如有不足整规格板块，安装时高度方向一般安装在(B)。

A．最下行  B．最上行  C．中间    D．任何部位

31．按国家规定，水泥初凝时间不得早于(A)。

A．45min    B．1h    C．1．5h    D．2h

32．中砂的细度模数为(C)。

A. 1.5～1.7    B．2.2—1.6

C．3.0—2.3    D．3.7—3.1

33．饰面板的接缝宽度，麻面板、条纹板宜为(C)mm。

A．1    B．3    C．5    D．20

34．达到技术标准的工程(产品)，其(D)都应达到标准。

A．可靠性  B．安全性  C．经济性  D．以上都是

35．镶贴施工方案编制与(D)有关。

A．工期计划    B. 工艺流程    C．施工方法    D．以上都是

36．陶瓷壁画镶贴前应弹(D)线。

A．边框线    B．十字线    C．分格线    D. 以上都应有

37．瓷砖在粘贴前没有用水浸泡，会造成(A)。

A．空鼓    B．表面起碱    C．不平整    D．强度低

38．建筑详图常用比例是(D)。

A．1：5    B. 1：10    C．1：30    D. 以上都是

39. 美术水磨石地面质量标准，表面子整度允许偏差(A)。

A．2mm    B．3mm    C．4mm    D．5mm

40．外墙镶贴面砖时，均不得有(A)非整砖。

A．一行以上    B．两行以上    C．三行以上    D．一行

41．全面质量管理的范围是(A)。

A．管因素  B．管开始  C．管结果  D. 管施工

42．下面属于有机胶凝材料是(A)。

A．石油沥青  B．水泥  C．石膏    D．水玻璃

43．硅酸盐水泥有(B)类型。

A．一种    B．两种    C. 三种    D．四种

44．材料在绝对密实状态下，单位体积的质量称(C)。

A．容重    B．密实度  C．密度    D. 孔隙率

45. 全面质量管理，PDCA工作方法C，是指(D)。

A．计划    B．实施    C．总结    D．检查

46．水磨石面层一般采用(D)法。这样面层上洞眼可基本消除。

A．一浆二磨    B．一磨二浆    C．二磨二浆    D．二浆三磨

47．孔隙率大的材料其(D)。

A．密度大    B．密度小    C．密实度大    D．密实度小

48．室外镶贴外墙砖时，脚手板要满铺，最窄不得少于(B)。

A．两块板子    B．三块板子    C．四块板子    D．五块板子

49．脚手架允许荷载每平方米不得超过(C)。

A．200kg   B．250kg   C．270kg   D．300kg

50．大理石饰面板，安装门窗旋脸时，应按(B)起拱。

A．0．5％    B. 1％    C．2％    D．3％

51．水磨石地面开磨，头遍采用粒度为(C)砂轮。

A．200—80号    B．120—180号    C．60—80号    D．以上都不对

52．人造大理石具有(D)优点。

A．耐酸    B．耐碱    C．抗污染    D．以上都是

53. 水磨石地面最后一遍磨光，应等到强度达到后用(A)砂轮磨光。

A．220号   B．180号  C．160号    D．80号

54. 外墙饰面的功能(D)。

A．保护结构    B．装饰立面    C．改善墙体物理性能  D．以上全有

55. 墙柱安装大理石饰面时，应待结构沉降稳定后再进行安装，并且(A)。

A．在顶部和底部都留有一定的空隙    B．在顶部和底部塞紧

C．在顶部塞紧，底部留有空隙        D．在底部塞紧，顶部留有空隙

56．瓷砖材料质地疏松有隐伤，施工前浸泡不透，粘贴砂浆保水性差，会造成瓷砖(D)。

A．裂缝    B．变色    C．空鼓    D．以上都可能

57．水泥体积安定性是指标准稠度水泥浆，在硬化过程中体积变化(C)的性质。

A．过大    B．过快    C. 是否均匀  D．过慢

58. 材料每单位面积所产生的内力叫做(B)

A．强度    B．应力    C．荷载    D．外力

59．粗砂的细度模数为(D)。

A．1.5～0.7    B．2.2～1.6    C．3.0～2.3    D．3.7～3.1

60．一般美术水磨石地面要求(D)。

A．二浆二磨    B．二浆三磨    C．二浆四磨    D．二浆五磨

61．(A)是班组核算的主要依据。

A．施工任务书    B．施工作业计划    C．技术交底    D．施工方案

62．外墙面砖质地坚固，吸水率不大于(A)。

A. 6％    B．15％    C．16％    D. 18％

63．碎拼大理石墙面镶贴，每天镶贴高度不宜超过(C)。

A．0.8m    B．1.Om    C．1.2m    D．1.8m

64．施工作业设计是(C)。

A．年度计划    B．季度计划    C．月、旬计划    D．以上都是

65．常用材料消耗定额，作为签发施工任务书和限额领料使用的依据是(c)。

A．概算定额    B．预算定额    C．施工定额    D．劳动定额

66．砖雕的装粘材料是(A)

A．油灰    B．水泥浆  C．石膏浆  D．纸筋灰

67．花岗岩吸水串为(A)。

A．O.5％一O.7％    B．5％一7％    C．10％左右       D．15％左右

68．材料在外力(荷载)作用下抵抗破坏的能力称为(A)。

A．强度    B．密实度    C．内力    D. 拉力

69．瓷砖在粘贴前没有用水浸泡，会造成(A)。

A．空鼓    B．表面起碱  C．不平整   D．强度低

70．瓷砖的吸水率不得大于(A)。

A．8％    B．10％    C．18％    D．20％

71．美术水磨石采用颜料应耐碱、耐光，掺入量不得大于水泥用量的(B)。

A．10％    B．12％    C．18％    D．20％

72．现浇水磨石地面所用的石渣直径为(B)。

A．3～8mm    B．4～12mm    C．8～lOmm    D．10～12mm

73．大理石面板安装前，应将其侧面和背面清扫干净，并修边打眼，每块板的上、下边打眼数量均不得少于(A)个。

A、2    B．3    C．1    D．4

74．冬期进行饰面砖镶贴时的温度不宜低于(C)℃。

A．3    B．4    C．5    D．10

75．抹楼梯防滑条时，要比楼梯踏步面(A)。

A．高3～4mm    B．高lOmm    C．低1～2mm    D．低2～3mm

76．水泥保管要注意防水、防潮，堆垛高度一般不超过(B)。

A．6～8袋    B．10～12袋    C．14～16袋    D．18～20袋

77．砂按产源分为(D)。

A．河砂、黄砂    B．天然砂、黄砂   C．人工砂、河砂   D．天然砂、人工砂

78．湿挂大理石，所用的砂宜用(C)。

A．细砂    B．中砂    C．粗砂    D．以上都可

79．大理石缺棱掉角宜用(C)修补。

A．水玻璃    B．乳胶    C．环氧树脂胶    D．以上都可以

80．材料在自然状态下的体积是指包含内部孔隙的体积，称为(D)。

A．比重    B．密度    C．容重    D．表观密度

81．滚压不完全，直接造成水磨石(A)。

A．面层石粒不均    B．空鼓    C．裂缝    D．强度偏低

82．剁斧石，为了美观，垛棱角及分格缝周边留(B)不剁。

A．5～10mm    B．15～20mm    C．30～40mm D．40～50mm

83．剁斧石，錾剁时墙面(D)保持湿润。

A．不得    B．不应    C．不宜    D．必须

84．整体面层施工后，养护时间不少于(C)d。

A．3    B．5    C．7    D．10

85．大理石、花岗岩属于 (A) 材料。

A．脆性    B．韧性    C．弹性    D．以上都不是

86．点划线是表示（D） 。

A．地下管道                 B．不可见轮廓线

C．可见轮廓线               D．定位轴线、中心线

87．虚线是表示 (A) 。

A．不可见轮廓线             B．定位轴线

C．中心线                   D．尺寸线

88．比例尺的用途是 (D)。

A．画直线用的               B．画曲线用的

C．截取线段长度用的         D．放大或缩小线段长度用的

89．丁字尺的用途是 (D)。

A．放大或缩小线段长度用的   B．画曲线用的

C．画圆用                   D．画水平线用

90．有一栋房屋在图上量得长度为50cm，用的是1：100比例，其实际长度是 (B)。

A．5m          B．50m      C．500m       D．5000m

91．力的三要素是 (C)。

A．弯矩、剪力、集中力       B．力矩、力偶、剪力

C．大小、方向、作用点       D．内力、外力、自重

92．一般的绘图步骤 (B)。

A．先画节点、后画基本图             B．先画平面图、后画立面图

C．先画立面图、后画平面图           D．先画基础图、后画门窗

93．绝对标高是从我国 (A) 平均海平面为零点，其他各地的标高都以它作为基准。

A．黄海         B．东海        C．渤海          D．南海

94．质量“三检”制度是指  (D)。

A．质量检查、数量检查、规格检查     B．自检、互检、专项检

C．自检、互检、交接检               D．自检、互检、专检

95．建筑物的伸缩缝是为 (C) 而设置的。

A．避免不均匀沉降                   B．避免承力不均匀

C．避免温度变化的影响               D．施工需要

96．建筑物的沉降缝是为 (B) 而设置的。

A．避免建筑物受力不均匀       B．避免地基不均匀沉降对建筑物的影响

C．避免温度对建筑物的影响     D．施工需要

97．施工缝是为了 (D) 而设置的。

A．避免不均匀沉降                   B．避免承力不均匀

C．避免温度变化的影响               D．施工需要

98．大、中、小型机电设备要有 (C) 人员专职操作，管理和维修。

A．班长           B．技术      C．持证上岗      D．工长指定

99．高处作业人员的身体，要经 (C) 合格证后才准上岗。

A．自我感觉良好           B．班组公认后

C．医生检查合格           D．工长允许

100．在同一垂直面上遇有上下交叉作业时，必须设安全隔离层，下方操作人员必须  (B) 。

A．系安全带 　　  B．戴安全帽　 　 C．穿防护服       D．穿绝缘靴