2021精细木工理论知识复习范围

一、单项选择题(选择一个正确的答案)共150题　　1到40题相对易题

1．遵守操作规程不仅保障了整个职业活动的正常运行，也是( B )的基本要求。

A．团结互助 B．安全生产

C．勤俭节约 D．办事公道

2．( B )是一种传统美德。作为企业而言，是发展生产力、积累再生产资金的一个基本原则，同时也是艰苦奋斗精神的具体体现。

A．重视质量 B．勤俭节约

C．团结互助 D．尊师爱徒

3．只有具备了高超的(A )才有可能解决职业活动中高难问题，才可成为行业中的专家或内行。

A．技术 B．理念

C．意识 D．水平

4．由于木材平衡含水率随着大气中的温湿度而变化，所以国标规定平衡含水率平均为( B)。

A．16% B．15%

C．18% D．12%

5．木材含水率若在(C )以下，其强度将随含水量的减少而增强。

A．25% B．自由水

C．纤维饱和点 D．化学水

6．全于木材是指将木材干燥到不含(A )的状态。

A．自由水和吸附水 B．木材纹理水

C．吸附水 D．自由水

6．木材的力学性质是指木材抵抗(C )作用的能力。

A．压力 B．拉力

C．外力 D．弯曲

7．木材的顺纹抗压强度比顺纹抗拉强度(A )。

A．小 B．脆

C．高 D．好

8．木材的缺陷对木材的(D )影响很大，尤其在受拉区的边缘更明显。

A．横纹受力 B．顺纹受力

C．抗剪强度 D．抗弯强度

9．常用的人造木质板材有细木工板、胶合板和(B )等。

A．企口板 B．纤维板

C．石膏板 D．铝扣板

10．木工榫眼枋料画线方法：枋料上的榫眼画线应先从榫眼多的主要枋料起墨。将枋料内面向上置于工作凳上，画出这一内面的榫眼位置线和( D)。

A．水平线 B．对角线

C．平行线 D．齐头线

11．木工胶合操作要求：胶合的木料含水率不得大于( C)，含水率不合要求的木料，要经处理后方可使用。

A．19%～22% B．22%～23%

12.面层用板材的规格一般为（A）。

A、2440mm×1200mm    B、4000mm×1500mm

C、2550mm×1100mm    D、2400mm×1100mm

13.普通木工刨的刨刃，它的锋利与迟钝及磨后使用的长久与否与刀刃的角度大小有关，刨削硬木的刨刃角度为（B）。

A、25度   B、35度  C、40度  D、45度

14.门窗应采用窑法干燥的木材，含水量不应大于（A）。

A、12%   B、10%   C、15%   D、20%

- 板缝拼接中企口接法又称（D）。

- A、边搭接法   B、裁钉接法  C、销接法   D、龙凤接法

- 15.纵截木料时，身体与锯割线成（B）角。

- A、600   B、450   C、300  D、900

- 16.纵截木料时，锯条与木料成（C）角。

- A、600   B、450   C、800   D、900

- 17.纵截木料时，锯条与木料锯割成（B）角。

- A、10-20度   B、30-40度  C、60-70度  D、90度

18.国家标准规定，各种设计图纸上标注的尺寸，除标高及总平面图以m为单位外，其余一律以（B）为单位。

A、cm      B、mm      C、m      D、km

19.木夹板吊顶工程应对人造木板的（B）含量进行复验。

A、苯  B、甲醛  C、氡  D、氨

20.刨料厚度小于（C）mm，长度小于300mm是木料必须用压板。

A、0.5     B、1       C、1.5      D、2

21.一般门窗扇的梃加长（B）mm加工。

A、20-30    B、30-50  C、10-20   D、5-10

22.纵截木料时，身体与锯割线成（B）角。

A、600   B、450   C、300  D、900

23.纵截木料时，锯条与木料成（C）角。

A、600   B、450   C、800   D、900

24.纵截木料时，锯条与木料锯割成（B）角。

A、10-20度   B、30-40度  C、60-70度  D、90度

25.粘贴式木质板楼地面的操作温度宜在（C）以上，具体温度视粘结材料而定。

A、100 C      B、150 C      C、50 C   D、110 C

26.对于薄而窄并且长度不是（B）mm的木材，不得上平刨机刨削。

A、300   B、400  C、450  D、500

27.普通木工刨的刨刃，它的锋利与迟钝及磨后使用的长久与否与刀刃的角度大小有关，刨削硬木的刨刃角度为（B）。

A、25度   B、35度  C、40度  D、45度

28.制作木弯头的木材，必须从大木方料上（B）出方而得。

A、直纹   B、斜纹   C、正纹  D、随意

29.对于薄而窄并且长度不是（B）mm的木材，不得上平刨机刨削。

A、300   B、400  C、450  D、500

30.要查阅某一墙上窗的高度，一般从（C）中查得。

A、总平面图  B、楼层平面图   C、立面图    D、剖面图

31.要查阅顶棚上的装饰图形，一般要从（B）查得。

A、装饰平面图 B、吊顶平面图  C、装饰立面图 D、装饰剖面图

14．硬木拼花地板颜色不一致的主要原因是（D）。

A、刨削不平整  B、树种不同  C、边材与心材的区别  D、选材不严

32.在铺设木地板时房间靠墙的地板应（D）铺设。

A、紧贴四边墙  B、紧贴左右两边墙  C、紧贴前后墙体  D、离开四边墙各10mm左右

33.木楼梯踏步板若为拼版制作，则（C）为较好的一种方式。

A、  直拼  B、高低缝  C、企口缝  D、打接缝法

17．门扇宽为700mm，重为20kg，采用双管弹簧铰链安装，弹簧铰链的规格为（C）。

A、75mm   B、100mm  C、125mm  D、150mm

34.在木百叶窗扇的制作中，最下面的一块百叶板的底部与下冒头应（C）。

A、保持一定的空隙间距   B、保持一个百叶板垂直厚度的距离

C、相互紧贴在一起       D、相互咬进一段距离

35.刨的刨刀平面应磨成一定的形状，即形成（C）。

A、凹线圆弧形  B、凸线圆弧形  C、直线形  D、斜线形

36.门窗框的宽度超过120mm时背面应推凹槽，以防（C）。

A、翘起  B、开裂  C、卷曲  D、变形

37.节子分活节、死节和（A）三种。

A、漏节  B、木节  C、节疤  D、节眼

38.木材的平衡含水率在北方约为12%，在南方约为18%，长江流域约为（B）左右。

A、  20%    B、15%    C、10%   D、5%

39.刨削木材平面，使木材平直应用（B）。

A、线刨   B、平刨   C、边刨    D、轴刨

40.装饰木工现场作业中应用最广泛，用来横截和纵截木材的机械是（C）。]

A、转台式斜截锯   B、曲线锯   C、电圆锯   D、钻孔

41.建筑装饰图中常出现（C）和家具制图等多种画法并存的现象。

A、节点构造图    B、平面系统图  C、建筑制图   D、电力图

42.胶合板按使用树木分为阔叶树材胶合板和（C）。

A、夹芯胶合板  B、复合胶合板  C、针叶树材胶合板   D、室B、平面胶合板  C、特种胶合板   D、复合胶合板

43.胶合板按形状分平面胶合板和（D）。

A、刮光胶合板  B、普通胶合板   C、夹芯胶合板  D、成型胶合板

44.合成橡胶胶粘剂简称（D）。

A、108胶    B、白乳胶   C、白乳液    D、氯丁胶

45.门锁位置一般宜高出地面（B）mm。

A、100-110   B、90-95   C、90-100   D、110-120

46.木材的表面虫沟是指蛀蚀木材的深度不足（B）mm的虫沟或虫害。

A、8   B、10  C、12    D、20

47.水平尺中的两个水准管，是成（B）布置的。

A、平行   B、垂直    C、交角   D、随意

48.下列不属于木材缺陷的是（C）。

A、节子     B、轮裂    C、年轮   D、虫眼

50.湿材的含水率为（D）。

A、18%~25%    B、小于18%    C、小于25%      D、大于25%

51.用于检验物面是否垂直的量具是（B）。

A、水平尺    B、线坠    C、直尺       D、木杖

52.燕尾榫比较牢固，榫肩的倾斜度不得超过（B）mm。

A、1      B、2      C、3     D、4

53.湿木材的干裂一般分布在（A）上。

A、木材端部      B、木材中部     C、木材    D、任何部位

54.钉接合时，一般圆钉的直径不应超过最薄木板厚度的（B）。

A、1/2       B、1/4    C、1/3     D、2/3

55.钉接合时，钉子的长度应钉入下一层被连接构件厚度的（B）。

A、1/2       B、1/3    C、1/4     D、2/3

56.旋转楼梯的栏杆扶手是（D）形状，扶手应分段制作后在立体拼装。

A、圆弧体       B、直线体     C、曲面体    D、空间螺旋体

C．12%～18% D．23%～25%

57.榫结合操作时应注意：榫头对入榫眼时，只能使榫眼(A )方向两端挤压，否则眼枋就有胀裂的危险。

A．顺木纹 B．横木纹

C．宽度 D．两侧

58.圆作裁料应选择(A )上无枝杈的部位，最好靠近根部段，一般按成品尺寸放长10mm画线锯解，锯割成一段一段网柱形的短木段。

A．杉木原木 B．白松原木

C．水曲柳板 D．桦木方料

59.在锯割所得的杉木段上，进行壁板的画线，板的厚度大于成品壁板厚度( A)左右，板材的弧度取上口径与下口径的弧度中间值，板材的画线取材排列有顺年轮和反年轮两种。

A．10mm B．15mm

C．20mm D．25mm

60.圆作时对于高度大于300mm，或板形垂直之后成弯曲形，或口边有外挑把等的板材，应采用( C)的方式来获得相应的板料。

A．铲切 B．斜劈

C．锯解 D．刨削

61.圆作制品砍板的操作顺序，有板料的选择、(D )、修内圆、修斩外圆、上、下口的平整。

A．45°砍斜角 B．砍缝夹角

C．逆纹砍 D．砍边

62.木杆件相互之间依靠承插关系连接起来，并承受一定的(C )，这种连接关系叫做榫接，凹形部分叫榫母或榫眼，凸形部分叫榫头或榫舌。

A．力点连接 B．面荷载

C．外力荷载 D．旋转力

63.插入式榫接中，榫舌(D )榫母杆件为暗榫。暗榫外形比较美观，但结合力较小，承受外力荷载的能力较差，常用于家具类木制品中。

A．拼合粘 B．钉连接

C．肩搭角 D．不穿透

64.在木制品制作中，常会遇到短料接长的问题，短料接长的榫接形式，常用的有平面企口、斜面企口、( A)、十字榫接、二字平接等几种形式。

A．咬合企口 B．扇面弧形

C．直角曲面 D．凹凸穿透

65.木工制作中对榫接的设计要求：坚固、(A )、简便。

A．美观 B．厚实

C．平滑 D．饱满

66.木制品榫接结构设计的步骤：阅读木制品的设计图纸、确立各机构间的关系、决定相应的榫接结构形式、决定榫眼与榫舌的位置、决定榫接结构类型、根据(B )做出木制品的样品。

A．平面图 B．大样图

C．侧面图 D．效果图

67.豪华门扇的构造：门扇的(B )两面应有(B )的面观形象。

A．线条，浅雕 B．正反，相同

C．不对称，同纹理 D．块面，分格

68.木制家具外观检验按规范规定的内容，有(B )、功能尺寸、翘曲度、底脚平稳性、平整垂直位差度、分缝用料要求、木工要求等。

A．缺陷定位 B．外形尺寸

C．规定外耐久性 D．拼结斜角值

69.木制品杆件出现较小裂缝可用油漆腻子批嵌，较大裂缝用无色胶结剂拌相应树种木屑粉批嵌平实，对于大缝隙，且影响结构强度和严重影响产品的外观形象，则应(C )。

A．螺栓对接 B．绑扎拼接

C．拆下调换 D．电焊焊接

70．木制品花饰局部脱落，是由于操作不当，花饰处于裂纹区域，造成局部花饰细部松动脱落，可使用(C )黏结修复。

A．穿插改位 B．开榫拼接

C．无色粘胶剂 D．钉接填缝

71.木制品在制作时，由于( C)，使用了朽木、木节疤、横纹木、开裂木，在操作的过程中，应随时发现随时调换。

A．逆纹理心材 B．斜向纹理

C．选料不慎 D．断料粗糙

72.对木材的检测，一般通过(D )的方法来判断木材的外观质量。

A．坯料 B．计数

C．量具 D．目测

73.操作环境的检查内容应包括安全生产的情况、( A)和环境的文明程度。

A．操作条件 B．防火装置

C．施工速度 D．施工质量

- 已知A、B两点的标高为4.200m和4.500m，在水准测量中，如A点水准尺读数为d，则B点的读数为

- （C）。

- A、小于d    B、  大于d     C、d—300     D、d+300

- 75.已知A、B两点的标高为4.500m和4.200m，在水准测量中，如A点水准尺读数为d，则B点的读数为

- （D）。

- A、小于d    B、  大于d     C、d—300     D、d+300

- 76.已知  A点的标高为3.256m，在水准测量中，如A、B两点的水准尺读数分别为1153、953mm，则B点的标高为（C）。

- A、3.256m   B、3.456m       C、3.056m     D、±0.000m

- 77.要查阅某一墙上窗的高度，一般从（C）中查得。

- A、总平面图  B、楼层平面图   C、立面图    D、剖面图

- 6．要查阅顶棚上的装饰图形，一般要从（B）查得。

- A、装饰平面图 B、吊顶平面图  C、装饰立面图 D、装饰剖面图

- 78.建筑工程施工图一般按（C）原则绘制。

- A、中心投影  B、平行斜坡投影  C、平行正投影  D、多点中心投影

- 79.硬木拼花地板颜色不一致的主要原因是（D）。

- A、刨削不平整  B、树种不同  C、边材与心材的区别  D、选材不严

- 80.在铺设木地板时房间靠墙的地板应（D）铺设。

- A、紧贴四边墙  B、紧贴左右两边墙  C、紧贴前后墙体  D、离开四边墙各10mm左右

- 81.木楼梯踏步板若为拼版制作，则（C）为较好的一种方式。

- A、  直拼  B、高低缝  C、企口缝  D、打接缝法

- 82.吊顶面不顺平的主要原因是（B）。

- A、吊顶构造不妥  B、水平标高线控制不好  C、起拱高度不均匀  D、其他

- 83.门扇宽为600mm，重为10kg，采用双管弹簧铰链安装，弹簧铰链的规格为（A）。

- A、75mm   B、100mm  C、125mm  D、150mm

- 84.门扇宽为650mm，重为15kg，采用双管弹簧铰链安装，弹簧铰链的规格为（B）。

- A、75mm   B、100mm  C、125mm  D、150mm

- 85.门扇宽为700mm，重为20kg，采用双管弹簧铰链安装，弹簧铰链的规格为（C）。

- A、75mm   B、100mm  C、125mm  D、150mm

- 86.在木百叶窗扇的制作中，最下面的一块百叶板的底部与下冒头应（C）。

- A、保持一定的空隙间距   B、保持一个百叶板垂直厚度的距离

- C、相互紧贴在一起       D、相互咬进一段距离

- 87.铝合金门窗与墙体的缝隙，应用（D）填实，外表面再填嵌油膏。

- A、水泥砂浆  B、石灰砂浆  C、混合砂浆  D、矿棉式玻璃棉毡

- 88.刨的刨刀平面应磨成一定的形状，即形成（C）。

- A、凹线圆弧形  B、凸线圆弧形  C、直线形  D、斜线形

- 89.．木材含水量的计算方法是（B）。

- A、原材重/全干材重×100%         B、（原材重-全干材重）/全干材重×100%

- C、（原材重-全干材重）/全干材重    D、（原材重-全干材重）/原材重×100%

- 90.气干木材的含水率为（C）。

- A、10%-20%   B、12%-15%   C、12%-18%   D、20%

- 38．下列木材较易干燥的是（A）。

- A、椴木  B、水曲柳   C、落叶松   D、柞木

- 91.班组作业的三检制是（A）。

- A、自检、互检、交工检       B、自检、互检、交接检

- C、班前检、班中检、班后检   D、工序检、工艺检、交接检

- 92.班组作业要做到“四不”是（D）。

- A、不合格材料不用、不合格工序不交接、不合格工艺不采用、不合格工具不用

- B、不合格工具不用、不合格材料不用、不合格工序不交接、不合格工程不交工

- C、不合格材料不用、不合格工序不交接、不合格工程不交工、不合格工艺不采用

- D、不合格材料不用、不合格工序不交接、不合格工艺不采用、不合格工程不交工

- 93.全面质量管理的工作程序是（C）。

- A、设计、施工、验收、评比

- B、布置任务、熟悉图纸、施工操作、结算验收

- C、计划、实施、检查、处理

- D、学习、订计划、作记录、评比

- 94.施工工艺卡有时又叫工法，其编制的主要依据是（A）。

- A、质量标准和操作规范

- B、劳动定额和材料定额水平

- C、工人的实际操作水平和能力

- D、领导的要求

- 95.对于同一种木材，以下强度中（D）强度为最大。

- A、顺纹抗拉  B、横纹抗压  C、顺纹抗剪  D、顺纹抗压

- 96.对于同一种木材，以下强度中（A）强度为最大。

- A、顺纹抗拉  B、横纹抗拉  C、顺纹抗剪  D、顺纹抗压

- 97.对于同一种木材，以下强度中（A）强度为最大。

- A、横纹抗拉  B、横纹抗压  C、横纹抗剪  D、顺纹抗剪

- 98.在木结构杆件的键结合中，键块材料应采用（B）的做法。

- A、硬木制成、横纹受力    B、耐腐硬木制成、顺纹受力

- C、耐腐木制成、横纹受力   D、硬木制成、顺纹受力

- 99．中国古建筑木结构中，位于矩形四坡顶的山与檐面交角处最下架的梁叫（C）。

- A、顺梁  B、趴梁   C、角梁  D、抱头梁

- 100.木线品种较多，从外型上分有（C），直线线条。

- A、白圆木线条  B、封边线条  C、半圆线条  D、墙面线条

- 101.环氧树脂类胶粘剂又俗称（A）。

- A、万能胶   B、白乳胶  C、108胶  D、氯丁胶

- 102.衡量胶合板的最重要的指标是（A）。

- A、粘结强度  B、强度   C、平整度   D、垂直度

- 103.门窗扇的立梃、冒头、中冒头、活节任一延米个数（A）。

- A、≤3    B、≤2   C、≤4   D、≤1

- 104.常用制作家具的主要木材是（D）。

- A、松木  B、马尾松  C、杉木   D、阔叶材

- 105.木扶手与弯头的接头要在下部连接牢固。木扶手的宽度或厚度超过（C）mm时，其接头应粘接加强。

- A、50   B、60   C、70  D、80

- 106．窗扇的高度一般应为（B）mm。

- A、600~800  B、800~1500   C、600~1200   D、700~1500

- 107.窗扇的窗亮子高度一般为（A）范围之B、500-700   C、100-300   D、100-400

- 108.门窗应采用窑法干燥的木材，含水量不应大于（A）。

- A、12%   B、10%   C、15%   D、20%

- 109.门窗框的宽度超过120mm时背面应推凹槽，以防（C）。

- A、翘起  B、开裂  C、卷曲  D、变形

- 110.节子分活节、死节和（A）三种。

- A、漏节  B、木节  C、节疤  D、节眼

- 111.木材的平衡含水率在北方约为12%，在南方约为18%，长江流域约为（B）左右。

- A、  20%    B、15%    C、10%   D、5%

- 112.板缝拼接中企口接法又称（D）。

- A、边搭接法   B、裁钉接法  C、销接法   D、龙凤接法

- 113.刨削木材平面，使木材平直应用（B）。

- A、线刨   B、平刨   C、边刨    D、轴刨

- 114.装饰木工现场作业中应用最广泛，用来横截和纵截木材的机械是（C）。]

- A、转台式斜截锯   B、曲线锯   C、电圆锯   D、钻孔

- 115.（A）的画法简便，显示性好，是绘制工程图的主要方法。

- A、正投影图   B、轴侧图   C、透视图   D、平面图

- 116.建筑装饰图中常出现（C）和家具制图等多种画法并存的现象。

- A、节点构造图    B、平面系统图  C、建筑制图   D、电力图

- 117.面层用板材的规格一般为（A）。

- A、2440mm×1200mm    B、4000mm×1500mm

- C、2550mm×1100mm    D、2400mm×1100mm

- 118.木门窗套制作安装的预埋木砖应符合设计要求，并进行（C）处理。

- A、防火   B、防潮  C、防腐    D、以上都对

- 119.胶合板按使用树木分为阔叶树材胶合板和（C）。

- A、夹芯胶合板  B、复合胶合板  C、针叶树材胶合板   D、室B、平面胶合板  C、特种胶合板   D、复合胶合板

- 120.胶合板按形状分平面胶合板和（D）。

- A、刮光胶合板  B、普通胶合板   C、夹芯胶合板  D、成型胶合板

- 121.合成橡胶胶粘剂简称（D）。

- A、108胶    B、白乳胶   C、白乳液    D、氯丁胶

- 122.门窗扇的安装留缝宽度，门窗扇对口处允许缝隙为（A）mm。

- A、2   B、3   C、1   D、4

- 123.门窗扇的安装留缝宽度，厕浴门扇与地面之间允许缝隙为（B）mm。

- A、7-8    B、8-12    C、13-15     D、10-12

- 124.门锁位置一般宜高出地面（B）mm。

- A、100-110   B、90-95   C、90-100   D、110-120

- 125.划线时榫眼的位置应在木料中间，宽度不超过木料厚度的（C），由凿子的宽度确定。

- A、1   B、1/2   C、1/3   D、1/4

- 126.榫头的宽度，不宜小于构件宽度的（B），否则容易发生构件的断裂现象。

- A、1/5  B、1/4   C、1/3   D、1/2

- 127.木材的表面虫沟是指蛀蚀木材的深度不足（B）mm的虫沟或虫害。

- A、8   B、10  C、12    D、20

- 128.水平尺中的两个水准管，是成（B）布置的。

- A、平行   B、垂直    C、交角   D、随意

- 129.常用于制作木地板、木装修的木材为（D）。

- A、红松   B、白松  C、落叶松    D、水曲柳

- 130.下列不属于木材缺陷的是（C）。

- A、节子     B、轮裂    C、年轮   D、虫眼

- 131.轻钢龙骨中，主龙骨的最大间距为（B）mm。

- A、900   B、1200   C、1300  D、1500

- 132.门窗框安装时应离开墙面（D）mm，以保证抹灰完成后，门窗框正好和墙面相平。

- A、10    B、5      C、50     D、20

- 133.门窗塞口安装施工时，门窗框尺寸应比洞口小（C）mm。

- A、10~15   B、20~30   C、30~40    D、15~20

- 134.对于夹板门安装前要在上下冒头最少钻（B）个排气孔。

- A、1      B、2      C、4      D、8

- 135.湿材的含水率为（D）。

- A、18%~25%    B、小于18%    C、小于25%      D、大于25%

- 136.用于检验物面是否垂直的量具是（B）。

- A、水平尺    B、线坠    C、直尺       D、木杖

- 137.牢固，榫肩的倾斜度不得超过（B）mm。

- A、1      B、2      C、3     D、4

- 138.木门窗每边的固定点不应少于两处，其间距不应大于（A）。

- A、1.2m       B、1.5m      C、1.0m    D、1.6m

- 139.建筑木材按含水率大小，可分为（B）级。

- A、2      B、3      C、4     D、5

- 140.湿木材的干裂一般分布在（A）上。

- A、木材端部      B、木材中部     C、木材    D、任何部位

- 141.旋转楼梯的栏杆扶手是（D）形状，扶手应分段制作后在立体拼装。

- A、圆弧体       B、直线体     C、曲面体    D、空间螺旋体

142.木制品在制作时，对于戗槎、(A )、锤印、刀迹、脱棱、刻印、锯印、接缝、交角交圈，应仔细操作，采用规范的方法加工，避免制作损伤的出现。

A．刨痕、毛刺 B．平直不方正

C．合缝松动 D．端部隐裂

143.木制品雕刻图案、线角不清晰，层次不分明，影响了图案的美观现象，应进一步地(D )，直至达到设计要求的标准为止。

A．分层错位 B．铲底控白

C．线条粗细一致 D．雕刻修补

144.对木材的检测，一般通过( D)的方法来判断木材的外观质量。

A．坯料 B．计数

C．量具 D．目测

145.精细加工主要为对杆件、工件的(B )加工，使之成为设计规定的技术形状要求。

A．坯料 B．深度

C．安装 D．配件

146.操作环境的检查内容应包括安全生产的情况、(A )和环境的文明程度。

A．操作条件 B．防火装置

C．施工速度 D．施工质量

147.家具方案设计图主要表达：家具的(C )和相应的各组合部件。

A．面层颜色 B．内部结构

C．外观形状 D．定型尺寸

148.雕刻施工图是由图案式样、节点详图、图案说明、(B )、操作要求等相应的内容组成。

A．雕刻模具 B．雕刻用料

C．操作步骤 D．设计思想

149.绘制图样时，必须选择比例。比例的大小，取决于图形所要表达的内容和所占有的(A )范围。

A．图幅 B．纸张

C．数量 D．空间

150放样的步骤：阅读设计图纸、解决关联问题、(D )、放出图样、复核。

A．选择放样内容 B．选择设计图形

C．选择曲线变化 D．选择放样基板

二、是非题（对的划“√”，错的划“×”，答案写在每题括号  共150题

1、承重结构中的受弯构件，可以使用部分有木节的木材。（√）

2、有部分木节的木材作受弯构件时，应把木节部分安置在受压区域。（√）

3、温度越高，干燥的速度越快，木材的干燥质量越好。（×）

4、木材在室 长期置于时干时湿环境中的木构件要进行防腐处理。（√）

6、插销类的门锁牌号为“9”当头，安装时要嵌入门梃中，并采用相应的配套执手。（√）

7、复锁类的门锁牌号为“6”当头，安装时附着在门梃上。（√）

8、顺着木纹方向的纵向刨削方法最为普遍。（√）

9、 刨削U字形线条时，要根据木材的宽度来选用内圆刨。（×）

10、内圆刨的的刨底半径应该大于加工圆线的半径。（×）

11、横截木材时，锯条与木料锯割面约成600角。（×）

12、纵截木料推拉时，锯条与木料锯割面约成800角。（√）

13、活动圆规锯适用于在较小的构件上开内小孔。（×）

14、安装刨刀时，要使刨刃刃口露出1～2mm。（×）

15、轴刨适用于刨削各种大木料的弯曲部分。（×）

16、磨抱刃时，后拉时不要用力，否则容易磨坏刨刃。（√）

17、电圆锯的碳刷磨损到3～4mm以下时，应及时更换。（×）

18、为了不影响门扇的强度，锁应装在门梃与中冒头的交结处。（×）

19、手枪式电钻的最大钻孔直径是13mm。（√）

20、手提式电钻的最大钻孔直径是22mm。（√）

21、一般冲击钻在砖墙中的最大钻孔直径为24mm。（√）

22、普通木门窗的框与扇、扇与扇接缝处高低差的允许偏差为2mm。（√）

23、高级木门窗的框与扇的上缝宽度允许偏差为1～1.5mm。（√）

24、轻钢龙骨的三个类别 C50、C70、C100，其构造方式相同，仅断面的宽度不同，以适应于建造不同高度的隔墙需要。（√）

25、为了较好地固定木踢脚板，应分别用钉子与墙中木砖钉牢。（×）

26、之所以在木踢脚板上穿小孔，是为了便于潮气能流出，防止踢脚板受潮腐朽。（√）

27、之所以在木踢脚板背面开槽，是为了减少木材受潮变形的程度，以防止上口脱开墙面形成裂口。（×）

27、门窗贴脸主要为了加大门的立面尺寸，起, 到较好的装饰效果。（×）

28、装钉筒子板时，一般先装竖向，后钉横向，筒子板交角可做成直角交割（×）

29、明步木楼梯的踏步和踢脚板分别嵌在斜梁的凹槽内。（×）

30、木弯头与扶手连接处设在第一踏步的上半部或下半部处。（√）

31、制成品如门窗框，门窗扇要堆放在成品库，分层垫木上堆，垫木要上下错开。（×）

32、安装玻璃隔断时，隔断上框的顶面应留有余量缝隙，以防止结构变形，拉坏玻璃。（√）

33、安装磨砂玻璃和花玻璃时，磨砂玻璃的磨砂面应向室外，压花玻璃的花纹应向室内。（×）

34、木门制作容易出现的缺陷是刨痕、毛刺、缺棱、掉角等。（√）

35、制作胶合板门和纤维板门，其骨架料的含水率必须控制在18%以下，以防止脱胶。（×）

36、木门扇框制作完成后，应及时涂刷干性底油，并涂刷均匀。（√）

37、木墙裙的高度如无设计要求时，一般为900、1500、1200、1800mm（√）

38、木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。（√）

39、窗帘盒的长度除通常窗帘盒外，一般窗帘盒长度比窗洞口垂直边大200mm以上。（×）

40、木楼梯每块三角木至少要用两支钉子固定，钉子钉入斜梁深度不小于60mm。（√）

41、木材的含水率为30%~100%，新鲜木材的含水率约为40%。（×）

42、若木材中含有水分，其强度会显著降低。含水率每变化1%，所对应的抗压强度、抗弯强度会变化6%。（×）

43、油溶性防腐剂溶于水，药效持久，不影响油漆。（×）

44、住宅装饰装修工程施工规范（国标）规定：轻钢龙骨的安装，龙骨的端部应安装牢固，龙骨与基体的固定点间距应不大于1.2m。（×）

45、砂带磨光机适用于木制品表面的修整抛光、砂光、擦扫等。（×）

46、木工修边机拆卸刀口时，应与安装步骤相反顺序进行。（√）

47、图纸上的尺寸，由尺寸界限、尺寸线、尺寸起止线和尺寸数字组。（√）

48、刨花板的厚度小于16mm时，平压板砂光的允许偏差为±0.8mm。（√）

49、厚薄木的厚度一般大于0.7mm，多为0.9~1mm。（×）

50、微薄木的厚度一般大于0.7mm，多为0.5~0.7mm。（×）

51、石膏板具有良好的吸声性能以及良好的防火性能。（√）

52、矿棉装饰吸声板适用于宾馆、会议大厅、写字楼等公共建筑吊顶装（√）

53、轻钢龙骨的吊顶的面层，可以做三夹板、纸面石膏板等材料。（√）

54、铝合金吊顶标高的引测，可以直接从楼地面量得。（×）

55、欧松板是大芯板的替代产品，其甲醛释放量远低于大芯板。（√）

56、木龙骨吊顶的大龙骨规格一般为50mm×70mm。（√）

57、木龙骨吊顶的小龙骨规格一般为50mm×50mm。（√）

58、木龙骨吊顶，直接接触结构的木龙骨应预先刷防火剂。（√）

59、顶棚内水电管线施工时，较轻的工具可以放在顶棚龙骨上。（×）

60、顶棚吊杆与水电等管线的吊杆位置在一处时，可以公用一个吊杆。（×）

61、轻钢龙骨隔墙安装时，顶龙骨与地龙骨可以用射钉固定于主体上，其射钉间距为800mm。（×）

62、轻钢龙骨隔墙的罩面板安装时，一般从墙的中间开始向两边安装。（×）

63、楼梯栏杆垂直的允许偏差为3mm。（×）

64、楼梯栏杆间距用尺量检查，允许偏差为3mm。（√）

65、护墙板、筒子板与贴面板安装后应刷一道底漆，以防干裂或污染。（√）

66、门窗框安装应在抹灰前进行，门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行，是因为门窗框在门窗扇安装前需要固定时间。（×）

67、门窗开关不灵、自行开关的主要原因是门扇安装的两个合页轴不在一条直线上，选用五金不合适，螺钉安装不平直。（√）

68、木门窗制作时木材的含水率不应大于20%。（×）

69、砂轮切割机使用时，人员应站在切割机前面进行操作。（×）

70、楼梯扶手的安装一般从上向下安装。（×）

71、装钉筒子板墙面，一般要粘贴一层防水卷材，做防潮层处理。（×）

72、中国古建筑中，木构件中相临两檩条中心垂直距离除以对应梁距长度所得的系数，称为举梁。（√）

73、清代建筑中，木构件中相临两檩条中心距离称为“步架”。 （√）

74、瓜柱实际上是一种矮柱，它下部位于梁上。（√）

75、针对一个建筑物的施工组织设计叫做单位工程施工组织设计。（√）

76、曲线锯割时，双手握持锯把，使锯条与木料约成900角。（×）

77、相对标高分为建筑标高和结构标高，定在建筑骨架表面的标高称为建筑标高。（×）

78、木材防腐处理的方法有涂刷法、常温浸渍、热冷槽浸渍和加压浸渍（√）

79．经过防腐处理的木材其使用年限可以增加3~10年。（√）

80．双刃斧比单刃斧在砍料时更容易砍直。（×）

81．木材锯割配料时，应考虑锯缝消耗量：大锯为4mm，中锯为2-3mm，小锯为1.5-2mm。（√）

82．制作木构件的榫接时，应注意凿眼与开榫的配合，采用凿留一线，锯留半线。（√）

83、安装门窗扇时，可以刨削门窗扇的两个大面和框的裁口以调节裁口间的缝隙。（×）

84．装钉筒子板的顺序是：先装竖向筒子板，后装横向筒子板。（√）

85．磨砂玻璃的磨砂面应向室内。（√）

86．压花玻璃的花纹宜向室内。（√）

87．裂纹分为径裂、轮裂和风裂。（×）

88．木材干燥时用沥青或石灰浆等涂刷木材的端部是为了防止虫害。（×）

89．吊顶时，吊杆有些时候可以固定在管道上。（×）

90．建筑工人的安全“三宝”是安全帽、安全带和防滑鞋。（×）

91、木门窗详图中的节点详图乐意看出门（窗）框与门（窗）扇的关系及其用料尺寸。（√）

92、木工制作中雕花脚制作的范围包括：家具中的腿脚、底盘构件，以及建筑中的梁、柱的雕花。（√）

93、雕花八仙桌腿基本型方材的制作：根据家具的设计要求，选择合适的方料经刨削、画线、锯割而成。（√）

94、将木材制成层压板可以改变木材的物理性质。（√）

95、水胶配制时可以一次调制出几天的用量。（×）

96、白乳胶一般需用12h才能硬结。（√）

97、乳胶又叫白乳胶，他使用方便，胶液浓，可任意加水后拌匀使用。（×）

98、当纸样上的图形拷贝经复核后，对各个编号的块面进行模拟分解，并在其正面编号。（×）

99、制作豪华门扇的工艺步骤：阅读图纸，进行榫接结构设计、列表摘出各杆件的配料尺寸、选材配料、锯割木料、凿榫眼、画线、刨制线脚、锯割榫舌、制作门裙板、拼装。（×）

100、贴脸板的主要作用是盖住门窗框与抹灰之间的缝隙。（√）

101、复合木地板能防水。(× )

102、一般卫生间门扇与地面间留缝的宽度为8~1mm。（√）

103、贴脸板装钉的顺序是先横向后竖向。（√）

104、在铺钉条形地板时，要注意使木地板的心材朝上，这样对于保证木地板的平整度和耐久性有明显的效果。（√）

105、轻钢龙骨石膏板墙板面裂缝的原因是受温度和湿度的影响而产生的（√）

107、分别把各个基本形体的墙面、屋面的有关块面，按模型制作比例1:500在纸上放样。（×）

108、轻钢龙骨罩面板，边龙骨可采用射钉固定，射钉间距一般不小于1（√）

109、单曲线的画法：根据曲线长度，画出横向中心线，将中心线的一边分成若干等分；根据中心拱高与横线长度，估计、并点画出各等分线上的拱高位置点；用笔圆滑地连接等分线上各不同拱高位置点，画出中心线一边的直线( ×)

110、电吹打眼时，钻头必须要垂直于作业面。（√）

111、当电锤的机壳温度超过600时，应停止作业，待冷却后方可使用。（√）

112、木工常用的术语有：吊墨、直边、开料、出材料、搭尺、校纵、拖线、锯榫、打眼、落肩、推槽、大角、键角、倒角、对榫等。其中大角即为30°的斜角。(× )

113、无论使用哪种刨削工具，刨底都应紧贴在工件的表面上。（√）

114、砍削时应顺着木纹方向，切不可逆向劈裂砍。（√）

115、遇木节非常坚固时，两端对劈有困难，可用锯子将木节据掉。（√）

116、合理选用材料，科学地进行布局，能使模型产生动人的大型效果。（×）

117、钢丝锯适用于薄板中间锯割各种孔和曲线。（√）

118、木工板梢结合的方式：为了加强拼板构件的整体强度，提高抗折、抗扭能力，常设置穿带条，穿带条有直枋形和斜枋形数种。穿带槽均呈燕尾槽形式。(√  )

119、．常用胶结合的优点：能以短拼长，以小拼大，以薄拼厚；耐水性能好，受力均匀；外表不留加工痕迹，外形美观。(× )

120、常见榫的分类：根据榫头的端面是否显露，分为明榫和暗榫；按榫头开在构件端面上所处的位置分为边榫和中榫。(√   )

121、木工杆件之间结合的形式很多，其中梢键结合的方法为：用木质或竹质制作成各种形状的梢键，嵌入结合件预先开挖好的槽孔中，使之连接。(√  )

122、电圆锯要经常进行绝缘检测。（√）

123、装饰平面图的种类有俯视平面图和仰视平面图两种。（√）

124、装饰平面图一般不标注建筑物的轴线尺寸。（√）

125、6级以上的强风严禁高空作业。（√）

126、木楼梯每块三角木至少安装两支钉子固定。（√）

127．各种构造缺陷均会影响木材的物理性质，但不影响其力学性质。(× )

128．木材越干燥，则制品变形越小，能经久耐用。(√ )

129．对生产弯曲形状的木制品，用木杆件弯曲变形的方法，可以达到省料省工的效果。(√ )

130、清朝把带斗拱的中国古建筑物，叫做大式建筑。（√）]

- 承重结构中的受弯构件，可以使用部分有木节的木材。（√）

- 132、 有部分木节的木材作受弯构件时，应把木节部分安置在受压区域（√）

- 133、 温度越高，干燥的速度越快，木材的干燥质量越好。（×）

- 134、 木材在室 长期置于时干时湿环境中的木构件要进行防腐处理。（√）

- 135、 顺着木纹方向的纵向刨削方法最为普遍。（√）

- 136、横截木材时，锯条与木料锯割面约成600角。（×）

- 137、纵截木料推拉时，锯条与木料锯割面约成800角。（√）

- 138、安装刨刀时，要使刨刃刃口露出1～2mm。（×）

- 139、轴刨适用于刨削各种大木料的弯曲部分。（×）

- 140、电圆锯的碳刷磨损到3～4mm以下时，应及时更换。（×）

- 141、手枪式电钻的最大钻孔直径是13mm。（√）

- 142、制作胶合板门和纤维板门，其骨架料的含水率必须控制在18%以下，以防止脱胶。（×）

- 143、木材的含水率为30%~100%，新鲜木材的含水率约为40%。（×）

- 144、若木材中含有水分，其强度会显著降低。含水率每变化1%，所对应的抗压强度、抗弯强度会变化6%。（×）

- 145、木工修边机拆卸刀口时，应与安装步骤相反顺序进行。（√）

- 146、电圆锯要经常进行绝缘检测。（√）

- 147、木材防腐处理的方法有涂刷法、常温浸渍、热冷槽浸渍和加压浸渍（√）

- 148、经过防腐处理的木材其使用年限可以增加3~10年。（√）

- 149、木材锯割配料时，应考虑锯缝消耗量：大锯为4mm，中锯为2-3mm，小锯为1.5-2mm。（√）

- 150、制作木构件的榫接时，应注意凿眼与开榫的配合，采用凿留一线，锯留半线。（√）