2021年全区住房城乡建设系统

职工职业技能大赛技术文件

电

工

全区住房城乡建设系统职工职业技能大赛组委会

2021年9月

目    录

一、竟赛技术文件制定依据

二、竞赛内容、形式和成绩计算

三、命题原则

四、竞赛范围、类型及其它

五、竞赛场地设施与材料准备

六、竞赛规则

七、技能操作比赛内容

八、其他

一、竞赛技术文件制定依据

本赛项竞赛技术文件按照《自治区住房城乡建设厅  自治区人力资源社会保障厅  自治区总工会关于举办2021年全区住房城乡建设系统职工职业技能大赛的通知》要求，以及《电工国家职业标准（2018版）》6-3-01-03（电工职业资格三级）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑装饰装修职业技能标准》JGJ/T 315-2016、《中华人民共和国职业技能鉴定规范》等文件要求而制定。

二、竞赛内容、形式和成绩计算

（一）竞赛内容

本赛项竞赛为知识竞赛、操作技能比赛。具体包括：理论考试、配电系统图识图、三级电箱设备安装、线管铺设，电线穿线连接、开关插座安装等。

（二）竞赛形式

本赛项竞赛采用单人竞赛形式，独立自主完成规定的竞赛内容。

（三）成绩计算

竞赛满分为100分（理论考试占30%，操作技能占70%）。

三、命题原则

依据《电工国家职业标准（2018版）》，注重基本技能的表现能力，体现现代电工技术，紧密联系现场实际，考核本职业岗位操作者的综合能力，并对以全区建筑业一线操作人员技能水平的提高起到示范指导作用。

四、竞赛范围、类型及其它

竞赛试题范围以理论+基本知识+专业知识，实操以操作技能为主，在实际操作竞赛过程中对操作规范及安全文明标准化进行考核。

（一）实操竞赛范围与内容

1.考核范围

配电电气系统图识图、三级电箱设备安装、线管铺设，电线穿线连接、开关插座安装等

2.考核内容

（1）施工准备

①配电电气系统图识图；

②工具准备；

③检查工位设备材料等是否齐全；

④安排施工程序。

（2）实际操作

①电气元件选择正确，漏电保护器、空气开关等关联正确、线路布置横平竖直、线路转弯成90度角；电线颜色使用及接线方式符合国家规范要求；

②φ20线管拐弯半径，二分之一内径为160MM，每条线管间间隔距离为20MM；三控开关之间的20线管长度为200MM；导线接出线管外100mm；

③为了检查接线是否正确过线盒不用盖面板；

④为了方便进行通电检查，选手需将三芯电缆一端接入总漏电保护器入线端，另一端接入三脚插头备用。

（3）质量和安全检查

①按相关规范标准检查评定施工安装质量；

②竞赛过程选手自行纠正和改进作业不足之处；

③作业结束，收尾整理、余料归堆、码放整齐；

④清理场地，申报完成作品；

⑤严格按安全文明施工要求进行操作。

（二）竞赛时间

实际操作竞赛总时间为240分钟。

（三）命题方式

以竞赛现场裁判组下发的配电电气系统图为准。

（四）评分办法

参照电工国家职业技能标准技能操作要求，依据选手完成竞赛内容的情况，根据本赛项考核标准进行评分。其中，现场安全文明标准化和遵守工艺纪律、操作规程情况由现场裁判评定。

选手有下列情形须从竞赛成绩中扣分：

1.在实际操作竞赛过程中，因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣1～5 分。

2.在实际操作竞赛过程中，因操作不当导致事故，酌情扣5～20 分，情况严重者取消竞赛资格。

3.在实际操作竞赛过程中，扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作者，视情节扣2～5分，情况严重者取消竞赛资格。

（五）评分标准

1、采用 100分制评分

分为主观分与客观分评分，其中主观分 45 分，客观分 55 分，具体分值如下：

表1

| 序号 | 内容 | 分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分 | 客观分 | 总分 |  |
| 1 | 工艺流程 | 10 |  | 10 |  |
| 2 | 职业素养 | 10 |  | 10 |  |
| 3 | 施工进度 | 5 |  | 5 |  |
| 4 | 作品完成 | 15 |  | 15 |  |
| 5 | 整体观感 | 5 |  | 5 |  |
| 6 | 总开关、空开、接线工艺 |  | 15 | 15 |  |
| 7 | 箱内布线合理 |  | 5 | 5 |  |
| 8 | 开关分配合理 |  | 5 | 5 |  |
| 9 | Φ20线管排线均匀 |  | 5 | 5 |  |
| 10 | 线管尺寸 |  | 5 | 5 |  |
| 11 | 线管弧度半径 |  | 10 | 10 |  |
| 12 | 多控灯布线 |  | 5 | 5 |  |
| 13 | 通电试验 |  | 5 | 5 |  |
|  | 合 计 | 45 | 55 | 100 |  |

裁判组长：           裁判员：                    日期：

2、评分细则     	                               表（2-1）

表（2-2）

| 序号 | 考核项目 | 考察内容 | 评分标准 | 检查方式 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺流程 | 施工工艺、流程的规范性 | 工艺流程不合理的每项扣 1 分。 | 过程分组观察 | 10 |  |
|  | 职业素养 |  | 1.未戴安全帽进入赛区的，扣 6 |  |  |  |
|  |  |  | 分；在赛区竞赛过程中，脱下安 |  |  |  |
|  |  | 正确戴安全 | 全帽的，扣 2 分；佩戴安全帽不 |  |  |  |
|  |  | 帽、遵守竞赛 纪律（选手规 | 规范，经裁判员责令改正，拒不 改正的，扣 2 分； |  | 6 |  |
|  |  | 则） | 2.违反竞赛纪律的，扣 2 分；情 |  |  |  |
|  |  |  | 节较为严重的，扣 4 分；情节严 |  |  |  |
| 2 |  |  | 重的，扣 6 分。 | 过程分组观察 |  |  |
|  |  | 节约材料 | 在组委会提供的材料范围内完成作品的，得 1 分。 |  | 1 |  |
|  |  | 保持工位整 | 工位整洁，工完场清的，得 1 分 |  | 1 |  |
|  |  | 洁，工完场清 |  |  |  |  |
|  |  | 独创工具或工法有效提高质量或效率 | 经选手申请，监督工位的裁判员 和裁判组长确认的，得 2 分 |  | 2 |  |
| 3 | 施工进度 | 施工时间安排是否合理紧凑 | 按完成作品时间由短到长排名，第 1名-第 5名，相应分数为 5-1分，其他名次得 0 分 | 整体观察 功效比对 | 5 |  |
| 4 | 作品完成 | 作品的完整性 | 作品按规定时间全部完成得 15分，未完成得 0 分 | 计时观察 | 15 |  |
| 5 | 整体感观 | 接线，及整体协调度 | 接线不规范，尺寸把控不准确，接线美观度不够，每项扣 1 分。 | 用钢尺检查 目测观察、手摸检查 | 5 |  |

| 序号 | 考核项目 | 考察内容 | 评分标准 | 检查方式 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 总开关空开接线工艺 | 接线工艺手法规范 | 不合格每处扣 3分 | 强光手电筒检查 钢尺测量 | 15 |  |
| 7 | 箱内布线合理性 | 开关连线合理整齐 | 不合格每处扣 1分 | 钢尺测量 | 5 |  |
| 8 | 空开分配合理 | 漏保，空开等分配合理 | 不合理处每处扣1分 | 钢尺测量 | 5 |  |
| 9 | Φ20线管排线均匀 | 间距均匀，弧度规范 | 不合格每处扣 1 分 | 钢尺测量 目测检查 | 5 |  |
| 10 | 线管尺寸 | 根据施工图，线管留线长度 | 不达标每处扣1分 | 钢尺测量 | 5 |  |
| 11 | 线管弧度 | Φ20线管拐弯弧度均匀，间距统一 | 不合理处每处扣1分 | 1.水平仪检测 2.卷尺检查 | 10 |  |
| 12 | 多控灯布线 | 符合工艺要求，布线合理 | 一个点位不合理扣2分 | 1、目测检查 2、通电检查 | 5 |  |
| 13 | 通电试验 | 接线是否正确 | 接线不正确每处扣1分 | 插座检测仪检查 | 5 |  |
| 总分合计 | 100 |  |

注：评分表中每个考核项目所扣分数不超过本项分值。

五、竞赛场地设施与材料准备

（一）竞赛场地

1.赛场面积：每个操作工位2.2*2.2米；

2.每个工位标明工位编号；

3.光线充足，照明良好；供电设施正常且安全有保障；场地整洁，无外界干扰。

（二）赛场设施

1.提供配电电气系统图；

2.提供除选手自带工具以外的所需设施设备

3.赛场配备相关工作人员。

（三）组委会提供的材料、工具表（单个工位）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电箱500*600 导轨320mm\150mm | 500* 600 | 1个 | 18 | 自攻钉 | 2.5 | 1盒 |
| 2 | 63A三相四线漏保 | 三相 | 1个 | 19 | 自钻钉 | 1.5 | 10颗 |
| 3 | 空气开关带漏保 | 32A | 2个 | 20 | 红色电线 | 4平方 | 5米 |
| 4 | 导轨式插座 | 16a | 2 | 21 | 蓝色电线 |  | 5米 |
| 5 | 空气开关带漏保 | 25A | 4个 | 22 | 绿色电线 |  | 5米 |
| 6 | 单匹空气开关 | 10A | 3个 | 23 | 黄色电线 |  | 5米 |
| 7 | 红色杯梳 | 20 | 20个 | 24 | 双色线 |  | 5米 |
| 8 | 红色底盒 |  | 7个 | 25 | 红色电线 | 2.5平方 | 5米 |
| 9 | 红色线管(配管卡） | 20 | 4条 | 26 | 蓝色电线 |  | 5米 |
| 10 | 五孔插座 | 10A | 1个 | 27 | 绿色电线 |  | 5米 |
| 11 | 三孔插座 | 16A | 1个 | 28 | 黄色电线 |  | 5米 |
| 12 | 中途开关 |  | 1个 | 29 | 双色线 |  | 5米 |
| 13 | 一位双控开关 |  | 2个 | 30 | 扎带 |  | 30根 |
| 14 | 电工胶布 |  | 2卷 | 31 | 热缩管（黄绿红蓝） | 直径12mm | 各50cm |
| 15 | 底盒保护盖 |  | 6 | 32 | 零线排 地线排 |  | 各1个 |
| 16 | 空开鸭嘴 接线端子 |  | 5个 | 33 | 三芯电缆 | 2.5平方 | 5米 |
| 17 | 86暗装方形灯座 （配灯220W 40W灯泡） |  | 1套 | 34 | 三脚插头 |  | 1个 |
| 35 | 操作工位 |  | 1个 | 工位规格：2200×2200×2000mm |

（四）裁判用具

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷尺 | 把 | 1 |  |
| 2 | 钢尺 | 把 | 1 | 1000mm |
| 3 | 试电笔 | 个 | 1 |  |
| 4 | 卡尺 | 把 | 1 |  |
| 5 | 插座相位测试仪 | 个 | 1 |  |

六、竞赛规则

（一）理论知识考试

1．理论考试时间为60分钟；考生座位一人一桌安排。

2．考试前15分钟考生应持本人身份证和参赛证进入考场，并凭参赛证对号入座。参赛证和身份证应放在座位课桌的左上角，以便监考人员查对。

3．开考15分钟后不得入场；考试30分钟后才能提交答卷离场；离场后不得再进场续考。

4．答题前，考生务必将自己的身份证号码、姓名、工作单位正确无误地填写在指定位置，并核对考试内容是否与当场考试的科目、题数相符。如遇问题可举手向监考人员询问，但不得要求监考人员作任何涉及考试内容的解释或提示。

5．考试时参赛选手不得带与考试无关的物品进入考场，已带资料、提包、手机等物品应存放在指定位置。

6．考生应独立作答，不可互相观看、交谈，若遇问题，可向监考人员询问。

7．考生必须严格遵守考场纪律，考场内必须保持安静，不准吸烟，不准随意走动，不准交头接耳、左顾右盼，不准请人代考，不准抄袭、讨论、提示，不准传递、挟带字条，不准使用手机等通讯工具。违纪者，无论受益与否，一律取消考试资格，并作为零分处理。

8．考生要服从监考人员的安排和监督，要尊重监考员。考试中，考生如有特殊情况需要离开考场时，要经监考人员允许。

9．考试终了时间一到，考生应立即停止作答并立即离场，不得拖延时间。

10．监考人员应佩带工作证，与考务无关的人员不得进入考场。

（二）竞赛现场规定

1.实际操作竞赛场地在大赛组委会指定的赛场进行。

2.参赛选手在竞赛前30分钟到指定赛场凭身份证检录抽签（场次、工位）。开赛迟到30分钟及以上者，按自动弃权处理。

3.参赛选手应自备下列工具：

3.1施工工具：手持电动工具、手持切割机、绝缘老虎钳，绝缘尖嘴钳，螺丝刀，剪管钳，直径20铁开孔器、直径20弯管器、卷尺等。

3.2安全防护用品：安全帽、防滑安全鞋、防护口罩等。

3.3参赛者可视自身情况自行决定所带参赛工具，大赛组委会不为参赛者提供以上工具及材料。如参赛者所带工具不在自带工具范围之内，应向裁判组报告，经同意后方可使用。

4.除规定允许携带的物品外，其他物品一律不得带入竞赛现场。

5.听从工作人员指挥，按顺序进入工位，做好准备工作，同时对此工位设备，材料等是否完好等情况确认，如有缺少，损坏和安全隐患等问题，及时向裁判人员报告。

6.开始竞赛时间信号发出后，参赛选手方可进行工作，竞赛过程中严格服从裁判人员的命令。

7.竞赛过程中，监考裁判应对每名参赛选手的各道工序认真填写竞赛监考记录。竞赛时间为240分钟，饮水由赛场统一提供，选手饮水及如厕时间计算在竞赛时间内。

8.监考裁判及赛场工作人员与参赛者只能进行有关工作方面的必要联系，不得进行任何提示性交谈。其他允许进入赛场的人员，一律不允许与参赛者交谈。任何在竞赛现场的人员，不得干扰参赛者的正常操作。

9.除当场次的参赛选手及指定负责该场次的监考裁判和工作人员外，有关领导及新闻宣传人员应在组委会负责人陪同下进入竞赛现场。进入赛场人员均须佩戴规定的标志并遵守赛场纪律，其他人员一律谢绝进入竞赛现场。

10.选手完成作品并及时收尾整理、退料、清理场地后，参赛选手应举手示意监考裁判申报作品完成并记录其竞赛实际时间，然后到指定区域等待，不得干扰他人。比赛结束信号发出后，所有选手应立即停止作业离开赛场。

（二）竞赛操作技能要求

1.操作应严格按配电电气系统图进行。

2.参赛选手不得在参赛品上作任何标记。

3.操作完毕后，参赛选手应对成品进行检查，确认无误后举手示意任务完成，监考裁判严格记录时间，并对成品进行封号，监考裁判认真填写监考记录表，并与参赛选手共同签字确认。

（三）竞赛期间安全要求

1.实际操作竞赛场地应配备必要的火灾警报系统、灭火设备及医疗救护人员，在有触电危险的地方应悬挂“小心触电”标识，并应保持场地干净整洁，禁止堆放不必要的物品。

2.禁止在场内吸烟。

3.竞赛前，参赛选手应了解紧急出口的位置，并检查各种电器设备及设备接地情况。

4.参赛选手工作时必须按规定穿戴好安全帽和手套，并按安全操作规程正确操作。工作时遇到突发问题，如设备故障等，立即与安全应急小组联系，不得自行处理。

5.当相关工作停止工作时应关闭设备电源开关。

6.在疫情防控期间，请各选手做好个人防护工作，全程配戴口罩，保持安全距离。另外，现场配备有口罩、消毒洗手液等防控物资。

七、技能操作比赛内容

配电电气系统图

八、其他

1.本技术文件适用于本次竞赛阶段。

2.本技术文件的最终解释权归技能大赛组委会。