广西壮族自治区工程建设地方标准    DB

DBJ/T 45-XX-2018

备案号JXXXXX-XXX

城市轨道交通结构安全防护技术规程

Technical code for safety precaution and protection of urban rail transit structures

（征 求 意 见 稿）

2018-XX-XX  发布          2018-XX-XX  实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅    发布

广西壮族自治区工程建设地方标准

城市轨道交通结构安全防护技术规程Technical code for safety precaution and protection of urban rail transit structures

DBJ/T XX-XXX-2018

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

主编单位：南宁轨道交通集团有限责任公司

广西建工集团有限责任公司

施行日期：2018年XX月XX日

2018  广  西

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

关于批准发布广西工程建设地方标准

《城市轨道交通结构安全防护技术规程》的通知

桂建标〔2018〕XX号

各设区市住房城乡建设委（局），各有关单位：

由我厅批复立项，南宁轨道交通集团有限责任公司和广西建工集团有限责任公司主编的广西工程建设地方标准《城市轨道交通结构安全防护技术规程》已获专家评审通过，现予批准发布。标准编号如下：

DBJ/T XX-XXX-2018  城市轨道交通结构安全防护技术规程

该标准自2018年XX月XX日发布，2018年XX月XX日起实施。

该标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，南宁轨道交通集团有限责任公司和广西建工集团有限责任公司负责具体技术内容解释。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2018年XX月XX日

前    言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于下达2017年度全区工程建设地方标准制（修）订项目第一批计划的通知》（桂建标〔2017〕20号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，结合广西区内工程实际特点，参考国内先进标准，并广泛征求意见，编制了本规范。

本规范共9章2个附录，主要技术内容是：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 安全巡查；5. 既有结构调查及加固；6. 安全评估；7.外部作业实施控制；8. 监测；9信息管理；附录A 外部作业接近程度及影响分区。

本规范由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由南宁轨道交通集团有限责任公司和广西建工集团有限责任公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中，如有意见和建议，请反馈给南宁轨道交通集团有限责任公司（地址：南宁市青秀区云景路69号，邮编：530029，联系电话：0771-2778252，E-mail：dtbhbzz@163.com）或广西建工集团有限责任公司（地址：南宁市良庆区平乐大道19号，邮编：530201，联系电话：0771-2815093，E-mail：etrc@gxjgjt.com），以供今后修订时参考。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人员和主要审查人员：

本 规 程 主 编 单 位：南宁轨道交通集团有限责任公司

广西建工集团有限责任公司

本 规 程 参 编 单 位：南宁市城乡建设委员会

南宁市交通运输管理局

华南理工大学

广州地铁设计研究院有限公司

北京城建勘测设计研究院有限责任公司

北京安捷工程咨询有限公司

广西大学

广西华蓝岩土工程有限公司

广西建工集团基础建设有限公司

广西建工集团联合建设有限公司

广州市吉华勘测股份有限公司

本规程主要起草人员：  黄钟晖  罗  涛  周天忠  肖玉明  陈礼松

张世荣  钟有信  孙会良  潘宏锋  唐长东

孙双喜  张  睿  潘志明  刘运鹤  刘庭金

莫德智  韦肇明  何旭升  杨  磊  石  磊

胡盛斌  罗岳中  王忠政  林  静  袁  波

梁旺才  李志南  王位赢  高  涛  廖  鹏

侯建刚  夏成华  唐光暹  李日红  卢玉南

江  杰  彭炎华  曾  铖

本规程主要审查人员：

# 目    次

1  总   则	1

2  术    语	2

3  基 本 规 定	4

3. 1  一般规定	4

3. 2  外部作业控制要求	4

3. 3  既有结构安全防护要求	6

4  安 全 巡 查	8

4. 1  一般规定	8

4. 2  巡查要求	8

5  既有结构调查及加固	10

5. 1  一般规定	10

5. 2  调查内容	10

5. 3  结构健康状况判别及处理	11

6  安 全 评 估	14

6. 1  一般规定	14

6. 2  技术要求	14

7  外部作业实施控制	16

7. 1  一般规定	16

7. 2  实施要求	16

7. 3  加卸载作业	17

7. 4  爆破作业	17

7. 5  浅基础与桩基础作业	18

7. 6  邻近地下结构作业	19

7. 7  地下水作业	19

7. 8  其他作业	20

8  监    测	21

8. 1  一般规定	21

8. 2  技术要求	21

8. 3  实施要求	24

9  信 息 管 理	26

9. 1  一般规定	26

9. 2  监测信息	26

9. 3  视频信息	26

附录A  外部作业接近程度及影响分区	28

本规程用词说明	32

引用标准名录	33

附：条文说明	34

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Regulations	4

3. 1  General Regulations	4

3. 2  Controlling Requirements of External Action	4

3. 3  Safety Precaution and Protection Requirements for Exsisting Structure	6

4  Patrol and Inspection for Safety	8

4. 1  General Regulations	8

4. 2  Requirements of Patrol and Inspection	8

5  Recent Survey and Reinforcement for Existing Structure	10

5. 1  General Regulations	10

5. 2  Survey Content	10

5. 3  Discrimination and Treatment of Structural Health Status	11

6  Safety Assessment	14

6. 1  General Regulations	14

6. 2  Technical Requirements	14

7  Implementary Control for External Action	16

7. 1  General Regulations	16

7. 2  Implementary Requirements	16

7. 3  Loading or Unloading Atcion	17

7. 4  Blasting	17

7. 5  Shallow Foundation and Pile Foundation	18

7. 6  Adjacent Underground Structure Construction	19

7. 7  Groundwater Operation	19

7. 8  Other Action	20

8  Monitoring	21

8. 1  General Regulations	21

8. 2  Technical Requirements	21

8. 3  Implementary Requirements	24

9  Information Management	26

9. 1  General Regulations	26

9. 2  Monitoring Information	26

9. 3  Video Information	26

Appendix A  Approaching Degree and Influence Zoning of External Action	28

Explanation of Wording in This Standard	32

List of Quoted Standard	33

Addition: Explanation of Provisions	34

# 1  总   则

1.0.1  为保护城市轨道交通的结构安全及正常运营，避免或降低外部作业对其既有结构造成的不利影响，确保结构正常使用，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于广西壮族自治区境内已运营或已建成但未投入运营的城市轨道交通既有结构的安全预防和结构保护。

1.0.3  本规程制定了城市轨道交通既有结构安全保护的技术标准和控制保护区内外部作业的控制标准，并对安全预防措施做了相应规定。

1.0.4  城市轨道交通既有结构的安全预防和结构保护除应符合本规程外，应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术    语

2. 0. 1  城市轨道交通    urban rail transit

采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、自动导向轨道、市域快速轨道系统。

2. 0. 2  既有结构    existing structure

已建成的城市轨道交通结构。

2. 0. 3  外部作业    external action

在城市轨道交通既有结构周边进行的作业。

2. 0. 4  安全评估    safety assessment

根据外部作业的设计方案、城市轨道交通保护方案及既有结构调查情况等，通过建模、计算、分析，评估外部作业对城市轨道交通既有结构安全影响的工作。

2. 0. 5  控制保护区    control and protection area

为保护城市轨道交通既有结构的正常使用和安全，在其结构及周边特定范围内设置的控制和保护区域。

2. 0. 6  安全控制标准    standard for safety control

根据城市轨道交通既有结构的安全现状及其保护要求，针对外部作业的特点，为保护既有结构而制定的控制标准。

2. 0. 7  影响等级    effects grade

外部作业对城市轨道交通既有结构安全影响程度的分级。

2. 0. 8  结构安全控制指标    control index for structural safety

根据城市轨道交通既有结构的安全现状及其保护要求，针对外部作业时既有结构的响应特征，为安全保护既有结构而选用的控制指标。

2. 0. 9  净距控制值    control value for net distance

根据外部作业和城市轨道交通既有结构的特点，为安全保护既有结构，规定外部作业与既有结构外边线之间的最小水平净距离。

2. 0. 10  安全巡查    patrol and inspection for safety

采取定期巡查、随机巡查和重点巡查相结合的方式，对轨道交通全线（网）的安全保护区范围外部作业施工情况开展监控巡查工作，以及对轨道交通既有结构的日常监护工作，是安全预防工作的重要内容。

2. 0. 11  既有结构现状调查  recent survey for existing structure

重大影响外部作业开工前，对相应区段轨道交通既有结构开展的专项健康程度调查。

2. 0. 12  实时监测    real-time monitoring

采用仪器量测、现场巡查或远程视频监控等手段和方法，实时、动态地采集或收集反映城市轨道交通既有结构以及周边环境对象的安全状态、变化特征及发展趋势的信息，并进行分析和反馈，以达到安全保护的目的。

2. 0. 13  监测预警等级    grade of early warning for monitoring

根据监测值与其相应的既有结构安全控制指标值的比值，对城市轨道交通结构实行监测预警管理的分级。

2. 0. 14  信息管理    information management

以现代信息技术为手段，对城市轨道交通既有结构安全保护信息进行采集、处理、分析、反馈、指导和管理控制的活动。

# 3  基 本 规 定

## 3. 1  一般规定

3. 1. 1  城市轨道交通结构安全防护工作，包含安全巡查、既有结构调查及加固、安全评估、外部作业实施控制、监测以及信息化管理等内容。

3. 1. 2  在城市轨道交通既有结构周边进行外部作业时，应针对城市轨道交通结构安全制定可靠的外部作业设计和施工方案，以及城市轨道交通结构专项安全防护方案，外部作业不得影响城市轨道交通的正常运营，不得影响既有结构的正常使用、承载能力、耐久性和其他特殊功能。

3. 1. 3  城市轨道交通沿线应设置控制保护区，设置范围应包括以下区域：

1  地下车站与隧道结构外边线外侧50m内；

2  地面线路和高架线路轨道结构外边线外侧30m内；

3  出入口（含连通道）、通风亭、控制中心、变电站、冷却塔、地面站房等建（构）筑物结构外边线和车辆段、停车场用地边界外边线外侧10m内；

4  穿越内湖、江河等地表大面积水域的隧道，跨江桥梁结构外边线外侧100m内。

3. 1. 4  当城市轨道交通控制保护区存在影响显著的岩溶土洞及深厚软弱地层等特殊工程地质条件或外部作业特殊时，应适当扩大控制保护区范围。

3. 1. 5  安全控制技术指标应包括：外部作业影响等级、外部作业净距控制指标、结构安全控制指标。

3. 1. 6  城市轨道交通建设、运营单位应组织制定安全巡查方案。

3. 1. 7  城市轨道交通控制保护区内的外部作业，达到本规程3. 2. 3规定条件的，还应结合既有结构健康状况，对城市轨道交通既有结构进行安全评估和监测，并制定结构专项安全防护方案和应急预案，连同安全评估报告和专项监测方案一并报相关部门备案。

3. 1. 8  城市轨道交通既有结构的监测应在外部作业施工前完成监测点的布设工作并采集初始值，施工过程中遵循连续监测的原则，监测成果应能准确及时反映结构的实际状态及外部作业对结构安全的动态影响。

## 3. 2  外部作业控制要求

3. 2. 1  外部作业为基坑施工、大型地下结构施工等时，应根据外部作业与城市轨道交通既有结构的接近程度及其工程影响分区（见附录A），确定其影响等级。

3. 2. 2  外部作业影响等级应按表3.2.2进行划分。

表3. 2. 2  外部作业影响等级的划分

| 接近程度 外部作业的 工程影响分区 | 非常接近 | 接近 | 较接近 | 相对远离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强烈影响区（A） | 特级 | 特级 | 一级 | 二级 |
| 显著影响区（B） | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般影响区（C） | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 较小影响区（D） | 二级 | 三级 | 四级 | - |

注：1  本表适用于围岩级别为Ⅳ、Ⅴ的情况；围岩级别为Ⅰ～Ⅲ的情况，表中的影响等级可降低一

级；围岩级别为Ⅵ的软土地区，表中的影响等级应提高一级，特级时不再提高；

2  围岩级别应按现行标准《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307中的有关规定确定；

3  当城市轨道交通既有结构所处地层为复杂的特殊工程地质条件或存在地质灾害的情况时，外部

作业影响等级应结合类似工程经验综合确定，且不宜低于一级；

4  当城市轨道交通既有结构健康状况不佳时，还应结合结构现状调查成果综合确定。

3. 2. 3  重大影响外部作业指对城市轨道交通既有结构安全有重大影响的作业项目，主要包括下列情况：

1  影响等级划分为特级、一级的外部作业；

2  影响等级为二级的外部作业，但由于城市轨道交通既有结构所处工程地质条件、水文地质条件较复杂，主要表现为既有结构处于岩溶发育区域，或附近存在断裂带、破碎带；

3  存在道床开裂、剥离、隧道漏水、结构变形过大等病害的城市轨道交通既有结构控制保护区的外部作业；

4  在未预留结构门洞等的情况下，改建城市轨道交通既有结构的作业；

5  上穿、下穿城市轨道交通既有结构的作业，不含直径或最大边长小于2.5m的浅埋明挖小型管沟、明渠及牵引顶管等平面交叉作业；

6  城市轨道交通高架桥位于外部作业强烈影响区（A）、显著影响区（B）的作业；

7  城市轨道交通既有结构正上方（非常接近判别区）的振动冲击作业、加载卸载施工作业及内湖降水作业；

8  城市轨道交通既有结构非常接近判别区内进行的注浆作业。

3. 2. 4  外部作业净距控制值宜符合表3. 2. 4的规定。

表3. 2. 4  外部作业净距控制值

| 城市轨道交通既有结构类型 外部作业 | 地下结构（m） | 地面结构（m） | 高架结构（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础桩* | ≥5.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| 基坑围护桩、地下连续墙* | ≥9.0 | ≥6.0 | ≥6.0 |
| 钻探孔* | ≥9.0 | ≥6.0 | ≥6.0 |
| 锚杆、锚索、土钉（末端）* | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 |
| 起重、吊装设备 | — | ≥10.0 | ≥6.0 |
| 搭建棚架及宣传标志 | — | ≥10.0 | ≥10.0 |
| 存放易燃物料（非易爆物） | — | ≥20.0 | ≥20.0 |
| 冲孔、振冲、挤土* | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 |
| 浅孔爆破* | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 |

注：1  *指外部作业与城市轨道交通既有结构外边线之间的水平投影净距；

2  外部作业采用爆破法实施时，应根据爆破专项安全评估成果确定净距控制值；

3  采用先进爆破技术时，浅孔爆破指标可通过试验确定。

3. 2. 5  穿越江河的城市轨道交通地下结构、跨江桥梁，净距控制值应根据实际情况进行确定，不宜小于本规程表3. 2. 4中相应数值的3倍。

3. 2. 6  石油、天然气等易燃易爆危险品的净距控制值应按现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB50183和《输气管道工程设计规范》GB 50251的要求确定。

3. 2. 7  汽车加油加汽站的净距控制值应按现行国家标准《汽车加油加汽站设计与施工规范》GB50156的要求确定。

## 3. 3  既有结构安全防护要求

3. 3. 1  既有结构安全控制指标主要包括：位移、变形、差异沉降、结构裂缝、相对收敛、变形曲率半径、管片接缝张开量、渗漏、附加荷载、振动速度、轨道横向高差、轨向高差、轨间距、道床脱空量等。

3. 3. 2  既有结构安全控制值应综合城市轨道交通既有结构特点、运营安全要求、外部作业特点、既有结构健康现状等因素确定，且宜符合本规程表3. 3. 2的规定。

表3. 3. 2  城市轨道交通既有结构安全控制值

| 安全控制指标 | 控制值 | 安全控制指标 | 控制值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隧道水平位移 | ＜15mm | 轨道横向高差 | ＜4mm |
| 隧道竖向位移 | ＜15mm | 轨向高差（矢度值） | ＜4mm |
| 隧道径向收敛 | ＜15mm | 轨间距 | ＞-4mm ＜+6mm |
| 隧道轴线变形曲率半径 | ＞15000m | 道床脱空量 | ≤5mm |
| 隧道变形相对曲率 | ＜1/2500 | 振动速度 | ≤2.0cm/s |
| 盾构管片接缝张开量 | ＜2mm | 结构裂缝宽度 | 迎水面 | ＜0.2mm |
| 隧道结构外壁附加荷载 | ≤20kPa |  | 背水面 | ＜0.3mm |

注：表中数值为未考虑城市轨道交通既有结构发生变形或病害情况下的安全控制值，如既有结构

已发生变形或病害，则应根据现状评估结论及轨道交通建设、运营单位要求取值。

3. 3. 3  轨行区既有结构的纵向沉降曲率和沉降差，应满足列车安全运营的现行国家标准相关规定。

3. 3. 4  城市轨道交通地下结构上方区域不应作为材料堆场，不宜设置基坑出土口或运输车道。外部作业设施、设备、车辆等应与城市轨道交通既有结构保持一定的安全距离。

3. 3. 5  在城市轨道交通地下结构控制保护区内进行加载或卸载作业，应验算其对既有结构的影响，并应满足本规程表3. 3. 2相应结构安全控制指标值要求。

3. 3. 6  应考虑外部作业附加压力及其诱发的地层后续沉降对城市轨道交通既有结构的长期附加影响，外部作业为建（构）筑物项目时宜采用桩基础，且桩底标高应低于既有结构底面标高。

3. 3. 7  下穿城市轨道交通地面结构或邻近城市轨道交通高架结构基础的外部作业，实施前应评估其对既有地面结构的安全影响，实施过程中应进行实时监测。

3. 3. 8  城市轨道交通地面结构的邻近外部作业实施时，应采取相应措施防止火灾、积水、车辆或其他物体坠入、碰撞等危及既有结构安全的事件发生。

3. 3. 9  与城市轨道交通高架结构交叉的市政道路应设置限高标志和防撞设施。

3. 3. 10  当城市轨道交通地面线路邻近高边坡、高挡墙时，外部作业应保证高边坡、高挡墙及其基础的安全。

3. 3. 11  城市轨道交通结构邻近雨（污）水管、自来水管、燃气管等管线时，应采取相应的防渗、防爆措施。

3. 3. 12  外部作业为基坑、大型地下结构等工程时，应根据外部作业影响等级和结构安全控制指标确定城市轨道交通既有结构的安全控制标准。

# 4  安 全 巡 查

## 4. 1  一般规定

4. 1. 1  城市轨道交通建设、经营单位应组织对轨道交通控制保护区内的外部作业以及既有结构，定期进行安全巡查。

4. 1. 2  对外部作业安全巡查时，应监控控制保护区范围内未报先建等违规项目、重大影响外部作业项目以及其他可能对城市轨道交通结构安全的施工作业。

4. 1. 3  对既有结构的安全巡查应符合现行国家标准《城市轨道交通运营管理规范》(GB/ T 30012)的规定，并应重点巡视既有结构表观状态，发现异常时应及时复核既有结构安全控制指标。

4. 1. 4  安全巡查时，应做好日常巡查记录，留好影像、图片、记录，做好资料存档工作。

4. 1. 5  城市轨道交通建设、经营单位应定期对全线（网）保护区内各项目对地铁安全状态影响分析评估，形成地铁保护安全管理巡查报告。

## 4. 2  巡查要求

4. 2. 1  外部作业安全巡查应采取定期巡查、随机巡查和重点巡查相结合的方式，并对控制保护区实行定期巡查，对控制保护区内的重大影响外部作业，应进行重点巡查，巡查频率宜符合表4. 2. 1规定。

表4. 2. 1  安全巡查频率

| 线路类别 巡查方式 | 建设期线路 | 运营期线路 |
| --- | --- | --- |
| 日常安全巡查 | 1次/月 | 3次/周 |
| 重点项目专项巡查 （含关键环节工序） | 1次/周 | 2次/天 |

注：表中巡查频率可根据现场情况做适当调整。

4. 2. 2  外部作业安全巡查时，除监控本规程3. 2. 3规定的重大重大影响外部作业外，还包含但不限于以下作业内容：

1  新建、改建、扩建或者拆除建（构）筑物；

2  爆破、桩基础施工、顶进、灌浆、锚杆、钻探；

3  修建塘堰（围堰）、开挖河道水渠；

4  敷设管线或者设置跨线等架空作业；

5  在过江、河、湖隧道段实施河道抽排、疏浚、清淤、吹填、船舶下锚停靠等活动；

7  大面积增加或者减少载荷的活动，以及其他可能危害城市轨道交通设施的作业活动。

4. 2. 3  既有结构安全巡查应发现结构表观异常状态时，应结合结构沉降数据、自动化监测数据、影像、图片等资料，进一步对结构现状加以分析。

# 5  既有结构调查及加固

## 5. 1  一般规定

5. 1. 1  城市轨道交通既有结构调查包括工前调查、过程调查及工后确认。重大影响外部作业在开工前，应对城市轨道交通既有结构进行工前调查，在施工过程中对出现的问题进行过程调查，完工后进行工后确认。既有结构调查应清晰、准确，宜采用技术先进、信息全面的检测手段，并充分结合影像数据。

5. 1. 2  城市轨道交通既有结构工前调查应在安全评估和专项设计前开展，为安全评估和专项设计等的实施提供既有城市轨道交通设施相关现状基础数据、资料和建议。

5. 1. 3  施工过程中出现以下情况之一时，应及时开展过程调查工作：

1  监测数据达到或超过控制值的 60%；

2  城市轨道交通既有结构出现新增病害；

3  城市轨道交通既有结构原有病害出现较快发展。

5. 1. 4  城市轨道交通既有结构工前调查、过程调查和工后确认调查均应按本规程5. 3. 1条规定判定轨道交通结构健康状况。

5. 1. 5  城市轨道交通既有结构工后确认应在外部作业完成且监测数据稳定之后开展。

5. 1. 6  城市轨道交通既有结构现状调查工作应在各方见证下开展，并编制既有结构现状调查报告，作为证据保全的依据之一。

## 5. 2  调查内容

5. 2. 1  城市轨道交通既有结构现状调查应查看设计、施工、竣工、大修和专项维修、安全巡查报告、前期外部作业影响扰动记录等资料。

5. 2. 2  城市轨道交通既有结构现状调查，应对影响范围内既有隧道结构进行断面测量，绘制断面图，其中盾构隧道宜对每环管片进行测量，明挖及暗挖隧道断面测量间距不宜大于5 m。

5. 2. 3  城市轨道交通既有结构现状调查，应对其渗漏水、开裂、剥离、掉块、倾斜等病害情况。当发现城市轨道交通既有结构存在病害，应以影像记录或检测数据等方式对其发生部位及当前状态进行详细描述。

5. 2. 4  既有结构调查前，应编制调查方案，方案应包含调查范围、调查项目、调查依据、调查方法、调查计划、调查人员等。

5. 2. 5  既有结构现状调查范围应由外部作业设计单位，结合城市轨道交通原设计单位意见根据本规程3. 2有关规定确定，并经城市轨道交通运营单位确认。

5. 2. 6  既有结构现状调查项目宜结合本规程3. 2~ 3. 3有关规定，根据表5. 2. 6综合确定。

表5.2.6  既有结构现状调查项目表

| 评价项目 | 外部作业影响等级 |
| --- | --- |
| 项目分类 | 项目名称 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 结构 | 渗漏量检测 | 应测 | 应测 | 应测 | 应测 |
|  | 混凝土裂缝检测 | 应测 | 应测 | 应测 | 应测 |
|  | 变形缝调查 | 应测 | 应测 | 应测 | 应测 |
|  | 高架结构支座检测 | 应测 | 应测 | 应测 | 应测 |
|  | 结构周边状况检测 | 应测 | 应测 | 宜测 | 宜测 |
|  | 混凝土强度检测 | 应测 | 应测 | 宜测 | 宜测 |
|  | 碳化深度 | 应测 | 宜测 | 宜测 | 宜测 |
|  | 钢筋锈蚀检测 | 应测 | 宜测 | 宜测 | 宜测 |
|  | 混凝土保护层厚度检测 | 应测 | 宜测 | 宜测 | 宜测 |
|  | 钢筋位置检测 | 应测 | 宜测 | 宜测 | 宜测 |
| 限界 | 建筑限界 | 应测 | 应测 | 应测 | 应测 |
| 轨道 | 轨道几何形位调查 （含静态轨距、静态水平） | 应测 | 应测 | 应测 | 宜测 |
|  | 钢轨及零部件调查 | 应测 | 应测 | 应测 | 宜测 |
|  | 道床裂缝调查 | 应测 | 应测 | 应测 | 宜测 |
|  | 道床、结构剥离调查 | 应测 | 应测 | 宜测 | 可测 |
| 线路 | 线路平纵断面调查 | 应测 | 应测 | 应测 | 宜测 |

注：1. 根据既有城市轨道交通既有结构的具体情况，可对检测项目进行必要调整。

2. 外部作业影响等级为特级、一级时，进行现状调查应使用仪器定量检测，必要时可钻芯取样。

3. 外部作业影响等级为二级、三级时，进行现状调查可根据实际情况进行定量、定性相结合。

5. 2. 7  既有结构现状调查报告应对调查工作进行总结，综合评价既有城市轨道交通既有结构、设施、轨道等方面的实际状态，并对外部作业的初步专项设计方案和安全评估等提供依据。

5. 2. 8  城市轨道交通既有结构现状调查应包含但不限于本规程内容。

## 5. 3  结构健康状况判别及处理

5. 3. 1 既有结构现场调查工作结束后，应根据调查结果等实际情况，判别城市轨道交通既有结构的健康状况，可分按表5. 3. 1进行分类。

表5.3.1  轨道交通既有结构健康状况分类

| 轨道交通结构健康状况 | 轨道交通结构变形或结构损伤情况 |
| --- | --- |
| I类 | 变形大或结构损伤严重 |
| II类 | 变形较大或结构损伤较为严重 |
| III类 | 除I类、II类、IV类以外的情况 |
| IV类 | 未铺轨运营、变形较小且结构性能完好 |

5. 3. 2  城市轨道交通结构健康状况为I类，外部作业的影响等级为一级或特级时，宜在外部作业实施前对轨道交通结构进行加固。

5. 3. 3  外部作业诱发城市轨道交通结构受损，在过程调查或工后确认调查后，判定结构健康状况为I类时，应对城市轨道交通既有结构进行加固。

5. 3. 4  城市轨道交通既有结构的加固方案，应综合既有结构损伤情况、建筑限界、施工时效等因素确定。

5. 3. 5  城市轨道交通既有结构加固的时机，应结合既有结构损伤程度及发展趋势、运营安全、外部作业状况等因素确定；加固后的结构承载能力、耐久性能及使用功能等应能满足后续使用年限内的安全运营要求。

5. 3. 6  有条件时，可在外部作业施作过程中对轨道交通既有结构采取设置内支撑、压重等临时性措施。

5. 3. 7  盾构法或顶管法地下结构加固应符合下列规定：

1 加固前应调查结构损伤及变形情况，从纵向变形、横向变形、混凝土裂缝、结构渗漏水、材质劣化等内容进行伤损评定；

2 对结构周边土体采用注浆加固措施时，应严格控制注浆压力，优化浆液配比，减少对原状土体的扰动，宜采用微扰动注浆工艺；应合理提高浆液的早期强度，保证加固的综合效果；

3 采用环向内张钢圈加固方案时，应采取有效措施保证环向内张钢圈与既有结构形成叠合结构；加固之前应对既有结构的裂缝、缺角等进行修复，内张钢圈除满足限界及承载性能要求外，尚需满足防腐、防火、防坠落、防杂散电流等要求；

4 结构裂缝修补应在基面干燥条件下进行，采用骑缝压浆处理措施时，注浆材料不应采用发泡类浆液。

5. 3. 7  结构变形缝处渗漏时，采用的堵漏材料应满足变形缝受力性能要求，并具有较好的抗变形及耐久能力。

5. 3. 8  外部作业致使轨道出现道床离缝、轨枕与道床离缝等现象时应及时采取加固措施，道床离缝采取注浆加固措施时，注浆孔宜位于道床中部，遇道床缝时适当调整，并避开道床钢筋；注浆前应清除道床下方积水，注浆材料宜选用高渗透亲水性环氧树脂材料。

# 6  安 全 评 估

## 6. 1  一般规定

6. 1. 1  安全评估宜贯穿于外部作业的设计、实施、竣工使用等全过程多个阶段，包括城市轨道交通既有结构外部作业影响预评估、外部作业施工过程评估、外部作业影响后评估。

6. 1. 2  外部作业影响预评估应在外部作业实施前，在城市轨道交通既有结构现状调查基础上，通过既有结构调查、检测、测量和结构验算等手段，评估结构的当前安全状态、继续抗变形能力和承载能力，并确定相应的结构安全控制指标值。

6. 1. 3  外部作业影响预评估应预测外部作业对城市轨道交通既有结构的影响，评估外部作业设计方案和城市轨道交通保护方案的可行性。

6. 1. 4  外部作业施工过程评估应在外部作业实施过程中，结合城市轨道交通既有结构的实际健康状况、监测数据和施工前评估预测值等信息，及时评估既有结构当前的安全状态。

6. 1. 5  外部作业影响后评估应在外部作业完成后，根据对城市轨道交通既有结构造成的影响程度，再次评估城市轨道交通的结构安全状态。

6. 1. 6  重大影响外部作业的城市轨道交通结构保护专项技术方案应经过专项技术论证，内容包括外部作业的设计及施工方案、安全评估报告、城市轨道交通结构保护专项方案、监测方案等。

6. 1. 7  安全评估应形成专项评估报告，内容应包含对城市轨道交通既有结构的风险源识别分析、安全影响评估、结论及对外部作业的设计、施工、监测建议等。

## 6. 2  技术要求

6. 2. 1  城市轨道交通控制保护区内时空相近的多项外部作业，安全评估应综合考虑其对城市轨道交通既有结构产生的叠加影响。

6. 2. 2  城市轨道交通既有结构的计算分析宜采用荷载-结构模型、地层-结构模型进行，并根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010进行验算。

6. 2. 3  安全评估时应考虑特殊地层条件下由地下水诱发的不利影响。

6. 2. 4  各阶段安全评估的评估内容、主要依据及分析方法宜按表6. 2. 1规定执行。

表6. 2. 4  各阶段安全评估要求

| 安全评估阶段 | 评估内容 | 主要依据 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部作业影响预评估 | 1模拟外部作业与既有结构的三维空间关系，建立三维地层-结构或荷载-结构计算模型； 2预测分析外部作业实施全过程及永久使用阶段可能诱发既有结构各种风险的影响因素，包括周边卸载或超载、水位变化等，并系统计算既有结构的内力和变位预测值； 3结合外部作业对既有结构的主要响应特征及其安全保护要求，合理选用结构安全控制指标，确定相应的指标值，以对外部作业设计、施工予指导； 4结合对应区段既有结构竣工资料，分别以裂缝宽度和强度控制进行计算，验算既有结构的安全； 5综合评定外部作业设计方案和城市轨道交通保护方案的可行性； 6提出既有结构安全保护措施及监测的建议。 | 1岩土工程勘察资料； 2既有结构巡查资料； 3既有结构现状调查报告； 4外部作业设计方案，包括基坑支护和基础型式等； 5城市轨道交通防护方案； 6既有结构竣工资料，包括结构形式、尺寸、配筋等。 | 1理论分析； 2三维数值模拟分析； 3类比法； 4模型试验法。 |
| 外部作业施工过程评估 | 1模拟外部作业与既有结构的三维空间关系，建立三维地层-结构计算模型； 2及时跟踪评估既有结构的当前状态和继续抗变形能力、承载能力，及时修正安全控制指标值； 3必要时重新制定既有结构保护方案、增加控制保护措施，或调整外部作业设计方案； 4预测分析及综合评定后续外部作业设计方案和城市轨道交通保护方案的可行性。 | 1既有结构的监测数据； 2 外部作业影响预评估报告、预测值； 3 施工前及过程的既有结构调查报告； 4现场地层比对资料。 | 1既有结构调查、检测、测量； 2 理论分析； 3三维数值模拟分析； 4类比法； 5反分析法。 |
| 外部作业影响后评估 | 1进入受外部作业影响范围内的既有结构区段，开展工后调查和分析； 2结合结构安全控制指标值评价外部作业对既有结构的影响； 3综合评估城市轨道交通结构工后的安全状态和安全控制指标值，及继续抗变形能力和承载能力； 4必要时提出修复既有结构的措施。 | 1城市轨道交通既有结构巡查资料、实时监测数据； 2外部作业影响预评估报告、预测值； 3 施工前、中、后的既有结构调查资料。 | 1既有结构调查、检测、测量； 2三维数值模拟分析； 3类比法； 4反分析法。 |

6. 2. 5  当外部作业设计单位的设计方案，难以达预评估确定的相应结构安全控制指标值要求时，宜优化、调整设计方案，并循环进行评估，直至预测值小于相应结构安全控制指标值。

# 7  外部作业实施控制

## 7. 1  一般规定

7. 1. 1  在城市轨道交通控制保护区内实施外部作业前，应当根据城市轨道交通既有结构现状并结合工程地质条件等因素，开展方案设计、安全评估、城市轨道交通既有结构专项保护方案及应急预案制定工作。

7. 1. 2  在城市轨道交通控制保护区内进行外部作业，应当书面征求城市轨道交通经营单位的意见。

7. 1. 3  外部作业应保障作业安全，避免发生险情。当出现险情时，应优先确保城市轨道交通结构的安全。

7. 1. 4  重大影响外部作业施工前，可采取设置隔离桩、加固地层等措施，减小外部作业对城市轨道交通既有结构的不利影响。

## 7. 2  实施要求

7. 2. 1  城市轨道交通建设、运营单位可对外部作业的城市轨道交通既有结构保护专项技术方案提出要求，可对外部作业的实施过程进行监督检查。

7. 2. 2  外部作业建设单位应组织落实城市轨道交通既有结构专项安全防护方案，在外部作业实施前视其影响程度组织开展结构现状调查，对外部作业实施过程进行监督检查，制止施工单位危及城市轨道交通既有结构安全的违规行为。

7. 2. 3  外部作业设计单位应提供满足城市轨道交通既有结构安全保护的设计文件，明确相关保护控制指标、技术措施和既有结构监测要求。

7. 2. 4  外部作业评估单位宜在结构安全巡查及现状调查基础上，对外部作业的设计、实施全过程提供真实可靠、满足要求的成果，包括外部作业影响预评估、外部作业施工过程评估、外部作业影响后评估。

7. 2. 5  外部作业监测单位应编制并实施城市轨道交通既有结构监测方案，提供监测数据和分析报告，并保证其可靠性和及时性。

7. 2. 6  外部作业施工单位应编制并实施城市轨道交通既有结构专项安全防护方案及其应急预案。

7. 2 .7  外部作业监理单位应制定城市轨道交通结构保护监理细则，并按照细则监督施工单位落实城市轨道交通既有结构专项安全防护方案。

## 7. 3  加卸载作业

7. 3. 1  城市轨道交通既有结构侧方的重大影响基坑作业，应采用整体刚度较大的支护结构体系，确保拆、换撑施工安全和侧方施工间隙的回填质量。

7. 3. 2  城市轨道交通结构正上方的基坑作业应满足城市轨道交通既有结构的抗浮要求。

7. 3. 3  邻近城市轨道交通结构的基坑作业，应遵循“分区、分块、分层、对称、限时、先支撑后开挖”的原则，实行信息化施工；基坑开挖至坑底设计高程时，及时浇筑地下室底板结构，避免基坑长时间暴露。

7. 3. 4  城市轨道交通控制保护区内的结构拆除应采用冲击、振动较小的作业方案。拆除过程中应采取措施确保城市轨道交通既有结构及人员安全。

7. 3. 5  城市轨道交通控制保护区范围内应严格限制弃土堆载、重型机械停放等显著增加既有结构周边地层应力的作业。

7. 3. 6  城市轨道交通控制保护区范围内的高层建筑，应考虑施工过程堆载、卸载和施工荷载等加载过程以及长期使用期间引起的轨道交通结构附加应力及变形，地下室底面标高高于城市轨道交通既有结构顶面标高的，宜采用桩基础。

7. 3. 7  城市轨道交通控制保护区范围内的道路设计与施工应综合考虑下列因素对轨道交通结构安全的不利影响：

1 施工过程堆载、卸载和施工荷载等引起的轨道交通结构附加应力及变形；

2 道路长期使用期间（车辆动荷载）的地基变形引起的轨道交通结构附加应力及变形。

## 7. 4  爆破作业

7. 4. 1  爆破作业不得影响城市轨道交通既有结构的安全和正常使用，不得危及人员安全。

7.4.2  城市轨道交通控制保护区内的爆破作业，应进行爆破安全评估和爆破设计审查，应对爆破作业影响范围内的城市轨道交通工程进行安全评估。

7.4.3  城市轨道交通控制保护区内的爆破作业，实施前应制定技术方案、安全措施、安全应急预案和爆破安全监控方案。

7. 4. 4  城市轨道交通控制保护区内应采取控制爆破作业，不得进行硐室爆破、深孔爆破等药量较大的爆破作业。

7.4.5  城市轨道交通既有结构的安全允许振速应为2.0cm/s，对安装有精密设备的结构应满足精密设备的安全允许振速。

7.4.6  城市轨道交通控制保护区的爆破作业应做好包括爆破作业点、爆破规模、爆破参数、爆破效果及爆破有害效应等内容的作业记录。

7.4.7  城市轨道交通控制保护区内的水下爆破作业方案，应通过爆破测试和专家论证后确定。

7.4.8  城市轨道交通控制保护区内的爆破作业前，应进行试爆作业和爆破振动监测，并应根据试爆效果及监测信息优化爆破作业。

7.4.9  城市轨道交通控制保护区内的爆破作业不应在运营高峰期进行，实施前应进行试爆作业并采取安全防护措施。

## 7. 5  浅基础与桩基础作业

7. 5. 1  浅基础设计与施工应综合考虑下列因素对轨道交通结构安全的不利影响：

1  基底压力、基础侧向压力等引起的轨道交通结构受力状态变化；

2  施工及长期使用期间的地基变形引起的轨道交通结构附加应力及变形。

7. 5. 2  桩基础设计与施工应综合考虑以下因素对城市轨道交通既有结构的不利影响：

1  成桩施工引起的轨道交通结构附加应力及变形；

2  承台侧面及底部土体压力、桩顶水平力、桩侧摩阻力和桩端阻力等引起的轨道交通结构受力状态变化；

3  桩基础施工及长期使用期间的地基变形引起的轨道交通结构附加应力及变形。

7. 5. 3  桩基础施工应符合下列规定：

1  正式施工前应进行试成桩，数量不少于 3 根；

2  成桩施工顺序应遵循先近后远的原则。

7. 5. 4  灌注桩距离轨道交通结构较近时，可采取减小桩径、钢套管护壁、增加泥浆比重、地基预加固、间隔跳开施工等措施减少成桩施工影响；

7. 5. 5  外部作业采用挤土或半挤土桩时，应合理安排成桩施工顺序，并采用预钻孔、设置防挤沟、隔离墙等措施，减少挤土效应。

7. 5. 6  城市轨道交通控制保护区范围内桩基的成桩施工，处于圆砾地层、岩溶土洞发育地段的，应采取相应措施保证成桩可靠性。

## 7. 6  邻近地下结构作业

7. 6. 1  城市轨道交通线网中相交、平行、邻近的城市轨道交通工程不同期建设时，先建工程应充分考虑后建工程的影响，后建工程对既有结构的安全防护应按本规范的相关规定执行。

7. 6. 2  城市轨道交通地下结构控制保护区内后建平行、下穿或上穿隧道，隧道间的净距不宜小于较大隧道的外径，应采用安全可靠的隧道实施方案，细化施工控制参数，制定具体安全保护控制措施。

7. 6. 3  后建地下穿越工程应加强施工监测，并对既有结构采取专项监测措施。

7. 6. 4  后建地下穿越工程施工监测施工及既有结构自动化监测达到报警值时，按本规程相关规定执行。

7. 6. 5  城市轨道交通控制保护区范围内的管道、箱涵施工，应采用耐久性高、整体性强的材质和可靠的连接形式。

## 7. 7  地下水作业

7. 7. 1  城市轨道交通控制保护区内的地下水作业，应采取措施避免既有结构周边地层发生流砂、管涌等渗流破坏。

7. 7. 2  当外部作业影响城市轨道交通地下结构周围的水位变化时，应验算作用于地下结构上的水土压力，并应验算地下结构的安全。

7. 7. 3  城市轨道交通既有结构周边为深厚砂层、软土及岩溶土洞等特殊性地层时，应严格控制地下水位的下降幅度。

7. 7. 4  城市轨道交通控制保护区内的地下水作业，应监测城市轨道交通结构周边地层的水位变化。

7. 7. 5  重大影响外部作业的地下水作业空间宜形成封闭的截水系统。当遇强透水性的地层，采用落底式竖向截水帷幕难以形成有效的封闭截水系统时，可采用悬挂式竖向截水帷幕与水平封底隔渗相结合的地下水控制措施。

7. 7. 6  当城市轨道交通地下结构下方地层存在承压水时，应验算外部作业过程中基坑突涌稳定性和地下结构的抗浮安全系数，必要时可采用钻孔降水减压措施或水平封底隔渗措施。

## 7. 8  其他作业

7. 8. 1  城市轨道交通控制保护区内的冻结法作业，应采取措施降低地层冻胀、融沉对既有结构产生的不利影响。

7. 8. 2  塔吊等外部高空作业吊重时，严禁经过城市轨道交通轨行区地面结构和高架结构的正上方，并应保持安全距离。

7. 8. 3  城市轨道交通控制保护区内的高压旋喷、后注浆等带压力地基改良作业，应考虑注浆压力对轨道交通结构造成的附加应力及变形影响，实施前应制定安全可靠的作业方案，通过试验拟定作业参数，作用于城市轨道交通地下结构外壁上的附加荷载应符合本规程表3. 3. 9规定。

7. 8. 4  船只的抛锚、拖锚作业净距控制值应大于100m，航道、内湖的清淤疏浚作业应保证城市轨道交通既有结构上方抗浮稳定性要求。

7. 8. 5  城市轨道交通控制保护区内的钻探孔施工不应有偏移，且钻探完毕后应对钻孔进行有效封闭。

7. 8. 6  与城市轨道交通结构邻近的市政燃气管道改线、维修等作业前，应将相关作业方案报轨道交通运营管理部门和建设、运营单位备案，以提前做好应急预案的措施准备。

7. 8. 7  城市轨道交通既有结构上方进行的跨线架空作业，应满足本规程3. 3. 1条和现行国家标准《66 KV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061、《110 KV～750 KV架空输电线路设计规范》GB 50545的有关规定。

# 8  监    测

## 8. 1  一般规定

8. 1. 1  外部作业影响等级为特级、一级、二级时，应对受其影响的城市轨道交通既有结构进行监测；外部作业的监测，宜根据相关规范要求，结合外部作业影响等级以及城市轨道交通既有结构健康状况确定。

8. 1. 2  城市轨道交通结构的监测工作，不得影响城市轨道交通的正常运营。

8. 1. 3  城市轨道交通结构的监测方案，应依据结构受外部作业的影响特征、结构安全保护要求及外部作业实施前所开展的安全评估成果编制，监测方法应采用仪器监测和巡查检查相结合的方法。

8. 1. 4  城市轨道交通结构的水平位移、竖向位移测量应分别符合现行国家一级、二级变形测量技术规范的规定。

8. 1. 5  监测方案中的监测布点和频率，应根据外部作业影响等级及安全评估确定，结合城市轨道交通既有结构变形动态调整。

8. 1. 6  城市轨道交通既有结构监测新技术、新方法应用前，应与传统方法进行验证，监测精度应符合本规范的要求。

8. 1. 7  当城市轨道交通既有高架桥梁位于外部作业强烈影响区（A）、显著影响区（B）时，应对既有高架桥梁结构进行监测，监测应满足现行国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982、《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911的有关规定。

## 8. 2  技术要求

8. 2. 1  城市轨道交通既有结构的监测应按照以下流程开展工作：（1）收集资料、现场踏勘；（2）编制和执行监测方案；（3）监测信息收集、处理和分析；（4）信息反馈及成果提交。

8. 2. 2  开展城市轨道交通监测工作时应进行现场巡查，应重点巡查既有结构裂缝、渗漏水、错台等。

8. 2. 3监测项目应及时反映外部作业对城市轨道交通结构安全影响的重要变化，根据表8. 2. 3进行选择。

表8. 2. 3  监测项目

| 序号 | 监测项目 | 外部作业影响等级 | 监测对象 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| 1 | 竖向位移 | 应测 | 应测 | 应测 | 宜测 | 内部 |
| 2 | 水平位移 | 应测 | 应测 | 应测 | 宜测 |  |
| 3 | 相对收敛 | 应测 | 宜测 | 宜测 | 可测 |  |
| 4 | 变形缝张开量、裂缝 | 应测 | 应测 | 宜测 | 可测 |  |
| 5 | 隧道断面尺寸 | 应测 | 宜测 | 可测 | 可测 |  |
| 6 | 道床与轨道变位 | 应测 | 宜测 | 可测 | 可测 |  |
| 7 | 地下水水位 | 应测 | 应测 | 应测 | 宜测 | 外部 |
| 8 | 围护结构顶部水平位移 | 应测 | 应测 | 应测 | 宜测 |  |
| 9 | 围护结构顶部竖向位移 | 应测 | 应测 | 应测 | 宜测 |  |
| 10 | 岩、土体深层水平位移 | 应测 | 应测 | 应测 | 宜测 |  |

注：1  “内部”指城市轨道交通结构监测对象，“外部”指外部作业影响区域除城市轨道交通结构外

的监测对象；

2  外部作业基坑监测应按照《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的要求执行；

3  当外部作业需进行爆破时，应监测城市轨道交通结构的振动速度。

8. 2. 4  城市轨道交通既有结构监测方式应根据监测对象的现场情况选取，已运营隧道、车站轨行区宜采用自动化监测的方式。

8. 2. 5  监测点应埋设在主体结构上，埋设点位不能影响城市轨道交通的正常运营及维护，测点应埋设稳固且便于观测，并采取有效的保护措施，测点标识应清晰美观。

8. 2. 6  变形监测网基准点、工作基点的布设，应符合现行国家标准《工程测量规范》GB 50026及《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911的相应规定，在外部作业施工阶段检核周期不宜超过一个月。

8. 2. 7  监测点应布置在监测对象变形和内力的关键特征点上，监测点的布置要求应符合表8. 2. 7的规定。地下结构曲线段应加密布置监测断面。

表8. 2. 7  监测点布置要求

| 序号 | 监测项目 | 监测点布置位置 | 监测断面布置间距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖向位移 | 地下结构道床、拱顶、侧墙；地面及高架结构底层柱、桥面、桥墩 | ≤10 |
| 2 | 水平位移 | 地下结构道床、拱顶、侧墙；地面及高架结构底层柱、桥面、桥墩 | ≤10 |
| 3 | 相对收敛 | 地下结构每监测断面不少于两条测线 | ≤10 |
| 4 | 变形缝、裂缝 | 结构裂缝位置、结构变形缝两侧 | 缝的两侧均匀布置 |
| 5 | 隧道断面尺寸 | 隧道结构 | 按监测断面或在重点位置布设 |
| 6 | 道床与轨道变位 | 道床的纵、横断面上，两条轨道上 | ≤20 |
| 7 | 地下水位 | 外部作业空间与城市轨道交通结构之间 | 15~25 |
| 8 | 围护结构顶部水平位移 | 外部作业的围护结构 | 按基坑监测要求布置 |
| 9 | 围护结构顶部竖向位移 | 外部作业的围护结构 | 按基坑监测要求布置 |
| 10 | 地层深层水平位移 | 在临近地下结构的支护结构和土体位置 | 按变形监测断面或在重点位置布设 |

注：1  桥墩监测应根据桥墩的具体位置，每个墩位不少于2个监测点；

2  监测点和监测断面的布置，应根据外部作业影响等级、城市轨道交通结构类型及现状确定；

3  城市轨道交通既有隧道结构的监测断面宜布设于隧道结构顶部或底部、结构柱、侧墙，每个断面监测点应不少于4个。

8. 2. 8  外部作业影响等级为特级的基坑工程时，对城市轨道交通既有隧道结构的监测范围应不小于3倍基坑深度；外部作业影响等级为一、二级的基坑工程时，对城市轨道交通既有隧道结构的监测范围应不小于2倍基坑深度。

8. 2. 9  城市轨道交通既有结构变形监测频率应根据外部作业影响等级、外部作业施工方法和进度、城市轨道交通结构评估结果、监测项目、地质条件等情况和特点，并结合当地类似项目工程经验确定。外部作业为深基坑工程时，自动化监测频率不应小于表8. 2. 9中规定的频率要求。

表8. 2. 9  自动化监测频率要求

| 外部作业影响等级 外部作业施工工况 | 特级、一级作业 | 二级作业（包括与城市轨道交通结构距离小于2倍基坑深度的基坑） |
| --- | --- | --- |
| 支护结构施工阶段 | 1次/天 | 1次/天 |
| 开挖阶段 | 3次/天 | 2次/天 |
| 地下室回筑（地下工程实施）阶段 | 3次/天 | 2次/天 |
| 地下室（地下工程）完成并回填基坑后 | 1次/3天 | 1次/周 |

注：1. 人工监测频率在施工阶段宜每1~3天1次，在施工结束后宜1次/周。

2. 外部作业为盾构、顶管等显著改变地层应力状态的作业时，应加密监测频率；施工完成且监测数据趋于稳定后适当降低监测频率。

8. 2. 10  监测项目的初始值应在外部作业实施前测定，应至少连续测取3次稳定值，取其平均值作为初始值。

8. 2. 11  城市轨道交通结构的监测预警等级，根据现场监测项目测点变形量及变形速率情况判断，以及其相应的结构安全控制指标值进行划分，监测预警等级划分及应对管理措施应符合表8. 2. 11的规定。

表8. 2. 11  监测预警等级划分及应对管理措施

| 监测预警等级 | 监测比值G | 应对管理措施 |
| --- | --- | --- |
| A | G<0.6 | 可正常进行外部作业 |
| B | 0.6≤G<0.8 | 监测报警，并采取加密监测点或提高监测频率等措施加强对城市轨道交通结构的监测 |
| C | 0.8≤G<1.0 | 应暂停外部作业，进行施工过程安全评估工作，各方共同制定相应安全保护措施，并经组织审查后，开展后续工作 |
| D | 1.0≤G | 启动安全应急预案 |

注：1  监测比值G = 监测项目实测值／结构安全控制指标值；

2  监测预警等级的划分，尚应充分考虑城市轨道交通结构监测数据的变化速率；

3  同一测点连续两天变形增量均达到2mm/天时，监测预警应视作B级。

8. 2. 12  城市轨道交通既有结构的监测频率，应能系统反映监测对象所测项目的重要变化时刻及其变化过程。当监测数据接近城市轨道交通既有结构安全控制指标值的60%时，应提高监测频率。

## 8. 3  实施要求

8. 3. 1  监测成果主要包括日报、阶段报告、警情快报和监测总结报告等，应按以下几项要求编制：

1  监测日报应在城市轨道交通结构监测周期内逐日（期）报送当日监测情况，主要内容应包括施工进度、测点布置图、变化速率、累计变化量及发生位置、是否发生预警等；

2  阶段报告可根据外部作业施工进程、工程实际需求，统计分析阶段监测数据。主要内容除日报包含的内容外，还应包括预警分析、监测数据阶段分析、监测结论、施工建议等；

3  当监测变形量超过控制值的 60%时，应及时提交警情快报，警情快报应包括警情发生的时间、地点和位置、施工进度、测点布置图、监测数据、超限情况、预警级别等；

4  监测总结报告应在监测工作完成后提交，主要内容应包括工程概况、监测技术方案、施工进度、监测实施情况、监测数据报表、数据分析图表、监测结果分析评价、预警及处置情况、监测结论及建议；

5  城市轨道交通结构的监测信息应及时反馈给相关单位。

8. 3. 2  监测单位应定期进入城市轨道交通结构检核监测基准网、基准点、工作基点的准确性。每期变形观测应认真分析数据，当对变形监测成果存疑时，应进行复测并检核各项监测数据。

8. 3. 3  城市轨道交通既有结构的监测周期，应贯穿于外部作业的全过程，从测定监测项目初始值开始，直至外部作业完成且监测数据趋于稳定后结束。如监测数据保持稳定，并且城市轨道交通结构未因外部作业出现病害的发展或增加，则由外部作业建设单位提出申请，经城市轨道交通经营单位书面同意后方可停止监测。

8. 3. 4  当发现城市轨道交通既有结构有异常情况或外部作业有危险事故征兆时，应进行24小时不间断监测。

# 9  信 息 管 理

## 9. 1  一般规定

9. 1. 1  城市轨道交通经营单位宜围绕轨道交通线网既有结构保护的各项业务需求，统筹设计信息管理系统，为线网既有结构保护管理创建信息管理平台。

9. 1. 2  信息管理平台的建设应以业务工作划分为基础，采用模块化和可扩展性设计，分批分期逐步组织实施。

9. 1. 3  信息管理平台宜实现城市轨道交通既有结构控制保护区的安全巡检管理、外部作业审批和作业过程管控、既有结构监测、预警处置等业务的标准化、规范化、精细化与信息化管理。

9. 1. 4  外部作业影响等级为特级的项目可考虑建立反映其与城市轨道交通既有结构空间关系的建筑信息模型（BIM），集成项目设计、实施、使用全过程中城市轨道交通既有结构保护的数据，建立城市轨道交通既有结构保护的动态管理平台。

9. 1. 5  信息平台宜录入所有在控工点现场巡线的图片及文字资料等，各层级管理人员根据权限上传、编辑、查阅或下载。

9. 1. 6  城市轨道交通线路巡查人员可配备手持定位设备，实时反映现场状况与城市轨道交通线路的相对关系，便于现场人员和管理人员对巡线信息的判读。

## 9. 2  监测信息

9. 2. 1  监测信息应包括城市轨道交通既有结构历史健康监测信息和外部作业实施全过程中的既有结构监测信息。

9. 2. 2  信息管理平台应录入监测方案、监测数据、监测报告等，并保证监测数据的及时性。

9. 2. 3  信息管理平台应具备监测实时预警的功能，及时将预警信息反馈到不同层级的管理人员。

9. 2. 4  为实现监测数据的无干预传输，信息平台宜直接与仪器设备进行交互。

## 9. 3  视频信息

9. 3. 1  为了有效、及时地监管外部作业实施过程中城市轨道交通既有结构保护方案的落实情况，重大影响外部作业实施前应由外部作业建设单位建立现场视频监控系统。

9. 3. 2  现场视频监控系统的主要监控范围为外部作业可能危害城市轨道交通既有结构安全的作业现场。

9. 3. 3  现场视频应能够实现监视、录像、回放、备份、报警及网络浏览等功能，存储设备能够满足对所有摄像机24小时不间断录像，录像保存时间应至外部作业施工完毕且城市轨道交通既有结构的监测数据稳定一个月后为止。

9. 3. 4  城市轨道交通经营单位应能够远程实时查阅外部作业的实时监控视频和历史录像视频。

9. 3. 5  外部作业建设单位应负责管理和维护现场视频监控系统，确保作业实施全过程的视频信息传输至信息平台。

# 附录A  外部作业接近程度及影响分区

A. 0. 1  接近程度应根据城市轨道交通既有结构的类型及其与外部作业的空间关系确定，接近程度的判定宜按表A. 0. 1、图A. 0. 1- 1~ 图A. 0. 1- 3确定。

表A. 0. 1  接近程度的判定

| 城市轨道交通既有结构类型 | 相对净距 | 接近程度 |
| --- | --- | --- |
| 明挖、盖挖法 | L≤0.5H | 非常接近（Ⅰ） |
|  | 0.5H＜L≤1.0H | 接近（Ⅱ） |
|  | 1.0H＜L≤2.0H | 较接近（Ⅲ） |
|  | L>2.0H | 相对远离（Ⅳ） |
| 矿山法 | L≤1.0W | 非常接近（Ⅰ） |
|  | 1.0 W＜L≤1.5 W | 接近（Ⅱ） |
|  | 1.5 W＜L≤2.5 W | 较接近（Ⅲ） |
|  | L>2.5 W | 相对远离（Ⅳ） |
| 盾构法、顶管法 | L≤1.0D | 非常接近（Ⅰ） |
|  | 1.0＜L≤2.0D | 接近（Ⅱ） |
|  | 2.0＜L≤3.0D | 较接近（Ⅲ） |
|  | L>3.0D | 相对远离（Ⅳ） |

注：1  L为城市轨道交通既有结构与外部作业的最小相对净距；H为明挖、盖挖法的基坑开挖深度；W为矿山法的隧道毛洞跨度；D为盾构法的隧道外径，圆形顶管的外径或矩形顶管隧道的长边宽度。

2  相对净距指外部作业的结构外边线与城市轨道交通结构外边线的最小净距离。

3  城市轨道交通非轨行区结构可按相关经验进行适当调整。

图A. 0. 1-1  明、盖挖法既有结构的接近程度判定

图A. 0. 1-2  矿山法既有结构的接近程度判定

图A. 0. 1-3  盾构法或顶管法既有结构的接近程度判定

A. 0. 2  外部作业的工程影响分区宜根据外部作业的施工方法确定。

1  明挖、盖挖法外部作业工程影响分区宜按表A. 0. 2- 1和图A. 0. 2- 1确定。

表A. 0. 2- 1  明挖、盖挖法外部作业的工程影响分区

| 工程影响分区 | 区域范围 |
| --- | --- |
| 强烈影响区（A） | 结构正上方及外侧0.7h1范围内 |
| 显著影响区（B） | 结构外侧0.7～1.0h1范围 |
| 一般影响区（C） | 结构外侧1.0～2.0h1范围 |
| 较小影响区（D） | 结构外侧2.0h1范围以外 |

注：1  h1为明挖、盖挖法外部作业结构底板的深度；

2  当需施工锚杆、锚索、土钉时，作业边界以锚杆、锚索、土钉末端的水平投影位置为准。

图A. 0. 2-1  明挖、盖挖法外部作业的工程影响分区

2  浅埋矿山法和浅埋盾构法外部作业的工程影响分区，宜按表A. 0. 2-2和图A. 0. 2-2确定。

表A. 0. 1- 2  浅埋矿山法和盾构法外部作业的工程影响分区

| 工程影响分区 | 区域范围 |
| --- | --- |
| 强烈影响区（A） | 隧道正上方及外侧0.7h2范围内 |
| 显著影响区（B） | 隧道外侧0.7～1.0h2范围 |
| 一般影响区（C） | 隧道外侧1.0～2.0h2范围 |
| 较小影响区（D） | 隧道外侧2.0h2范围以外 |

注：1  h2为矿山法和盾构法外部作业的隧道底板深度。

2  当需施工锚杆、锚索、土钉时，作业边界以锚杆、锚索、土钉末端的水平投影位置为准。

3  本表适用于矿山法和盾构法外部作业的浅埋隧道，隧道顶埋深小于3b（b为隧道毛洞跨度）。

图A. 0. 2- 2  浅埋矿山法和盾构法外部作业的工程影响分区

3  深埋矿山法和深埋盾构法外部作业工程影响分区，宜按表A. 0. 2-3和图A. 0. 2-3确定。

表A. 0. 2- 3  深埋矿山法和盾构法外部作业的工程影响分区

| 工程影响分区 | 区域范围 |
| --- | --- |
| 强烈影响区（A） | 隧道正上方及外侧1.0b范围内 |
| 显著影响区（B） | 隧道外侧1.0b～2.0b范围 |
| 一般影响区（C） | 隧道外侧2.0b～3.0b范围 |
| 较小影响区（D） | 隧道外侧3.0b范围以外 |

注：1  b为矿山法和盾构法隧道的毛洞跨度。

2  当外部作业需施工锚杆、锚索、土钉时，作业边界以锚杆、锚索、土钉末端的水平投影位置为准。

3  本表适用于矿山法和盾构法隧道顶埋深大于3b（b为隧道毛洞跨度）的深埋隧道。

图A. 0. 2- 3  深埋矿山法和盾构法外部作业的工程影响分区

# 本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  规程中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《混凝土结构设计规范》GB 50010

2  《工程测量规范》GB 50026

3  《66KV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061

4  《汽车加油加汽站设计与施工规范》GB 50156

5  《地铁设计规范》GB 50157

6  《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183

7  《输气管道工程设计规范》GB 50251

8  《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307

9  《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308

10  《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497

11  《110KV～750KV架空输电线路设计规范》GB 50545

12  《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911

13  《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982

14  《城市轨道交通运营管理规范》GB/ T 30012

15  《地铁运营安全评价标准》GB/T 50438

16  《城市轨道交通工程基本术语标准》GB/T 50833

17  《建筑变形测量规范》JGJ 8

18  《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJ/T 202

19  《城市轨道交通设施养护维修技术规范》DB11/T 718

20  《城市轨道交通结构安全保护技术规程》DB33/ T 1139

21  《城市轨道交通既有结构保护技术规范》DBJ/ T 15- 120

广西壮族自治区工程建设地方标准

城市轨道交通结构安全防护技术规程

（征求意见稿）

DBJ/T 45-XXX-2018

# 条 文 说 明

# 目    次

1  总   则	37

3  基 本 规 定	39

3. 1  一般规定	39

3. 2  外部作业控制要求	40

3. 3  既有结构安全防护要求	42

4  安 全 巡 查	44

4. 1  一般规定	44

4. 2  巡查要求	44

5  既有结构调查及加固	45

5. 1  一般规定	45

5. 2  调查内容	46

5. 3  结构健康状况判别及处理	46

6  安 全 评 估	49

6. 1  一般规定	49

6. 2  技术要求	50

7  外部作业实施控制	53

7. 1  一般规定	53

7. 2  实施要求	53

7. 3  加卸载作业	53

7. 4  爆破作业	54

7. 7  地下水作业	55

7. 8  其他作业	55

8  监    测	57

8. 1  一般规定	57

8. 2  技术要求	57

8. 3  实施要求	59

9  信 息 管 理	60

9. 1  一般规定	60

9. 2  监测信息	60

9. 3  视频信息	60

# 1  总   则

1.0.1  城市轨道交通运输系统，具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约资源和用地等优点，成为了中国推进城市化进程的建设亮点，也逐渐成为了南宁市广大市民出行的首选，很大程度上有效解决了城市的交通拥堵、人口与土地资源等问题。城市轨道交通系统的运营给广大市民出行带来极大方便的同时，也深刻影响着城市的发展和空间形态，极大提升了轨道交通沿线土地利用价值和商业价值。因此，城市轨道交通沿线呈现高强度、高密度、高难度的发展态势，给城市轨道交通工程的结构安全带来很大风险和隐患。例如轨道交通沿线超深超大基坑的施工、地下水的抽排以及轨道交通交汇线路的建设等邻近施工作业，可能会诱发轨道交通结构内力发生显著变化并产生较大位移，危及已运营线路的险情发生时，若不及时加以控制采取相关紧急应对措施，难以保证不发生重、特大安全事故，甚至还会导致群死群伤的伤亡事故发生，造成恶劣的社会负面影响以及重大经济损失。

目前，已运营的南宁轨道交通1号、2号线沿线的地铁保护项目大大小小累计已上千，在建线路3条，规划线路9条。可以预见到，在不久的将来，基于技术相对落后的建筑业现状，广西境内的城市轨道交通结构、设施防护的工作形势将越发严峻。因此，未雨绸缪、防患于未然，制定一套适合广西当地地质条件的城市轨道交通结构防护技术规程，形成一部对区内工程技术人员及行政管理部门具有可操作性的技术性准则，加快形成与《南宁市城市轨道交通管理条例》相配套的具体机制及技术要求，对保障城市轨道交通的结构安全和正常运营，具有较大的现实指导意义。

本规程以国家现行行业标准《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJ/ T 202及近年广东、浙江省出台的地铁保护地方标准为基础，结合广西城市轨道交通结构自身及沿线外部作业的特点制定本规范，确保广西壮族自治区区内城市轨道交通既有结构的安全和正常使用。

对应于外部作业，内部作业一般在城市轨道交通的内部进行，在运营间隙对设备设施进行必要的维修和保养等。内部作业应按现行国家有关标准和地铁运营相关部门的规定执行。

1.0.2  本规程适用于已建成轨道交通结构的安全防护，即防护特定对象为已存在的既有结构，包括已投入运营和结构建成但未投入使用的轨道交通线路结构。城市轨道交通既有结构包括车站、区间、车辆段、停车场、附属建（构）筑物等地下结构、地面结构和高架结构。此外，根据国家现行行业标准《城市轨道交通工程基本术语标准》GB/ T 50833的规定，保护对象尚应涉及轨道和机电系统如排水系统、屏蔽门、通信信号系统等可能影响城市轨道交通安全和正常使用的内部设备设施。

对于正在进行施工的轨道交通结构，如正在进行基坑开挖和地下结构施工的地铁车站或附属结构、正在顶推施工（工作面附近）的盾构隧道等，不属于本规程的应用范围。正在施工的轨道交通结构与邻近外部作业的相互影响复杂，不确定因素多，需结合具体工程特点，从各自设计、施工、监测及管理方面采取合理的措施，减少相互影响，保证彼此的安全。

对于完成规划但尚未建设的城市轨道交通线路，也需提前对其周边的外部作业进行合理的控制，以保障城市轨道交通结构的顺利建设和安全运营。城际轨道交通等既有结构的安全保护，若存在相近或相同之处，可参照本规程执行。

1.0.3  本规程与国家现行行业标准《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJ/ T 202及近年近年广东、浙江省出台的地铁保护地方标准相比，突出了预防工作的重要性，将安全巡查及既有结构调查两类预防工作分别成章。

# 3  基 本 规 定

## 3. 1  一般规定

3. 1. 2  城市轨道交通作为城市生命线工程，其安全关系国计民生，且由于其设计使用年限长，结构的维修和加固也极为困难，因此应严格规范和控制城市轨道交通结构周边的外部作业。

综合国内先进地区的经验，南宁轨道交通集团针对轨道交通结构安全防护工作制定了“两评六专一交底”的管理制度，对在自身职权范围内的地铁保护工作提出了明确要求。“两评六专一交底”主要针对本规程3. 2. 4提及的重大影响外部作业，其中“两评”指：“1. 外部作业项目设计施工方案技术评审、2. 城市轨道交通结构安全评估”；“六专”指：“1. 城市轨道交通结构现状调查、2. 城市轨道交通结构专项安全防护方案、3. 城市轨道交通结构和外部作业（主要为深基坑）专项监测方案、4. 城市轨道交通结构专项应急预案、5. 安全评估与方案组织专家审查、6. 外部作业施工过程专人对接跟踪及巡查监护”；“一交底”指：“外部作业施工前召开交底对接协调会议”。

另外，根据《中华人民共和国人民防空法》第十四条，城市地下交通干线以及其他地下工程的建设，应当兼顾人民防空需求。因此，考虑到城市轨道交通结构的其他特殊功能，本条还规定外部作业不得降低结构作为人防工程等使用时应具备的防护能力及防护标准。

3. 1. 3  本规程根据《南宁市轨道交通管理条例》第二十一条，明确了地铁保护区范围，在行业标准《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJ/ T 202的基础上，明确了对穿越大面积水体的描述，也增加了桥梁轨道结构控制保护区范围，统一按结构外边线外侧100m实施控制。

《南宁市轨道交通管理条例》第二十一条中所提及的地下车站和隧道结构外边线五米的重点保护区，本规程3. 2. 4外部作业净距控制值有关内容予以考虑。

3. 1. 4  对于特殊工程地质条件下的外部作业，广西境内常见的特殊地层如岩溶土洞发育地区、受扰动膨胀地层、半成岩地层、深厚圆砾地区、欠固结回填土等，应根据监测结果或广西工程经验，适当扩大城市轨道交通控制保护区。

3. 1 .5  安全控制标准是判定外部作业是否影响城市轨道交通结构安全的标准。安全控制标准指标的选用，主要考虑外部作业对结构影响的显著性差异，如外荷载变化、原设计边界条件差异等。

对既有结构影响较大的基坑、矿山法隧道、盾构法隧道和大型顶管等工程，应结合外部作业影响等级和结构安全控制指标联合进行控制监管；其他外部作业，应结合外部作业净距控制管理指标和结构安全控制指标进行联合控制监管。

3. 1. 6  安全巡查工作由城市轨道交通运营单位组织开展，并应根据外部作业时空特点以及既有结构的实际健康状态，灵活调整对外部作业巡视(外巡)和对既有结构巡视(内巡)工作的频次及巡视监护重点，以保证异常情况的及时发现和有效处置。

3. 1. 7  本条对城市轨道交通控制保护区内进行的外部作业做了较为全面规定。

对于常规情况，保护区内的一般外部作业(未达到本规程3.2.3规定条件的)，外部作业建设单位需根据城市轨道交通建设、运营单位的要求制定城市轨道交通结构的防护方案，保证以外部作业净距控制管理指标为主要防护措施的执行和实施。

而对于重大影响外部作业(达到本规程3.2.3规定条件的)，除制定城市轨道交通结构专项防护方案和应急预案外，宜通过既有结构现状调查掌握现场实际情况，为既有结构防护方案、应急预案的制定以及安全评估工作的开展提供有效的客观依据，也为后续监测工作、安全巡查工作的实际开展和外部作业施工提供重要参考。

制定的轨道交通既有结构防护方案和应急预案，应送轨道交通相关部门（建设、交通行政主管部门）备案，以便监督落实。

3. 1. 8  为保证实时监控既有结构的位移响应，本条对城市轨道交通既有结构的自动化监测，提出了明确要求。而对采集初始值的要求，则是对外部作业扰动增量的量化积累，为开展相关反分析工作提供客观数据支持，为广西当地城市轨道交通结构保护工程经验的积累和进一步深化研究提供宝贵数据。

## 3. 2  外部作业控制要求

3. 2. 1~ 3. 2. 2  外部作业特点包括作业的类型、作业采用的施工方法、施工步序等。城市轨道交通结构类型主要包括明挖现浇箱型钢筋混凝土结构、新奥法复合式支护隧道结构、盾构法管片隧道结构等，不同结构类型对外部作业扰动影响的响应有所不同。具体的工程地质和水文地质条件也对影响等级的确定产生较大影响。

本规程基本沿用现行国家行业标准《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJ/ T- 202和现行广东省地方标准《城市轨道交通既有结构保护技术规范》（DBJ/ T15- 120）的规则对外部作业影响等级加以分类，附录A主要根据外部作业与既有结构的空间关系判别外部作业的接近程度，并不同既有结构周围划定的工程影响分区，进而对外部作业影响等级进行划分。分为特级、一级、二级、三级和四级，其中影响等级为四级的外部作业对既有结构的影响不明显，一般情况下可忽略。

根据其对外部作业影响等级划分方法，虽然外部作业与既有结构的空间关系是确定外部作业影响等级的最重要条件，但仍需结合既有结构围岩等级及所处地层条件加以调整。如在松散围岩情况下，不能排除低影响等级外部作业比高影响等级外部作业，对既有结构的扰动响应小，因此，注1中对此情况以提高一级影响等级加以控制。在特殊工程地质及水文地质条件下，如城市轨道交通既有结构周边若存在岩溶土洞、深厚砂层、欠固结地域（河漫滩、新开发区）、顺向发育的软弱结构面、软弱下卧层、遇水易软化崩解地层等情况，本条注3中对此情况予以外部作业影响等级不宜低于一级判定。另外，既有结构受多次邻近外部作业扰动或本身存在缺陷的，总体抗扰动能力降低，因此注4将既有结构健康现状也应列入判定依据。

此外，基于概念考虑，本规程将“接近程度”中“不接近”描述替换为“相对远离”描述，即相对“较接近（Ⅲ区）”远离，更能准确表述附录A相关图示中Ⅳ区域的与Ⅲ区域的空间状态。

3. 2. 3  根据广西当地已经出现的几个地铁保护典型事件经验，本条在现行广东省地方标准《城市轨道交通既有结构保护技术规范》（DBJ/ T 15- 120）对重大影响外部作业的描述划分基础上，增加了重大影响外部作业的几种类型。

在南宁市城市轨道交通1号线既有结构正上方的道路提升整治工程、大型立交工程中的施工作业，已有相关单位违规施工，使用高频振动冲击炮锤作业，对出入口顶板造成损伤，导致出入口结构内大量混凝土渣块掉落的情况出现，对结构防渗、以及该处敷设的电力管线、消防管道、FAS系统等均构成明显危害。

内湖降水大面积降低地下水位，直接增加了地层附加有效应力；削坡土方施工、填方施工或其他地面堆载卸载作业，也直接改变地层应力状态。因此其均可能显著改变城市轨道交通既有结构的应力水平，应开展相关设计计算复核，并对作业区段加以重点监控，因此将其列入重大影响外部作业的范围。

此外，南宁市城市轨道交通1号线某区间盾构隧道监测数据异常，经进一步巡查发现部分管片已出现损伤，短期内裂缝快速发育。事后经紧急协调处置，调查结果显示该情况与地铁保护区范围内临近施工的抗浮锚杆注浆直接相关，所以在此也将临近城市轨道交通既有结构的带压注浆作业列出。

3. 2. 4  经对比现行国家行业标准《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJ/ T- 202和现行广东省地方标准《城市轨道交通既有结构保护技术规范》（DBJ/ T 15- 120）对外部作业净距控制值指标，广东省标偏于严格，鉴于两广地区地质条件相近，也从保护既有结构安全角度出发，本条保守取用后者严加控制。

## 3. 3  既有结构安全防护要求

3. 3. 1  结构安全控制指标的选择应遵循可操作性原则，综合城市轨道交通既有结构的特点、安全现状、运营安全要求以及外部作业特点等因素确定。不同类型的城市轨道交通结构，由于结构的功能要求不同，结构所处部位不同，且结构对外部作业的响应也有所不同，故其结构安全控制指标也应有所侧重。如高架结构应以控制沉降量和差异沉降量为主，地下结构应以控制位移、变形、裂缝、相对收敛、渗漏、附加荷载等为主。当外部作业采用爆破方案时，应特别关注城市轨道交通结构的振动速度。

3. 3. 2  本规程给出的城市轨道交通既有结构安全控制指标值，主要参考了国内一些城市和地区的城市轨道交通结构保护技术标准和规定、《地铁设计规范》GB 50157以及《铁路线路维修规则》等。城市轨道交通既有结构的安全控制指标值难以严格量化，主要原因有：

1  不同类型的结构，其安全控制要求不同；

2  结构周边地层对安全控制起至关重要的作用，而地层的差异性巨大；

3  城市轨道交通既有结构的现状即健康状态存在差异，其实际安全状态不尽相同。如新建隧道与已投入运营并遭遇多次扰动隧道的差异、存在施工缺陷的结构与无缺陷结构的差异、各时期各地城市轨道交通建设标准的差异等。因此，需综合考虑各方面因素才能确定合理的结构安全指标控制值。

3. 3. 4  在城市轨道交通地下结构的上方区域进行堆载、行车将会对既有结构产生一定附加荷载，应严格控制材料堆场、出土口和运输车道与既有地下结构的距离。当无法避免时，应对路面进行硬化处理，采取地基处理或梁、板等路面结构跨越城市轨道交通地下结构。

3. 3. 5~ 3. 3. 6  本规程此处从控制既有结构安全控制指标值的角度，对控制外部的加载卸载作业（邻近的削坡施工、弃土堆填、桥台土方填筑、路基路面填高作业，以及建构筑物附加荷载的长期影响等）的进行了专门规定。

3. 3. 7  因附录A中未对邻近既有地面结构外部作业的接近程度进行明确划分，因此难以对其进行影响等级评价，为安全起见，本规程采取邻近外部作业工前评估措施，控制其对既有地面结构造成的不利影响，相应结构安全控制指标宜符合本规程表3. 3. 2要求。

3. 3. 8~ 3. 3. 9  上跨城市轨道交通地面结构和高架结构的外部作业，应采取有效措施防止坠物，避免在净高小于、略高于施工车辆（或施工设备）高度的高架结构下方设置施工行车便道，满足城市轨道交通行车安全和维保要求；不应向地势低的城市轨道交通地面结构和高架结构区域排水。

市政道路上跨和下穿城市轨道交通地面（高架）结构均属交叉范畴，前者应设置相应的防护、防撞及警示标志，后者应设置限高防护设施及警示标志。

3. 3. 10  对于邻近高边坡、高挡墙等构筑物的城市轨道交通地面或高架结构，应防止因外部作业导致高边坡和高挡墙发生坍塌等，进而危及轨道交通既有结构安全和行车安全。

# 4  安 全 巡 查

## 4. 1  一般规定

4. 1. 1  安全巡查工作包括外巡和内巡。其中，外巡主要对象是城市轨道交通沿线的外部作业，监控其施工作业的合法合规性以及施工进度等；内巡工作的对象是轨道交通既有结构，主要由建设、运营单位，外部作业单位的施工、监理等单位，地铁保护安全专项监测巡查单位等，开展对结构的日常监护巡查以及针对具体保护区间区段的重点巡查工作，以便及时发现异常妥善处置。

城市轨道交通经营单位应设置专门巡查队伍，配备专职巡查人员和设备，建立管理制度，负责制定巡查工作实施细则。

4. 1. 2  巡查时发现未报先建等违规项目，应主动了解其性质、规模与轨道交通结构的空间位置关系等基础资料，可能危及或者可能危及城市轨道交通安全的情形，应及时制止，并要求作业单位采取补救措施，同时进行信息上报。对于重点监控项目，应进行跟踪监控，掌握监测情况，发生预警等异常情况及时反馈处置。

4. 1. 3  既有结构表观状态指其错台、裂缝、渗漏、管片接缝张开量等肉眼能直接发现辨别的缺陷病害。

4. 1. 4  本条为城市轨道交通结构防护信息管理工作中的一项重要内容。

## 4. 2  巡查要求

4. 2. 1  本条为综合其他城市结合南宁本地实际情况，在外部作业安全巡查工作时，结合积累的经验，经研究讨论确定的巡查频率。

4. 2. 3  巡查发现异常时，应结合相关资料，细化确定相关结构安全控制指标发展程度，研究分析下阶段处置措施，必要时开展既有结构健康状况调查、结构加固等工作。

# 5  既有结构调查及加固

## 5. 1  一般规定

5. 1. 1  既有结构现状调查主要针对对城市轨道交通结构影响较大的外部作业，在其开工的前、中、后三个阶段对结构进行的专项预防监控措施，在现状调查中应对结构变形、裂缝分布及发展、渗漏水情况、道床及轨道状态等结构健康表观指标进行详尽摸底，并留存相关图片、影像资料，必要时还应采用相应测试手段对结构混凝土强度、结构外侧地层脱空程度等予以检测判断，为后续指导应急预案编制、重点区间区段巡查工作开展和外部作业施工提供客观依据。既有结构现状调查与安全巡查的内巡概念上有所交叉，再此处特别加以说明，以厘清其异同。

其中，工前调查是对既有结构原始状态的观察和记录，过程调查是外部作业过程中对既有结构的跟踪监控，工后确认是在外部作业完成后对既有结构现状的再次确认。将过程调查和工后确认的结果与原始状态进行比较，能有效的分析外部作业对既有结构的影响大小，为采取预防和补救措施提供直接的依据，保障既有结构的安全及正常运营。在实际调查工作中，应尽量采取可靠先进的技术和设备进行检测，如三维激光扫描法、摄影测量法等，获取的调查信息应做到全面、直观、可量化，同时做好数据的整理、分析工作，完善各项确认手续。

5. 1. 2  工前调查是对既有结构进行安全评估的基础。工前调查应尽可能收集城市轨道交通既有结构的设计、施工及验收等各项资料，观察并记录既有结构的外观情况，尽可能反映其真实情况；在进行隧道结构的断面测量时，优先采用精密的仪器设备对隧道特定里程的横断面进行现场量测，测量完成后应按要求编制结构断面测量成果并绘制相关断面图。

5. 1. 3  当城市轨道交通既有结构监测数据达到或超过控制值的60%或出现新的病害或原有病害较快发展时，表明既有结构安全隐患增大或有进一步恶化的趋势，此时应开展过程调查工作。过程调查能反映既有结构的现场动态，为进一步采取措施提供依据。因既有结构可能存在不同的健康状态以及前期受扰动影响，所以此处的控制值以参考安全评估结论确定的具体值为宜。

5. 1. 5  城市轨道交通既有结构的工后确认，应在监测数据稳定后开展，以便全面客观地判定外部作业对既有结构的影响。监测数据稳定表示外部作业对既有结构基本无进一步的影响，既有结构处于基本稳定状态。

5. 1. 6  城市轨道交通既有结构调查现场，应召集轨道交通建设、运营单位，既有结构调查单位，外部作业业主单位、施工单位、监理单位，共同见证开展。

城市轨道交通既有结构调查起证据保全作用，便于外部作业实施后对实际造成的影响进行责任认定。对造成严重后果的，应根据现行《中国人民共和国建筑法》的有关规定，向责任者要求赔偿。

## 5. 2  调查内容

5. 2. 1  开展城市轨道交通既有结构现状调查，应建立在资料调查及既有结构安全巡查的基础上，尽可能结合溯源性资料，以保证调查结果更准确、客观的反映既有结构健康现状。

5. 2. 4  既有结构调查单位应具备相应专业能力，且涉及相关专业性检测时，相关调查人员应具备对应从业资格。如混凝土强度检测、结构背面脱空量检测等操作人员应具备一定专业素养及相应从业资格证书。

5. 2. 6  本条参考了现行北京市地方标准《城市轨道交通设施养护维修技术规范》DB 11/ T 718的有关规定，结合本规程3. 2相关规定综合确定。

5. 2. 7  既有结构现状调查报告应包括项目背景、检测评价范围、评价项目、依据、方法、仪器设备、人员、现状初步调查、现场检测成果、结论及建议等内容。既有结构现状调查报告结论宜在结构、限界、轨道、线路等检测结果的基础上进行综合评价，包含但不限于如下内容：

1  评价既有结构的变形和强度、建筑限界、轨道几何形位、线路平纵断面是否满足相关现行国家标准及安全行车要求；

2  评价对道床与结构是否存在剥离状况以及剥离程度有明确描述；

3  初步评价病害对既有城市轨道交通结构安全的影响及影响程度。

## 5. 3  结构健康状况判别及处理

5. 3. 1  本条参考了现行浙江省地方标准《城市轨道交通结构安全保护技术规程》DB 33/ T 1139的有关规定，对外部作业的影响最为敏感的盾构隧道结构，按下列原则评估其结构健康状况类别：

1. 盾构隧道累计变形达到下列条件之一时，结构安全状况为I类：

| 位移指标 结构类型 | 水平位移 | 竖向位移 | 径向收敛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通缝隧道 | >40mm | >40mm | >40mm |
| 错缝隧道 | 杭州 | >30mm | >30mm | >30mm |
|  | 宁波 | >25mm | >25mm | >25mm |

盾构隧道累计变形未超过上述要求，但管片开裂、混凝土剥落、钢筋腐蚀等结构损伤严重，结构安全状况也应划分为I类。

2. 安全状况可划分为II类的情况；

| 位移指标 结构类型 | 水平位移 | 竖向位移 | 径向收敛 | 前三项 其中一项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通缝隧道 | <40mm | <40mm | <40mm | >25mm |
| 错缝隧道 | 杭州 | <30mm | <30mm | <30mm | >20mm |
|  | 宁波 | <25mm | <25mm | <25mm | >17mm |

盾构隧道累计变形未超过上述要求，但管片开裂、混凝土剥落、钢筋腐蚀等结构损伤较严重，结构安全状况也应划分为II类。

3. 安全状况可划分为III类的情况；

标准环错缝隧道，当水平位移、竖向位移、径向收敛等累计变形均小于20mm，但某一项指标超过10mm时，结构安全状况可划分为III类；

通用环错缝隧道，当水平位移、竖向位移、径向收敛等累计变形均小于17mm，但某一项指标超过10mm时，结构安全状况可划分为III类。

| 位移指标 结构类型 | 水平位移 | 竖向位移 | 径向收敛 | 前三项 其中一项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通缝隧道 | <25mm | <25mm | <25mm | >10mm |
| 错缝隧道 | 杭州 | <20mm | <20mm | <20mm | >10mm |
|  | 宁波 | <17mm | <17mm | <17mm | >10mm |

4. 盾构隧道刚施工完成，隧道内尚未进行铺轨作业，水平位移、竖向位移、径向收敛等累计变形均小于10mm，且隧道结构性能良好时，结构安全状况可划分为IV类。

但广西当地地层，与杭州、宁波市实际上存在较大差别，广西南宁主要以泥岩、圆砾等地层为主，地层刚度远大于杭州湾地区，当广西城市轨道交通既有结构位移指标达到上述值时，既有结构可能早已不能满足安全运营要求。另一方面，不同地层的力学指标也差异较大。因此，在判定广西城市轨道交通既有结构结构健康状况时，可参考浙江省地方标准《城市轨道交通结构安全保护技术规程》DB 33/ T 1139的评价思路，结合实际地层情况，提出相关控制指标值予判断。

5. 3. 2~5. 3. 7  城市轨道交通健康状况不佳时，建设、运营单位应选择有专业能力单位进行既有结构加固专项方案编制及实施工作，加固方案实施前应进行召开专家审查会，保证加固效果。加固工作完成后，应重点对加固结构进行监护巡查及监测。

# 6  安 全 评 估

## 6. 1  一般规定

6. 1. 1  三阶段安全评估的目的侧重点有所不同：1.预评估主要是在判别既有结构健康状况的基础上确定结构安全控制指标值，为外部作业方案设计提供有益参考；2.过程评估则侧重在外部作业施工过程中，既有结构发生较大累积位移或病害快速发展，需进一步查明原因并采取相应措施；3.后评估则侧重于在施工影响基础上，通过现状再调查、监测测量数据等资料数据，利用反分析等手段对既有结构抗变形承载能力予新的评价，为后续外部作业的风险把控提供参考。

6. 1. 2  外部作业影响预评估基本思路如下：

1  根据既有结构调查报告，选出既有结构实际发生的最不利变形断面和变形值。

2  利用通用有限元软件，建立荷载—结构模型，将最不利变形断面的变形通过定义节点位移的方法施加在模型上，得到既有结构的内力。

3  根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010，分别以裂缝、强度控制两种工况验算既有结构的安全状态，确定既有结构继续抵抗变形和承载能力。

4  合理选用结构安全控制指标，初步确定相应的指标控制值。

6. 1. 3  外部作业影响预评估可采用理论分析、模型试验、数值模拟等方法，基本思路如下：

1  建立地层—结构模型，考虑周边卸载或超载、水位变化等等风险影响因素，对外部作业的施工阶段、使用阶段进行模拟分析，预测外部作业诱发的既有结构变形及内力响应。

2  基于地层—结构模型的变形和内力计算结果，采用荷载—结构模型，依据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010，分别以裂缝、强度控制两种工况验算既有结构的安全状态。当验算结果显示既有结构不安全，或变形（内力）预测值超过控制值时，预评估的结论应为外部作业方案不可行。应调整外部作业方案，重新制定保护措施，再次进行预评估，直至外部作业方案可行。

3  提出保障既有结构安全的控制措施，包括既有结构位移和内力控制值、地下水位下降控制值、外部作业施工工况和保护措施等；提出相关监测要求，如城市轨道交通既有隧道结构的监测范围、监测布点位置及间距、监测断面、特殊监测项目等。

6. 1. 4  外部作业施工过程评估是在外部作业施工过程中，通过对比现场监测数据与外部作业影响预评估的结果，判断既有结构是否处于可控状态。若监测数据超过预评估结果，应根据外部作业实际工况进行反分析调整地层参数，并重新建立地层—结构模型，评估既有结构的当前状态和继续抗变形能力、承载能力，综合评定后续外部作业施工方案和城市轨道交通既有结构保护方案的可行性。必要时，可根据分析结果及时修正安全控制指标，要求外部作业重新制定既有结构保护方案、增加保护措施，甚至调整设计或施工方案。评估单位需根据新设计或施工方案，重新评估其可行性。

6. 1. 5  外部作业影响后评估是在外部作业完成后，评估城市轨道交通既有结构的安全。若检测数据接近安全控制值并呈增大趋势，或监测数据超过安全控制值，应及时进行既有结构调查、检测，并进行结构验算，评估既有结构的继续抗变形能力和承载性能，提出安全控制指标、处理意见和建议。必要时提出既有结构的修复措施。待实测数据稳定后，应再次进行外部作业影响后评估。

6. 1. 6  重大影响外部作业设计方案应落实安全评估成果中的城市轨道交通结构保护措施和城市轨道交通结构监测，包括设计监测范围、监测断面、监测点布置、特殊监测项目等。轨道交通保护专项技术方案在审查通过后，如改变工法、加深基坑、减弱支护结构、调整支撑体系、发现地质条件变差等，应重新论证变更方案的可行性，并组织审查。

## 6. 2  技术要求

6. 2. 1  城市轨道交通控制保护区内出现的时空相近、可能交叉影响的多项外部作业，如多个基坑工程，由于业主可能不相同设计和实施方案难以保证同步进行，可能出现多种不利组合。应根据其时空特点，充分考虑多项外部作业的叠加影响，以保证最不利工况条件下，也能保证既有结构的安全和正常运营。

6. 2. 2 计算分析宜基于荷载-结构模型、地层-结构模型，并根据结构建成的年代按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010，分别以裂缝、强度控制两种工况进行验算，估算既有结构的安全度。对于较为重要的既有结构，可考虑采用足尺或缩尺模型试验方法，模拟其受力和变形特征。

1  地层-结构模型

该模型（图2）将城市轨道交通既有结构和地层作为共同受力的统一体系，充分考虑既有结构与周围地层的相互作用，按照连续介质力学原理计算结构和地层的变形、地层应力和结构内力。

图1  地层—结构模型

2  荷载-结构模型

该模型（图3）认为地层对于结构只是作用在其上的荷载，其中包括地层土压力和由于地层约束结构变形而产生的地层抗力，从而计算结构在荷载作用下产生的内力和变形。

图2  荷载—结构模型

6. 2. 3  当遇特殊土地层时，应当考虑地层特殊性，如岩溶地区，应考虑地下水渗流可能造成的土洞短期发育不利影响；承压性砂层，应考虑流砂管涌等渗流破坏可能性，可进一步分析土的颗粒级配和渗流力并开展流固耦合计算；遇水崩解软化地层，当既有结构围岩受扰动遇水浸泡后，围岩等级大大降低，模型计算时应考虑地层模量的折减。

6. 2. 5  本条要求外部作业设计单位在方案设计时，充分考虑城市轨道交通既有结构的保护要求，从技术源头把控风险。

# 7  外部作业实施控制

## 7. 1  一般规定

7. 1. 1  本条要求外部作业设计单位在方案设计时，充分考虑城市轨道交通既有结构的保护要求，从技术源头把控风险。

7. 1. 2  城市轨道交通经营单位参与到外部作业核查工作中，有针对性地提出相关技术要求，是城市轨道交通既有结构防护工作的基本要求之一，有利于保护既有结构的安全和保障外部作业的顺利实施。

## 7. 2  实施要求

7. 2. 1  城市轨道交通建设、运营单位可根据轨道交通既有结构的情况对外部作业提出针对性的意见，组织开展相应结构巡查监护以及配合实施结构现状调查工作，并根据相关规定对外部作业实施过程进行监督检查。对未按相关要求落实城市轨道交通既有结构安全和运营安全保护措施的，除要求暂停外部作业活动并采取有效防护措施外，应及时报告相关行政主管部门。

7. 2. 2  外部作业建设单位负责组织落实轨道交通经营单位等各方提出的意见和既有结构保护措施，并对外部作业的违规行为和造成的危害负总责。当监测数据异常时，负责督促外部作业实施单位及时召开技术分析协调会，妥善处置避免事态发展；当出现危及城市轨道交通结构安全的情况时，负责组织外部作业参建单位启动应急预案。

## 7. 3  加卸载作业

7. 3. 1  由于列车的安全运营要求，靠近城市轨道交通既有结构的基坑宜采用的抗变形能力强且止水效果好支护结构体系，譬如整体刚度较大的地下连续墙加内支撑，以严格控制既有结构的侧向位移。

新建地下室（或地下结构）与其基坑围护结构间存在施工空隙时，一般回填土由于水平刚度较弱，将难以有效限制城市轨道交通既有结构的水平侧向变形。当地下室侧墙与围护结构间的空隙较大回填素混凝土不经济时，可在地下室各层楼板标高处浇筑不小于600mm厚的混凝土或不小于400mm厚的钢筋混凝土支撑板带，确保地下室与围护结构间的刚性过渡，并密实回填相邻板带间的空隙。

7. 3. 2  处于城市轨道交通结构正上方的基坑作业，极可能改变了结构的设计边界条件，短时急剧降雨时，既有结构上覆土厚度可能存在压重不足情况，达不到原设计抗浮要求，因此需引起注意。

7. 3. 3  “分区、分块、分层、对称、限时、先支撑后开挖”、“减少基底暴露时间”是基坑工程的一般原则，在轨道交通结构保护方面更为重要。

7. 3. 4  在城市轨道交通保护区内进行结构拆除作业时，譬如基坑支撑结构的拆除，应尽量采取冲击、振动小的作业方案，如静态爆破、切割等工法，减小对城市轨道交通既有结构的影响。拆除支撑是危险工况，应采取措施确保城市轨道交通既有结构和人员的安全。

7. 3. 6  外部作业为高层建筑时，本条将长期荷载条件下的地层沉降列入了考虑范围，特别是当地下室底面标高高于城市轨道交通既有结构顶面标高的，既有结构可能落入高层建筑荷载应力扩散角影响范围，显著增加结构应力水平。因此，这种情况下，建议采用桩基础将建筑荷载传往更深更稳定地层。

## 7. 4  爆破作业

7. 4. 1  爆炸产生的有害效应包括飞石、振动、冲击波等，可能危及人员和城市轨道交通既有结构的安全。施工中应采取有效的安全防护措施。

7. 4. 2  爆破作业作为危险性较大的工程，在实施前需进行爆破安全评估和设计审查。位于城市轨道交通控制保护区内的爆破作业，必须按要求对轨道交通既有结构进行安全评估。

7. 4. 3  爆破作业前，应根据爆破目的和爆破环境等，制定技术方案、安全措施、安全应急预案和爆破安全监控方案，以保证爆破作业质量，控制爆破有害效应。

7. 4. 4  由于硐室爆破、深孔爆破等爆破方式的有害效应、影响范围及影响程度比较大，容易对城市轨道交通结构产生不利影响，容易导致乘客产生恐慌心理，故对药量较大的爆破作业须进行严格限制。

7. 4. 5  在控制保护区内实施爆破作业，国内相关城市、地区一般将既有结构的安全允许振速控制在2.5cm/s。结合广东省地区的地质状况和城市轨道交通既有结构的特点，认为将爆破振动速度控制在2.0cm/s以下，可以有效保护城市轨道交通结构安全及运营安全。

7. 4. 6  对城市轨道交通控制保护区内爆破作业参数及有害效应等进行记录，目的在于积累控制保护区内的爆破作业经验，为以后爆破作业的管理提供参考。

7. 4. 7  水下地质状态较为复杂，不确定性高，进行水下爆破作业前应进行爆破测试，并应通过专家论证。

7. 4. 8  试爆作业及其过程监测应在公安部门人员的监督下完成，试爆效果是对爆破设计方案的检验，监测结果是调整和优化爆破技术参数的主要依据。

7. 4. 9  不在运营高峰期进行爆破作业，目的在于避免列车上的乘客产生心理恐慌等不适感，避免发生严重的公共安全事故。在车站附近进行爆破作业之前，应设立安全区，做好安全告示的张贴宣传以及安全警戒工作；在风亭的进、出风口以及行人入口附近，还应特别注意爆破作业扬尘的不利影响，确保城市轨道交通既有结构的正常使用和人员的舒适度。

## 7. 7  地下水作业

7. 7. 1  地层发生流砂、管涌等渗流破坏时，往往难以采取有效的措施及时进行事后处理，易对轨道交通既有结构产生较大的危害。

7. 7. 3  在外部作业过程中进行大面积降水，首先会诱发地层产生附加应力，增加城市轨道交通既有结构的外壁压力，从而诱发结构发生新的变形；其次降水会导致地层沉降，进而诱发结构发生竖向位移，尤其是软土层水位下降诱发的沉降较大；在深厚砂层及岩溶土洞地区降水可能会诱发土体失稳和涌水涌砂等情况，从而对既有结构的稳定性造成不利影响甚至导致变形损坏等。因此，在上述不良地质区域进行外部作业时应严格控制地下水位下降的幅度。

7. 7. 4  地下水作业前，应核查轨道交通既有结构周边的水文地质和地下水位分布情况，计算分析地下水位变化对既有结构的影响，确定地下水位变化的允许值，并在外部作业过程中进行实时监测。

## 7. 8  其他作业

7. 8. 1  通过采取增大冻结速度、控制冻结范围、控制水分迁移量、设置压力释放孔、注浆填充、工作面释放水和强制解冻等措施，可有效降低冻胀融沉问题。

7. 8. 2  为防止高空坠物对城市轨道交通地面结构和高架结构造成损坏，塔吊等起重吊装设备作业半径不应与城市轨道交通特别控制保护区范围有重叠，且应有防止其向城市轨道交通线路倾倒的措施。

7. 8. 3  注浆、旋喷等有压力的外部作业将在城市轨道交通既有结构外壁产生附加荷载，参考国内外一些城市的相关规定将该值设定为不大于20kPa。《香港地铁控制保护技术管理规定》指出附加压力应小于或等于20kPa；《上海市地铁沿线建设施工保护地铁技术管理暂行规定》指出由于建筑物垂直荷载（包括基础地下室）及降水、注浆等施工因素引起的地铁隧道结构外壁的附加荷载小于或等于20kPa。

在进行有压力的外部作业前，可通过工程类比法预测城市轨道交通既有结构外壁的附加荷载，没有压力扩散相关研究或类似经验时，应进行注浆、旋喷压力控制试验，并根据试验结论确定相应施工范围内的压力控制值。

7. 8. 4  由于位于江河底部的地下结构所处环境较为复杂，且地质状况较难探明，因此对船只的抛锚、拖锚等作业与既有地下结构的距离进行严格控制是必要的。

# 8  监    测

## 8. 1  一般规定

8. 1. 3  城市轨道交通既有结构的监测方案，还应依据所选监测项目、监测仪器、监测组织以及国家现行相关技术标准进行编制，还应包括外部作业实施前对城市轨道交通现有状况进行影像、照片、文字、监测数据等全方位定量、定性记录和确认，如现有结构裂缝的长度、宽度测量，渗漏水的位置和面积、修补痕迹等记录。监测方案由建设单位确认后，需报城市轨道交通经营单位征求意见，方案通过后方可办理进场作业手续。

监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法，多种观测方法互为补充、相互验证。城市轨道交通运营期间，宜采用能够远程自动化监测的仪器测量，避免对运营产生干扰；运营停止期间，可采用仪器测量与巡视检查相结合的方法。

8. 1. 4  城市轨道交通既有结构的其他监测项目，还应符合国家现行标准《工程测量规范》GB 50026、《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308和《建筑变形测量规范》JGJ 8的相关规定。

8. 1. 5  监测布点和监测频率还应结合城市轨道交通结构的结构形式、受力大小、承载余量以及周边地质构造、水文状况等确定。

8. 1. 6  传统监测方法一般是采用全站仪、水准仪、收敛计等仪器设备，并结合人工观测的方法进行现场观测。随着监测技术的发展，三维激光扫描法、摄影测量法以及各种不同功能的光电传感器的应用等，逐渐成为城市轨道交通结构监测的新技术、新方法。

## 8. 2  技术要求

8. 2. 1  城市轨道交通既有结构的监测流程如图3所示。

8. 2. 2  盾构法隧道的现场巡查宜包括管片破损、开裂、错台、渗漏水等内容；矿山法隧道的现场巡查宜包括初期支护结构渗漏水、开裂、剥离、掉块等内容；明挖法隧道的现场巡查宜包括变形缝的伸缩及沉降、结构裂缝、渗漏水、掉块等内容；车站的现场巡查除上述内容外，还应包括周边建构物病害等内容。

8. 2. 3  道床与轨道变位的监测包括：道床的纵、横断面水平位移、差异竖向位移，轨道的水平位移，轨道的纵、横向差异竖向位移，轨道之间的相对水平位移。

图3  城市轨道交通既有结构的监测流程

8. 2. 4  城市轨道交通既有结构的监测，应根据监测对象选取合适的监测方式，且应满足城市轨道交通经营单位的要求，并宜按表1执行。

表1  监测方式

| 监测对象 | 监测方式 |
| --- | --- |
| 已运营隧道、车站轨行区 | 自动化方式 |
| 已运营车站主体/附属 | 自动化方式或人工方式 |
| 已建未运营隧道 | 自动化方式或人工方式 |
| 应急、加强专项监测 | 根据实际情况选择适合的自动化方式或人工方式 |

8. 2. 5  为反映监测对象的真实变化情况，监测点应埋设在主体结构上。监测点埋设质量的好坏对监测成果的准确性、可靠性有重大影响，故应埋设牢固并采取必要的保护措施。

8. 2. 6  变形监测网基准点应设置在变形影响区域以外，要求位置稳定、易于长期保存，并应定期检核以保证其可靠性。

8. 2. 7  本条可结合外部作业影响等级，在规定范围内合理控制监测断面布置间距。监测点布设时应设置监测断面，以反映监测对象的内在变化规律和不同监测对象之间的变化规律。城市轨道交通既有结构的人工监测，应在预测变形较大处布设监测点，出入口通道、风道等附属结构应在变形缝及结构末端等部位布设监测点。

8. 2. 8  监测范围的计算以外部作业的主体结构外边线为界。如基坑作业的开挖深度为h，则“应大于3倍基坑深度”指位于基坑作业的主体结构外边线3h范围以内的城市轨道交通既有结构均应进行监测。

8. 2. 11  采用监测比值G反映外部作业施工过程中既有结构的安全状态，能够较为简便地掌握外部作业对城市轨道交通既有结构的动态影响程度。当监测数据超过结构安全控制值的80%，即监测预警等级达到C级时，应立即停止外部作业，并开展施工过程安全评估工作，通过评审后方可继续进行外部作业。

8. 2. 12  当监测数据接近既有结构安全控制指标值的60%，或既有结构出现异常、外部作业有危险事故征兆等情况时，应加强对外部作业施工过程的监控，有针对性地采取以下措施：实施实时监测、扩大监测范围、增加监测项目、加密监测点和提高监测频率等。

## 8. 3  实施要求

8. 3. 1  监测报告主要包括日报、警情快报、阶段报告和总结报告等。除文中所述内容之外，还应满足现行国家标准《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911中与监测成果和信息反馈相关的规定。

8. 3. 2  定期校核有利于保证基准网变化，确保监测数据可靠性，提前规避数据失真情况。因人为造假、玩忽职守导致监测数据失准；因逾期上报或擅自修改监测数据及相关成果，导致不能及时反映城市轨道交通既有结构的变形的，监测单位需承担相应责任。

8. 3. 3  监测区域数据的稳定标准为最后三个较长监测周期的结构变形量均小于观测精度。监测周期应根据轨道交通既有结构的特性、变形速率、变形影响因素的变化和观测精度等综合确定，作为稳定标准的监测周期不应少于1个月。

# 9  信 息 管 理

## 9. 1  一般规定

9. 1. 1  城市轨道交通信息管理是以现代信息技术为手段，对城市轨道交通既有结构安全保护信息进行计划、组织、指导和控制的管理活动。通过对既有结构安全信息的科学管理，可以有效的了解地铁既有结构的健康状况，预警施工风险，动态控制及指导外部施工，避免事故的发生，使信息充分发挥作用。

## 9. 2  监测信息

9. 2. 1  既有结构的健康监测为其日常维修提供依据，主要包括沉降、位移、收敛等监测项目；外部作业实施全过程中的既有结构监测为本规范中针对既有结构保护的监测。

## 9. 3  视频信息

9. 3. 1  现场视频监控系统是指由图像采集、传输、显示等设备及语音系统、控制软件组成的安全管理监控系统，对外部作业进行监视、跟踪和信息记录。这有利于进一步控制工程施工质量，避免事故发生。

# Text boxes

成果提交

监测工作结束

经城市轨道交通经营单位同意

外部作业完成且变形趋于稳定

信息反馈

监测信息的处理和分析

外部作业未完成或变形未趋于稳定

监测信息采集

仪器设备的检校、基准网检核、监测点初始值的测定

根据需要调整监测方案

编制和审查监测方案

收集工程设计要求、调查报告、安全评估报告、施工方案、城市轨道交通结构特点、既有结构保护方案、工程地质条件和周边环境等相关资料

收集资料、现场踏勘