广西壮族自治区工程建设地方标准               DB

DBJ/T45-XXX-2018

P                                          备案号：XXXXXX-2018

住宅工程质量治理设计导则

Design guildlines for Quality Control of Residential Projects in Guangxi Zhuang Autonomous Region

(征求意见稿）

2018-10-XX发布                     2018-10-XX  实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅  发布

广西壮族自治区工程建设地方标准

住宅工程质量治理设计导则

Design guildlines for Quality Control of Residential Projects in Guangxi Zhuang Autonomous Region

DBJ/T45-XXX-2018

组织部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

主编单位：广西壮族自治区城乡规划设计院

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

实行日期：2018年XX月XX日

2018年  南宁

前  言

为贯彻落实全区住宅工程质量满意度四年提升专项行动部署，进一步提升我区住宅工程质量水平，做好质量治理设计专篇增设工作，依据《中华人民共和国建筑法》（2011）、《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》（建质[2017]57号）、和《自治区住房城乡建设厅关于印发全区住宅工程质量满意度四年提升专项行动方案的通知》（桂建管〔2017〕12号）及相关法律法规，结合我区实际，在质量源头上做好设计的把控，规范和指导住宅设计中对于质量通病的防治措施工作，广西壮族自治区住房和城乡建设厅委托广西城乡规划设计院编制本导则。

本导则的主要技术内容有以下21个通病防治措施组成：1总则；2地下室；3楼地面现浇板；4屋面渗漏；5外墙工程质量；6内部填充墙质量；7墙体消防栓内嵌；8卫生间、厨房质量；9门窗安装、渗漏质量；10变形缝质量；11施工缝质量；12梁柱节点质量；13钢筋工程质量；14给水管道楼板暗埋质量；15给排水管道安装；16电气管线暗埋质量；17电气工程质量；18暖通工程质量；19建筑节能工程质量；20安全防护；21附录。本导则在附录提供结构专业的住宅质量通病防治措施模板作为参考。

本导则由广西壮族自治区住房与城乡建设厅负责管理，由广西城乡规划设计院负责具体技术内容的解释。请各单位在本导则执行过程中，注意总结经验，积累资料与数据，随时将有关意见和建议反馈给广西城乡规划设计院（地址：广西南宁市东葛路30号；邮政编码：530022；电子邮箱：3536683120@qq.com），以供今后修订时参考。

本导则主编单位：广西壮族自治区城乡规划设计院

本导则参编单位：

本导则主要起草人：兰波 孔穗虹 周德勋 仇芸 游清华 许庭春 彭淳 许松梅 吴小平 陈焱 朱甜甜 曾俊杰 刘金宇 王远芳 黄甫旺 冯啸虎 杨巧玲

本导则主要审查人：

目  录

1 总则	1

2 地下室	2

3 楼地面现浇板	4

4 屋面渗漏	5

5 外墙工程质量	8

6 内部填充墙质量	11

7 墙体消防栓内嵌	13

8 卫生间、厨房质量	14

9 门窗安装、渗漏质量	16

10 变形缝质量	19

11 施工缝质量	19

12 梁柱节点质量	20

13 钢筋工程质量	20

14 给水管道楼板暗埋质量	21

15 给排水管道安装	22

16 电气管线暗埋质量	24

17 电气工程质量	25

18 暖通工程质量	26

19 建筑节能工程质量	27

20 安全防护	29

21 附录	32

Contents

1  General Provisions	1

2  Basement	2

3  Floor cast-in-place slab	4

4  Roof	5

5  Exterior Walls	8

6  Interior Walls	11

7  Wall fire hydrant embedded	13

8  Bathroom and Kitchen	14

9  Doors and Windows	16

10 Deformation Joints	19

11 Construction Joints	19

12 Beam-column Joints	20

13 Reinforcing Bar	20

14 Buried Floor of Water Supply Pipeline	21

15 Installation of Water Supply and Drainage Pipeline	22

16 Buried Electrical Pipeline	24

17 Electrical Engineering	25

18 HVAC Engineering	26

19 Building Energy Conservation Engineering	27

20 Safety Protection	29

21 Appendix	32

总则

为加强对住宅工程质量通病防治工作的指导，有效预防和控制住宅工程质量通病，对住宅工程质量通病从设计上加强管理，进一步提升我区住宅工程质量水平，依据国家有关法律、法规和标准，结合广西实际情况，制定广西住宅工程质量治理设计导则。

本设计导则适用于广西壮族自治区行政区域内的住宅工程，其他工程质量通病的防治可参照执行。

住宅工程质量通病防治工作应遵循预防为主、防治结合的原则。

住宅工程施工图设计文件中，各专业均需编制设计总说明，总说明中应有《住宅工程质量通病防治措施》设计专篇，对通病防治提出相应的设计措施要求。

设计总说明编制时应根据单体建筑实际情况，有针对性地编写，不应包含与项目无关的内容。

鼓励建设、勘察、设计、施工和监理等责任主体采用高于本设计导则要求的通病防治措施，以及合理补充本设计导则未能涉及的相关通病防治措施，积极消除住宅工程中的质量通病。

施工图审查机构应检查《住宅工程质量通病防治措施》落实情况，将通病防治的设计措施列入审查内容。

工程施工前设计单位需将住宅工程质量通病防治措施向建设、施工、监理单位进行交底，明确技术要求及技术难点，检查《住宅工程质量通病防治措施》落实情况，形成图纸会审记录。

在住宅工程的设计、审查、施工、监理和验收等建设过程中，除执行国家和广西现行有关法律、法规和工程建设技术标准外，还应执行本设计导则的规定。如国家和广西有关工程技术规范、标准有调整时，按照“就高不就低”的原则执行，涉及设计相关条款的必须在施工图设计文件中明确。

本设计导则及附件需根据国家标准、规范、规程的变化以及设计、施工经验积累和建筑材料发展，定期核定或更新版本。

地下室

除了需要考虑耐久性要求、框支转换等情况以外，地下室受力构件的混凝土强度等级不应低于C30，梁板不应大于C40。

地下室底板、侧墙、顶板的防水混凝土中，应掺入抗裂防渗的外加剂。外加剂应检验与水泥的适应性，符合要求方可使用，具体掺量应通过试验确定。

种植屋面的植物不应选栽根系发达的植物和高大植物，以确保防水层和结构的安全使用。当根据规划或绿化要求确需种植乔木时，应采取相应措施，保证防水层与结构的安全使用。

小区景观设计荷载不得超过原地下室设计单位提供的顶板使用荷载，施工前需经原设计单位复核。园林景观要求堆土超过2m时，宜采用成熟可靠的底部架空措施。

地面做法应考虑地面固结沉降和胀缩影响。落于室外地面的装饰柱、烟道、幕墙等在地面层需考虑可靠的结构支承。

承接单向次梁的框架梁直接支承在地下室侧墙上的部位时，宜设置壁柱或暗柱。当次梁跨度大于8m时，应设置扶壁柱。

地下工程的变形缝、诱导缝、后浇带、施工缝、穿墙管（盒）、预埋件、预留通道接头、桩头等细部构造，应加强防水措施，设计文件中应有细部构造详图，或选用国家和地方相关标准图集。

地下室外侧壁施工缝宜采用钢板止水带，其弯折方向应朝向迎水面。

超长地下室设计

长度超过规范长度限值的地下室均为超长地下室，均需要采取加强措施，变形缝处及后浇带两侧应设置变形性能良好的止水带。

一般情况下，超长地下室设计应考虑选用以下措施（不少于2项）：

提高地下室梁、板、混凝土外墙的钢筋配筋率；

设置后浇带；

采用补偿收缩混凝土，设置膨胀加强带；

掺加具有微膨胀作用的外加剂；

掺防裂纤维；

采用预应力混凝土技术。

当超过长度较多（大于规范所列适用长度的20%时）、平面复杂时，尚应增加有效措施。

超长结构，应配置抗温度应力钢筋。温度钢筋可采用原有钢筋贯通（或部分贯通）的方式设置或采用另设温度钢筋网的方式处理。

超长结构的梁，不宜采用支座钢筋和架立筋搭接的方式配筋。

未超长的地下室工程，宜选用掺入具有微膨胀作用的外加剂。

防水层下不得埋设水平管线。垂直穿越的管线应预埋套管，套管超过种植土的高度应大于300mm。种植顶板泛水处防水层高出种植土应大于250mm。

地下工程种植顶板的防水等级应为Ⅰ级，应采用现浇防水混凝土，宜结构找坡，坡度宜为0.5%～2%。如采用建筑材料找坡，应选用吸水率低的材料，且须在建筑找坡层下增设一道柔性防水层。

应选用耐久性和延伸性好的防水卷材做地下柔性防水层。柔性防水层应设置在迎水面，防水层外侧应铺贴聚苯板或挤塑板等软质材料作为保护层，并宜再加砌页岩砖墙，砖墙厚度不宜小于120mm。

地下室结构设计时，对与地下室顶板覆土接触的建筑外墙、伸出地下室顶板的管井、车道临空面四周应设现浇钢筋混凝土翻边，高度应高出地下室覆土完成面不小于300mm。

地下建筑顶板配筋的细石混凝土保护层应采用70mm厚，为避免刚性保护层热胀冷缩产生裂缝继而破坏防水层，防水层与刚性保护层之间应增设一道石油沥青纸胎油毡或0.4厚聚乙烯膜隔离层。

楼地面现浇板

现浇板配筋计算宜采用弹性理论计算。当采用考虑塑性内力重分布的弹性理论计算时，支座调幅系数不应小于0.85。

当悬挑平板做有反边时，应考虑反边根部应力集中。

现浇板混凝土强度等级不宜大于C35，当大于C35时，应采取防裂措施。

现浇楼板最小厚度为100mm；应力集中区的板厚不小于120mm，配筋率不小于0.25%；预埋管线集中的楼板厚度需酌情增加。

悬挑板厚度须满足悬挑净宽度的1/10。当悬挑板悬挑长度超过1.2米时，悬挑板的板面负钢筋直径不应小于φ10；当悬挑长度大于1.5米且板上荷载较大时，尚应配置下部钢筋。下部钢筋的配筋率不应小于0.15%和钢筋直径8mm间距200mm的较大值。

应采用较小钢筋直径、较小钢筋间距的配筋方法。对于楼板支座钢筋，应采用不小于Ø8mm的钢筋，钢筋间距不应大于200mm。当楼板支座钢筋不大于Ø10mm时，应在支座钢筋处设置足够强度、刚度的两排通长马凳支撑。

建筑四大角板板跨大于2.8m时应设置双层角部加强筋。四大角板宜采用双层双向钢筋。该措施需在楼板配筋图中原位标明。

悬挑板阴角和阳角均需配置加强钢筋。阳角悬挑量超过1.8米时应用大样表示出放射筋的布置要求，保证负筋的间距和锚固效果。

板面设置附属设备或构件支墩时，宜在防水层施工前与梁、板一同浇筑。后做支墩时需先进行防水层表面防护，不得破坏防水层的完整性。

管道穿过墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实，且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

屋面渗漏

屋面女儿墙不应采用轻质墙体材料砌筑，砌体女儿墙应设置构造柱，应在图纸上标明构造柱间距及墙体拉结要求。砖砌女儿墙根部、变形缝两侧墙体根部、以及出屋面烟道根部应做钢筋混凝土翻边，并注明要求。

高层住宅建筑女儿墙应采用钢筋混凝土女儿墙。

种植屋面的最小结构板厚不应小于120mm。

不应采用无竖向配筋的出屋面砌体烟囱。

屋面防水应根据工程特点、地区自然条件等，按照防水等级的设防要求，进行防水构造设计，屋面细部节点应有构造详图，并明确防水材料的品种、厚度。

高层住宅建筑屋面防水等级应为Ⅰ级，单层或多层住宅建筑屋面防水等级宜为Ⅰ级。所有采用种植屋面的住宅建筑屋面防水等级均应为Ⅰ级，应采用二道或二道以上防水设防，其中必须有一道是卷材防水层，最上道防水层必须采用耐根穿刺防水材料。

对女儿墙、高低跨、上人孔、变形缝和出屋面管道、烟（井）道等节点应设计或选用防渗构造详图，变形缝应优先采用现浇钢筋混凝土盖板的做法。屋面女儿墙根部、变形缝两侧墙体根部以及出屋面烟道根部应设现浇钢筋混凝土翻边，翻边应高出屋面建筑完成面不小于250mm。翻边采用构造配筋，混凝土强度等级与主体结构楼板相同，并应与屋面板同时浇筑。

屋面坡度应符合设计规范要求，平屋面采用结构找坡的坡度不应小于 3%，材料找坡的坡度不应小于 2%。钢筋混凝土檐沟、天沟净宽不应小于300mm，分水线处最小深度不应小于100mm，沟内纵向坡度不应小于1%（金属檐沟、天沟的纵向坡度宜为0.5%），沟底水落差不得超过 200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%，防水层下应增设涂膜附加层，防水层和附加层伸入水落口杯内不应小于50mm，并应粘结牢固。

为保证屋面防水构造的耐久性，夏热冬暖地区应优先采用倒置式屋面，倒置式屋面应选用适应变形能力强、接缝密封保证率高的防水材料。屋面找坡层应采用吸水率低的材料（如现浇泡沫混凝土）。

在柔性防水层材料上应设置保护层，刚性保护层与柔性防水层之间应设置隔离层。刚性保护层分隔缝间距不宜大于4m，分隔缝宽20mm。

屋面保温（隔热）层或屋面刚性层及砂浆找平层应设置分格缝，并与女儿墙及其他凸出屋面构件以分格缝隔开，分格缝间距不宜大于4m，不得大于5m。

水泥砂浆、细石混凝土、块体材料保护层应设置分格缝，并明确分格缝的密封材料。分格缝宽不宜小于20mm，遇女儿墙、混凝土墙及突出物处的分格缝宽度为30mm。 其纵横最大间距：水泥砂浆不大于1m；细石混凝土不宜大于3m；块体材料不大于10m，并应与找平层分格缝、排汽道的位置综合考虑。

屋面天沟、女儿墙等过长的纵向钢筋混凝土构件，应沿纵向设置伸缩缝，并应在图纸上注明伸缩缝做法与材料要求。

在屋面上安装太阳能热水、光伏系统及消防等设施、设备和管道时，应与建筑工程统一规划、同步设计、 同步施工、同步验收。太阳能热水、光伏系统支架应与主体结构牢固连接，连接处应进行防水细部节点设计，作密封处理，避免破坏防水层。在屋面防水层上放置集热器时，屋面防水层应包到基座上部，并在基座下部加设附加防水层，附加层宜空铺，空铺宽度不应小于200mm。集热器与贮热水箱相连的管线需穿屋面时，应在屋面结构层施工时预埋钢管或PVC管材等防水套管，并对其与屋面相接处进行防水密封处理。防水套管应在屋面防水层施工前埋设完毕。（做法可参照桂11TJ04）

屋面应按规定设置溢水口等溢流设施，设置间距不宜过大，其设置数量及位置应与给排水专业密切配合。

女儿墙或山墙压顶宜采用现浇钢筋混凝土或金属压顶，压顶应向内找坡，坡度不应小于5%。当采用混凝土压顶时，外墙防水层应延伸至压顶内侧的滴水线部位；当采用金属压顶时，外墙防水层应延伸至压顶的顶部，金属压顶应采用专用金属配件固定（金属压顶按现行图集选取）。

卷材防水屋面基层与女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟道、井道等凸出屋面构件的交接处和基层转角处，找平层均应做成圆弧形，圆弧半径不小于50mm。

屋面防水宜在混凝土结构基面上施工。屋面保温层内须按照规范要求留设排气道。

出屋面管道必须设置刚性防水套管，套管高度为屋面建筑完成面以上300mm。钢套管与管道之间须采用沥青麻丝或石棉绳等柔性密封材料填塞密实，应在施工图中明确构造大样做法。

出屋面门槛根部须浇筑混凝土翻边，采用构造配筋率，混凝土强度等级与主体结构屋面板相同并一次性浇筑成型，高度为屋面建筑完成面起算不小于250mm。

坡屋面与立墙相交处根部必须浇筑混凝土翻边，采用构造配筋，混凝土强度等级与主体结构屋面板相同并一次性浇筑成型，高度为屋面建筑完成面起算不小于150mm。屋面瓦表面与立墙相交处须浇筑100mm×150mm混凝土披水台。

外墙工程质量

支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体端部应设钢筋混凝土构造柱及抗震拉结筋，应注明间距与做法要求。

当外墙门窗宽度超过2.4m时，门窗两侧外墙宜设置钢筋混凝土构造柱。

房屋门窗的洞口，其两侧不少于一个孔洞中应配置钢筋并用灌孔混凝土灌芯，钢筋应在基础梁或楼层圈梁中锚固；在承重外墙底层窗台板下，应配置通长水平钢筋或设置现浇混凝土配筋带。

外墙后施工的金属外挂构件如灯箱、广告、空调支架等需采用不锈钢锚固件，构件需为整体热镀锌防锈处理。连接部位须为混凝土基层（混凝土预制块或现浇的混凝土块），严禁将砖墙做为固定点。

外墙基层、抹灰层、保温层施工质量必须满足国家现行标准及设计的要求，抹灰层应采用抗裂、防水砂浆。

采用蒸压加气混凝土砌块砌筑的墙体厚度应满足使用功能要求。根据建筑结构、防火、节能等要求由计算确定，但一般外墙、分户内墙的厚度不应小于200mm，密度等级为B05级或B06级。

蒸压加气混凝土砌块作为填充墙，应沿墙高每隔小于或等于600mm用专用拉结件或拉结钢筋与主体结构（框架柱、剪力墙）拉结，拉结钢筋位置与砌块皮数相符合。钢筋伸入墙内长度不应小于墙长度1/5，至窗口洞口边不应小于700mm，8～9度抗震设防的工程项目宜沿墙全长贯通。

砌体结构的砌筑砂浆和抹灰砂浆应根据块材的不同类型采用其专用砂浆，并宜掺加抗裂纤维或抗裂剂等外加剂，同时还应符合下列规定：

一般外墙面抹灰砂浆宜采用抗裂砂浆，砂浆强度等级不应小于M7.5，内墙面抹灰砂浆强度等级不应小于M5.0，粘结强度不应小于0.15MPa。墙体宜采用薄层抹灰砂浆；

蒸压加气混凝土砌块（强度不应低于A3.5级）墙体应采用专用砂浆或粘结砂浆砌筑，墙体砌筑砂浆强度等级不应低于Ma5.0，顶层墙体及女儿墙砌筑砂浆强度等级不应低于Ma7.5。用于砌筑灰缝厚度3mm的加气混凝土精确砌块应用干混砂浆；

外墙抹灰底层砂浆强度不得低于面层砂浆强度；外墙、顶层内墙抹灰面层砂浆和防水砂浆中宜掺用聚丙烯纤维等抗裂材料。外墙找平层内应满铺耐碱玻纤网格布，耐碱玻纤网格布宜布设在距找平层表面约1/3找平层厚度的位置。抹灰总厚度≥30mm时，必须采取加强抗裂措施；

外墙抹灰面层和砂浆防水层应设置分格缝。分格缝宜设置在墙体结构不同材料交接处；水平分格缝宜与窗口上沿或下沿平齐；垂直分格缝间距不宜大于3m，不应大于6m，宜结合建筑开间设置，且宜与外门、窗框两边线对齐。当采用外墙涂料饰面时，宜按不超过3m×3m设置分格缝。分格缝宽宜为8mm～10mm，缝内应采用防水密封材料作密封处理；

基层为混凝土、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、混凝土小空心砌块、加气混凝土砌块及蒸压粉煤灰砌块等材料的表面应采用界面处理剂进行界面处理，界面处理剂宜选用与墙体材料特性相匹配的专用界面剂；

水泥踢脚（墙裙）、梁、柱等应采用M20以上的水泥砂浆分层抹灰。当抹灰层需具有防水、防潮功能时，应采用防水砂浆。

外墙饰面层采用面砖时，必须确保面砖基层（即抹灰层）的安全性和耐久性，其基层应采用抗裂防水砂浆。根据面砖材质，选用专用粘结剂或专用粘结砂浆作为粘贴材料。严禁采用水泥浆粘贴。嵌缝应采用柔性防水材料。

外墙饰面采用涂料时，应优先选用弹性涂料饰面层，所用腻子与涂料应匹配。外墙饰面层选用面砖时，抗裂增强网应使用热镀锌钢丝网，并采用相配套的专用锚栓。外墙面砖应使用专用粘结剂和专用勾缝剂。

雨篷、空调搁板、凸出外墙面的线条（板）、退层屋顶露台（平台）等部位上口的墙体应设钢筋混凝土翻边，其高度不小于150mm，同时其迎水面应做防水层，泛水高度为250mm。雨篷、空调搁板等凸出外墙的水平构件应设置不小于1%的外排水坡度，凸出外墙面的线条应设置不小于5%的外排水坡度；各部位的防水层与外墙交接处的防水层应连续；各部位外侧下沿应做滴水线，防水层应沿外口下翻至滴水线。

墙面抹灰应分层进行。抹灰总厚度超过35mm时，应采取加设钢丝网等抗裂措施。钢丝网片的网孔尺寸不应大于12.7mm×12.7mm，钢丝直径不应小于0.5mm。

当采用空心砌块、蒸压加气混凝土砌块或其他吸水性较大的材料作外墙时，应采用专用砂浆砌筑，其抹灰找平层应全墙满挂镀锌钢丝网（网孔尺寸不应大于12.7mm×12.7mm，其钢丝直径不应小于0.5mm），且应选用防水砂浆。蒸压加气混凝土砌块所采用的砂浆，其技术性能指标还应符合中南地区工程建设标准设计建筑图集—《蒸压加气混凝土墙体建筑构造》11ZJ103附录5及附录6的规定。

在门窗、洞口及墙体转角处，腻子层应加设耐碱增强网格布。

穿外墙的管道或空调管道均须在混凝土或砖墙上预埋套管，套管宜按10%坡度内高外低留设，套管与管道间须采用密封材料封堵密实（如采用聚氨酯发泡剂或防水砂浆等）。套管外口须采用建筑密封材料封闭严密。

外墙抹灰打底找平，每层厚度不应大于7mm，且应在前一层终凝后再抹后一层，找平层厚度不宜大于30mm，超过此值应采取加强措施；找平层表面应压实刮平，并在终凝后浇水养护，严禁出现空鼓开裂现象。

外墙内面抹保温砂浆应在内墙面或顶板的阴角处相交。先抹完保温墙面，再抹内墙面或顶板砂浆，阴角处砂浆层直接顶压在保温层平面上；或先抹内墙面或顶板砂浆，在阴角处搓出 30°角斜面，保温砂浆压住砂浆斜面。

非承重混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等用于外墙的强度等级不低于MU5.0，砌筑时的含水率不大于15％；用于外墙的专用砌筑砂浆强度等级分别不得小于Mb5。上述砌体材料的外墙内外两面抹灰，应使用专用抹面砂浆。

内部填充墙质量

底层填充墙下宜设置支承于主体结构基础上的结构梁。当非承重墙、填充墙下的地基土承载力较低或受施工扰动时，非承重墙、填充墙不得直接支承于混凝土地坪上。

设计施工图应明确底层地面刚性层底部的分层夯实土层的压实度要求。

对于底层地面回填土厚度超过3m时应考虑采用增设结构楼板来降低回填土的沉降影响。如底层地面回填土大于1.5m且小于3m时，则地面刚性层应采用配筋方案。

应注明楼梯间和人流通道的填充墙钢丝网的规格要求。

填充墙所有墙体转角、纵横墙体相交部位，墙长超过5m墙的中部、砌体无约束的端部，均应设置结构柱或构造柱，构造柱纵向钢筋应与主体结构可靠连接。

门窗洞口边距竖向混凝土构件边小于240mm时，应沿门窗洞高度范围设置现浇混凝土门（窗）垛，且门（窗）垛应配置构造钢筋与相邻竖向混凝土构件连接。

砌体填充墙不得与其它不同材料混砌，不同砌体交接处应设置构造柱。

管线安装开槽宜用凹槽砌块或定制砌块，避免开槽打洞。若需在填充墙上剔凿设备孔、槽时，应有补强处理要求。

厨卫间周围墙体、给水管井周围墙体宜采用页岩实心砖或多孔砖等防水抗裂性能较好的砌体，不宜采用大孔空心砖或加气混凝土砌块。

剪刀梯的梯间隔墙厚度需满足防火要求，采用楼层梁、梯段后退的方式保证墙体的砌筑空间。

管道穿过墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实，且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

配电箱、水表箱、开关箱、消火栓等预留洞顶部应设置过梁，在其线管穿越的位置应预留孔槽，不得事后剔凿。

非承重混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等用于内墙的强度等级不低于MU3.5；砌筑时的含水率不大于15％；内墙的专用砌筑砂浆强度等级分别不得小于Mb3.5；内墙隔墙厚度不宜小于120mm，窗间墙宽度不宜小于600mm。

墙体消防栓内嵌

箱式消火栓的安装应符合下列规定：

栓口应朝外，且不应安装在门轴侧；

栓口中心距地面为 1.1m，允许偏差±20mm；

阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为 100mm，允许偏差±5mm；

消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

当消防栓采用嵌入砌体墙时，应采用C20混凝土U型箱体。

当消防栓采用嵌入剪力墙时，应避开剪力墙约束（构造）边缘构件，应设置凹槽。设计时应按墙开洞处理，图纸应提供大样做法。

暗装、半暗装在防火墙上的消火栓，其背面应有厚度不小于120mm的加气混凝土砌块或厚度不小于3mm的双面刷有防火涂料耐火极限不小于3h的钢板封堵，装修时应将消火栓做明显标志，不得封包隐蔽。

消火栓安装时，箱门开启角度不应小于120°。

安装消火栓水龙带，水龙带与水枪和快速接头绑扎好后，应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。

室内消火栓箱的安装应平正、牢固，暗装的消火栓箱不能破坏原隔墙的耐火等级，可在其背部选用薄型防火板材作为原墙体的耐火时间辅助，以保证原有的耐火等级。

卫生间、厨房质量

下沉式卫生间填充材料宜选用轻骨料混凝土，不得选用松散材料，并应在图纸上注明荷载取值要求。

卫生间、厨房、浴室以及设有配水点的阳台、独立水容器等均应进行防水设计。

卫生间、浴室、设有配水点的封闭阳台的楼（地）面及墙面应设置防水层。墙面防水层做至顶板底面。卫生间、浴室顶棚应设置防潮层，门口应有阻止积水外溢的措施。设有配水点的封闭阳台顶棚宜防潮。墙面、顶棚的防潮层宜优先选用防水砂浆或聚合物水泥防水涂料。

厨房的楼（地）面应设置防水层，防水层翻边高度不小于300mm。厨房墙面宜设置防潮层，采用轻质隔墙时，应做全防水墙面。厨房布置在无用水点房间的下层时，顶棚应设置防潮层。厨房的排水立管支架和洗涤池不应直接安装在与卧室相邻的墙体上。

给排水管井地面应设置防水层，防水层翻边高度不小于300mm。墙面宜设置防潮层。

卫生间、浴室和厨房楼（地）面的防水层在门口处应水平延展，且向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于250mm。对于有排水的楼、地面，门口处标高应低于相邻无防水要求房间的楼（地）面不小于20mm（有无障碍设计要求时为15mm，并以斜面过渡）。

卫生间、浴室、厨房和有防水要求的楼板沿墙四周除门洞外，应向上做一道厚度同墙宽、高出饰面层不小于200mm的C20混凝土翻边，且应与钢筋混凝土楼板同时浇筑。卫生间排气道周围应浇筑C20混凝土翻边，混凝土翻边为从完成面起算高度不小于200mm。安装烟道的楼板预留洞口周边应做与楼板同强度混凝土翻边，翻边高度不应小于120mm；有防水要求的烟道、设备管井根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷，或采用柔性防水层。

穿越楼板的管道应设置防水套管，套管顶部应高出装饰层完成面不少于20mm，管道与套管间缝隙应采用防水密封材料嵌填压实，套管与楼面接口处应做防水处理。

下沉式卫生间楼板、楼面应进行双层防水设防，在结构下沉部位和填充回填后分别设置防水层。排水（泄水）按《住宅室内防水技术规范》JGJ298-2013的相关要求设置。

施工图图纸中应明确地漏型号及规格，洗衣机地漏应采用防干涸和溢流的专用地漏；

卫生间地漏应采用密闭地漏，宜靠近浴盆或洗脸盆；存水弯水封深度不应小于50mm。

水井内应设排水地漏，且其排出管应采用间接排水。

排水立管不应穿越下层住户的居室；当厨房设有地漏时，地漏的排水支管不应穿过楼板进入下层住户的居室。

室内防水工程宜使用聚氨酯防水涂料、聚合物乳液防水涂料、聚合物水泥防水涂料和水乳型沥青防水涂料等水性或反应型防水涂料。不得使用溶剂型防水涂料。

室内长期浸水的部位，不宜使用遇水产生溶胀的防水涂料。

地漏、大便器、排水立管等穿越楼板的管道根部，宜使用丙烯酸酯建筑密封胶或聚氨酯建筑密封胶嵌填。

热水管根部、套管与穿墙管间隙及长期浸水的部位，宜使用硅酮建筑密封胶（F类）嵌填。

管材、管件必须配套使用，不同系统的管材、管件不得混用。

对于沿楼（地）面敷设的给水管道，在进入有水房间隔墙外侧应抬高至防水层上翻高度以上后，再穿过隔墙进入，设备及管道基础均不得破坏防水层。

地漏安装应平正、牢固，周边无渗漏。阳台上的地漏顶面应低于土建初装地面5mm，厨房、卫生间的地漏顶面应高出土建初装地面25mm。已安装完成的地漏应采取有效保护措施防止堵塞。

门窗安装、渗漏质量

窗高≥2m或窗面积≥6m2的窗框应固定在混凝土或其它可靠构件上。

严禁在砌体上使用射钉固定，严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。

应有完整的门窗设计说明，明确外门窗的抗风压、水密性、气密性、保温性等物理性能指标，以及门窗型材壁厚、玻璃、密封材料等技术参数要求。应说明外窗安装防脱落限位装置，明确窗台压顶、外窗防水细部构造、窗台坡度、门窗框泄水措施、门窗框安装固定要求、洞口护角措施等。

门窗施工图中应明确表示外门窗的开启方向、分隔尺寸及与工程实际情况相符的节点构造详图、玻璃厚度、型材断面和增强型钢厚度等设计要求。

门窗铝合金落地门主型材主要受力部位基材界面最小实测壁厚不应小于2.0mm；铝合金窗主型材主要受力部位基材界面最小实测壁厚不应小于1.40mm。铝合金推拉门、推拉窗的扇应有防止室外侧拆卸的装置。推拉窗用于外墙时，应设置防止窗扇向室外脱落的装置。

平开铝合金门窗应在门窗水平缝隙上方安装披水条，推拉铝合金门窗应在下框外槽边靠近底部近两端处，分别铣两个长圆形的排水孔，将窗上流下来的雨水引排至室外。外门窗底框顶标高应高出台面外标高不宜小于50mm，不得小于20mm。

外墙墙体窗洞口部位窗台标高处设置现浇钢筋混凝土窗台板，应在图纸上注明具体做法和要求。

外窗台最高点比内窗台低10mm，用M20以上水泥砂浆抹面，并设置坡度为3%～5%的外排水坡，采用粉刷砂浆调节坡度，粉刷砂浆须加5%防水剂。

外窗下框应有泄水孔（口），如无时应做如下处理：

推拉窗：导轨在靠两边框处铣8mm宽的泄水口；

平开窗：在靠框中挺位置每个扇洞铣一个8mm宽的泄水口。

外窗下框两端应采用密封胶填实。

外墙防水层应延伸至门窗框，防水层与门窗框间应预留宽5mm深8mm凹槽，采用发泡聚氨酯、防水胶等伸缩性能较好的闭孔弹性材料填充，并用硅酮耐候密封胶密封。门窗框与墙体安装缝隙采用防水砂浆或聚合物水泥砂浆嵌填饱满，必要时也可采用注浆工艺，不得使用混合砂浆嵌缝。门窗上楣和凸出外墙面窗台的外口下沿应做滴水线。安装铝合金窗所用的螺丝应为不锈钢螺丝，钉口应做好防渗处理。每条窗边框与墙体的连接固定点不得少于2处，间距不得大于0.5m，边框端部的第一固定点距端部的距离≤0.2m。铝合金门窗框安装前，应撕去水泥砂浆接触处的包装纸并涂刷聚氨酯清漆等保护剂。

新建住宅不得在二层及以上采用玻璃幕墙。活动门玻璃、固定门玻璃、落地门窗玻璃、玻璃底边距最终装修面小于500mm的玻璃应使用安全玻璃，无框玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃。层数≥7层时，外开窗应采用安全玻璃。无室外阳台的外窗台距室内地面高度小于0.9m时，必须采用安全玻璃并采取可靠的防护措施，窗台高度小于0.6m的窗，其计算高度应从窗台面开始计算。面积大于1.5m2的窗玻璃应采用安全玻璃。倾斜安装的铝合金窗应使用安全玻璃。

对尺寸较大的洞口、扇面应进行承载能力计算后选型，组合窗拼樘料的尺寸、规格、壁厚（包 括塑料门窗的钢衬厚度）应经计算确定，确保门窗安全使用和建筑功能。组合门窗拼樘料和玻璃必须进行抗风压变形验算。拼樘料应左右或上下贯通，并直接锚入洞口墙体上。拼樘料与门窗框之间的拼接应 为插接，插接深度不小于10mm。

加气混凝土等轻质砌块墙体上的门窗洞口周边应预埋用于门窗连接的混凝土预制块或设置钢筋混凝土门窗框，不得将门窗直接固定在轻质砌块墙体上。

窗高≥2m或窗面积≥6m2的窗框应固定在混凝土或其它可靠构件上。

门窗材料应选用耐候性材料。门窗的品种、规格应符合设计要求。

铝合金门窗构件加工应依据设计加工图纸进行。铝合金型材牌号、截面尺寸、五金件、插接件应符合门窗设计要求。施工单位严禁无图制作、安装门窗。

门窗框安装应采用镀锌铁片做为固定片与墙体连接固定，镀锌铁片厚度不小1.5mm；固定片的位置距离窗转角、中竖梃、中横梃 150～200mm，固定片之间的距离应符合设计要求，并不得大于500mm。

室外窗台板最高点应低于室内窗台板 8～10mm，并应做成不小于 10%的向外排水坡度；窗眉及突出墙面的窗台板下部要做滴水槽或鹰嘴。

推拉窗必须设置排水孔道，孔径大小、间距应适宜，室外窗台板饰面层严禁遮盖排水孔道，以保证底框槽内积水迅速排出。

外门窗安装施工完毕后，应做淋水试验。

变形缝质量

设计文件应明确后浇带封闭条件。

后浇带及长悬臂梁处应采用独立的模板支撑体系，混凝土未达到设计强度时不得拆除。

地下室坡道出入口宜设置沉降缝，且距坡道与地下室交接处不小于1.5m；沉降缝应宜用钢板止水带。地下室坡道出入口的净高应考虑标识牌、监控设备等占的空间。

防水套管安装时应尽量避开沉降缝、伸缩缝或两个较近距离的构筑物。

变形缝等部位必须采用耐候密封胶封缝。

施工缝质量

防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝。底板、顶板不宜留施工缝，墙体不宜留垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙交接处，应留在高出底板表面不小于300mm的梁体上。

楼屋面施工缝留设位置应符合下列规定：

留在结构受剪力较小且便于施工的部位。有主次梁的楼板应留在次梁跨度的中间1/3范围内；

板厚>200mm时应留阶梯缝；

板厚≤200mm时应留直缝。

金属止水带宜折边，连接接头应采用搭接焊，焊缝严密，拐角处应离开拐角1m以外搭接。

梁柱节点质量

柱的混凝土应按设计强度浇筑，不得与低标号梁板同浇，并在图纸上标明做法大样。

梁柱节点的施工顺序应该是将节点区浇筑，再进行周边的梁板浇筑。

梁柱节点箍筋应按现行相关构造图集要求进行箍筋制作，并按设计要求的间距加密箍筋。当现场安装有困难时，可在柱每侧设置不少于1根ф12钢筋段与节点箍筋点焊制成钢筋笼，随绑扎后的梁筋一齐下沉至设计位置。

应在图纸上注明柱、梁柱节点、混凝土墙以及梯板等模板安装的垃圾出口孔留设要求，防止接口处出现夹渣现象。

钢筋工程质量

混凝土结构用钢筋内隔件应符合《混凝土结构用钢筋内隔件应用技术规程》JGJ/T 219的要求，不得使用石子、砖块、木块等作为间隔件。

应采用增高型的灯头盒和过线盒,保证接线孔下缘至盒的开口面的距离,不小于板底筋直径与规范规定的板筋保护层厚度两者之和。

图纸上应标明严禁混凝土浇筑时采用注水施工。

给水管道楼板暗埋质量

不宜将给水管水平埋设在现浇楼板中，宜选择给水横管明敷方式，且明敷的冷、热水横管均应采取保温防结露措施。

户内给水管道楼板上暗埋敷设时，应设置在楼板面敷管垫层内，且给水管的外径不宜大于25mm，应避免布置在可能受重物压坏处。楼板面敷管垫层厚度应根据管道外径尺寸确定，且不小于50mm。严禁给水管道直接敷设在建筑物结构层内。

敷设在垫层内的给水管道，不得有卡套式或卡环式接口。

敷设在垫层内的给水管道，应选用内壁具有优良的防腐性能、外壁具有抗击水泥腐蚀能力的管材；宜采用优质塑料管、金属与塑料复合管、耐腐蚀的金属管等。

在板面找平层埋管需要在结构板面压痕时，需保证受力负筋的保护层厚度，且不得顺支承边布置，压痕深度应小于20mm。

毛坯房交付时，暗装的管线应弹线标识，并提供相应管线敷设简图。

给排水管道安装

高层建筑中管道外径≥110mm时，明设的立管在穿越楼板处的下方、管道井内采用隔层防火封隔时在支管接入立管穿越管道井壁处、所有横管穿越防火墙的两侧都必须设置阻火圈；阻火圈宜采用阻燃膨胀剂制作，并应有消防主管部门签发的合格证明文件。

给排水管穿越墙壁和楼板应设置金属或塑料套管。

饮用水水池防水套管安装时应在石棉水泥与水接触侧嵌填无毒密封膏，嵌填密封膏时应保证缝内各接触面无锈蚀和污物。

穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实，且端面应光滑。

塑料管穿越屋面混凝土层必须预埋金属套管，套管安装应垂直，同时套管高出屋面最终成型面不得小于100mm，管道和套管之间缝隙用防水胶泥等密封。

在无法暗埋敷设户内给水管时,可考虑将给水管敷设在吊顶层内。

给排水管道连接应方便可靠，接口应封堵严实不渗漏。排水管必须经灌水试验合格、给水管道必须水压试验合格，方可允许投入运行。

给排水管安装完成后应做好防护措施，避免后期因抹灰、涂料、喷刷等造成污染。

明装给水管道成排安装时，直线部分应互相平行。曲线部分：当管道水平或垂直并行时，应与直线部分保持等距；管道水平上下并行时，弯管部分的曲率半径应一致。

给水管道支吊架安装位置应正确，埋设应平整牢固；固定支架与管道接触应紧密，固定应牢靠；固定在建筑结构上的给水管道支吊架不得影响结构安全。

室内不同材质的给水管，应根据相关规范要求进行水压实验。给水系统交付使用前必须进行通水、冲洗和消毒实验，并做好记录。

毛坯房卫生间的大便器、浴盆、洗脸盆及拖布盆的排水管管口应高出地面 80～100mm。

排水管道严禁无坡或倒坡。排水管道的横向坡度应符合设计规定。

卫生间二次排水坡度应符合要求，避免造成沉池长期积水渗漏。

施工过程中严格按照现场标高控制点定管道（支架）安装高度，不应仅以结构梁底、结构地板或建筑地面作为控制标高，避免因标高控制点的选择不当造成管线坡度不当。

排水主立管及水平干管管道均应做通球试验。排水管接头应严密，塑料排水管接头应采用粘接，不得采用橡胶圈密封接口；铸铁排水管应采用法兰承插式接口，不得采用卡箍式柔性接口。

高层建筑排水立管底部宜做固定支撑或支墩，防止重力冲刷造成水管损坏渗漏。

给排水管穿越有抗震设防要求的地区的地下室外墙、水池池壁等有防水要求的建（构）筑物应设置柔性防水套管。给排水管穿越不承受管道振动和伸缩变形的有防水要求的建（构）筑物应设置柔性防水套管。穿越不同的人防分区的管道应设置人防套管。

套管穿墙时必须将套管一次浇固于墙内，套管内的填料应紧密捣实，避免造成楼层板、墙体渗漏。

电气管线暗埋质量

预埋管线不应集中通过现浇楼板，应分散布置，设计中水、电、设备等各专业应相互配合，在同一位置管线重叠不得超过两层。

敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的线缆保护导管最大外径不应大于楼板厚度的1／3，敷设在垫层的线缆保护导管最大外径不应大于垫层厚度的1／2。

线缆保护导管暗敷时，外护层厚度不应小于15mm；消防设备线缆保护导管暗敷时，外护层厚度不应小于30mm。

现浇板板底钢筋绑扎完后方可进行管线预埋，结束后方可进行上层钢筋绑扎，严禁钢筋绑扎与管线施工同步。

现浇板内管线必须布置在上下层钢筋网片之间，若在跨中没有上排钢筋，则应采取配筋加强措施。

电气工程质量

电气竖井内竖向穿越楼板和水平穿过井壁的洞口应根据主干线缆所需的最大路由进行预留。

楼板处的洞口应采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火材料作封堵，井壁的洞口应采用防火材料封堵。预留孔洞两边用防火隔板封堵，两隔板之间用防火材料填实，隔板缝隙采用防火泥封堵严密。封堵后清理干净现场。

配电箱（柜）应选用经认证，符合产品标准的成套产品，箱体尺寸、壁厚和器件技术参数应满足设计要求。开关、插座等电气产品必须具有“3C”标记，其质量应符合产品标准要求。

住宅建筑应做总等电位联结，装有淋浴或浴盆的卫生间应做局部等电位联结。局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。

住宅内家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器，并设置自恢复式过、欠电压保护电器。供电回路应装设短路和过负荷保护电器。

住宅内应设置多媒体信息箱，采用光纤到户的接入方式，箱旁应预留AC220V电源。

暖通工程质量

地下室及其他场所通到地面的排风排烟口不应影响人员主要出入口和主要通道。排烟口应直接对着室外，不能排向架空层。

住宅小区范围内的商业餐饮油烟应设专用油烟道直通至主楼屋顶排放。油烟排放前应经过净化处理，并满足国家相关规范要求。

户式中央空调的设备平台不得紧邻住户的卧室外墙设置，其震动和噪音不得对住户的卧室产生影响。

住宅标准层加压、排烟系统不得在楼梯间、电梯间及前室合用前室、走道设置风管，当必须设置风管时，不得影响住户的使用及净高要求。

空调室外机不应安装在建筑物的过道、楼梯、出口等公用地方。

建筑节能工程质量

建筑节能设计必须包含节能设计说明、节能计算书和相关施工图纸。节能设计说明应根据《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》DBJ45-029-2016、《公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-042-2017中的“居住建筑节能设计专项说明”和“广西公共建筑节能设计说明”相关要求进行编写。

建筑节能常用的建筑材料热工性能参数取值应参照广西地方标准《公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-042-2017及自治区墙改办印发的建筑材料热工参数表。

建筑节能设计应选用成熟的围护结构保温系统，外墙围护结构节能设计推广使用烧结多孔砌块、烧结空心砖（砌块）、烧结保温砖（砌块）、蒸压加气混凝土砌块（板）等自保温新型墙材产品，或填充型复合保温砌块、轻集料混凝土复合保温砌块、石膏复合保温砌块、ZD保温砌块等复合保温新型墙材产品，以及建筑节能与结构一体化等节能技术。

节能设计施工图中的门窗性能、保温材料及构造做法等，均应与节能计算书相对应，且在分部分项工程、建筑节能设计专项说明、构造做法表、门窗表、详图等各处表述应一致。门窗表中应明确门窗隔声性能要求。

倒置式屋面工程的保温层设计厚度应按节能计算厚度增加25%，且最小厚度不得小于25mm。

空调外机安放应考虑设置混凝土空调搁板，不应外挂在外墙外保温系统上。

外墙外保温禁止设计和使用无机轻集料保温砂浆。内保温砂浆厚度不宜超过30mm。

屋面不应采用水泥膨胀珍珠岩、水泥膨胀蛭石等亲水性易受温度和冻融作用而开裂的浆体类保温隔热材料。

保温浆料应分遍抹灰，每遍抹灰厚度宜控制在20mm左右，最后一遍宜控制在10mm左右，每两遍的施工间隔应在24h以上。

外墙预埋件或预埋套管周围应逐层进行防水处理，严禁在饰面完成的外保温墙面上开孔或钉钉。在外保温系统上安装的设备、管道应固定于基层上，固定件应采用预埋，不宜采用膨胀螺丝和其他后置锚固方式。

安全防护

阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，防护栏杆高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。栏板和栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受《建筑结构荷载规范》GB50009及其他相关规定的水平荷载，阳台、外走道和屋顶等受日晒雨淋的地方，不得选用木材和易老化的复合塑料。

阳台（包括封闭阳台）、外廊、室内回廊、内天井及上人屋面临空处防护栏杆高度符合下列规定：

六层及六层以下栏杆高度不应低于1.05m ；

七层及七层以上栏杆高度不应低于1.10m ；

以上高度指楼地面或屋面施工装饰面层完成后的净高度，起算面从可踏面（包括可攀爬处）算起。设计必须考虑二次装修或屋面最高点完成面对其实际使用高度的影响，以确保所有实际有效使用净高符合规范要求。屋面变形缝盖板处女儿墙高度不足时应采取相应的处理措施。

护栏金属型材壁厚应符合下列要求：

不锈钢：主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm，一般杆件不宜小于1.2mm。当栏杆直线长度大于4m时，主要受力杆件壁厚不应小于2.0mm；

型钢：主要受力杆件壁厚不应小于3.5mm，一般杆件不宜小于2.0mm；

铝合金：主要受力杆件壁厚不应小于2.0mm，一般杆件不宜小于1.4mm。

临空处防护栏杆及楼梯栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m。采用非垂直杆件时，必须采用金属密网、板材等防止儿童攀爬的有效措施。

栏杆防攀爬材料应符合下列规定：

金属密网的孔眼不应大于20mm，网筋直径不小于1．5mm，并应是热镀锌网或不锈钢；

防攀爬的有机玻璃或工程塑料板厚度不应小于4mm，钢化玻璃不应小于6mm。

临空处设有栏杆的走廊、阳台、屋面、楼梯，底部应设置净高不小于100mm的C20混凝土翻边，混凝土翻边与上部栏板的水平净距不得大于110mm。住宅防护栏杆距楼地面0～800mm范围均不应设横杆、横向花饰、女儿墙防水材料收头的小沿砖等可攀爬构造，如设则防护高度从该可攀爬点计起。栏杆底部设翻边或实体栏板时，翻边或实体栏板净高度不足800mm的，防护高度从翻边或实体栏板装饰面层计起。

窗外无阳台或平台的外窗，窗台距楼、地面完成面净高低于0.90m时，应设防护设施，防护栏杆的高度不低于0.90m。室外楼梯栏杆扶手高度不应小于1.10m。室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不小于0.90m，楼梯水平段栏杆长度大于0.5m时，其扶手高度不低于1.05m。梯井净宽大于0.11m时，必须采取防止少年儿童攀滑的措施。

住宅阳台、上人屋面、平台走廊及室外楼梯等处的防护栏板，不得使用固定在主体结构上并直接承受人体荷载的玻璃护栏系统。设有立柱和扶手，栏板玻璃作为镶嵌面板安装在护栏系统中，应采用钢化夹层玻璃，其厚度不应小于12mm，应使栏板玻璃两对边嵌固或四边嵌固；采用点支承固定时，每片玻璃不少于四个固定点。

凸窗窗台高度低于或等于0.45m时，防护高度从窗台面起算不应低于0.90m，凸窗窗台高度大于0.45m、可开启窗扇洞口底距窗台面的净高低于0.90m时，窗洞口处应有防护措施，护栏防护宜贴窗设置，贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台装饰完成面起计算不低于0.90m。

砌体栏杆压顶应设计为现浇钢筋混凝土压梁，并与主体结构和小立柱可靠连接。压梁高度不应小于120mm，宽度不小于砌体厚度，纵向钢筋不宜小于4φ10。

固定栏杆的预埋件、后置埋件应符合下列要求：

立柱、扶手等主要受力杆件的预埋件钢板厚度不小于4mm，长宽均不小于80mm，锚筋直径不小于6mm，长度不小于100mm，锚筋端部为180°弯钩，每块埋件不少于4根锚筋；

后置埋件钢板厚度不小于4mm，长宽尺寸为80mm×60mm，膨胀螺栓直径不小于10mm，每块后置埋件不少于2颗。

位于阳台、外廊及开敞楼梯平台下部的公共出入口、架空层出入口，应采取防止物体坠落伤人的安全措施。

墙外膨胀螺栓、预埋件、空调机架、管道支架等金属构件优先选择不锈钢制品，至少采用热镀锌产品，防止锈蚀影响安全和美观。

后锚固预埋件采用化学锚栓时，需避免焊接高温破坏。

室外空调机搁板的长宽尺寸要适当加大，满足安装操作的安全要求，同時搁板位置要保证安装人员搬运室外机容易安全到达。

附录：

附录A：住宅工程质量通病防治措施——结构专业（模板）

本模板分两个部分：措施响应部分和措施自查表。措施响应部分应该按导则的内容，结合工程实例，对涉及的条款逐条作出措施的响应；对于不涉及的条款可以提出措施。措施自查表应逐条检查并进行必要说明。各专业应参照结构专业的格式，在本专业的说明篇章中提出本专业的质量通病防治措施。

附录 B 本导则用词说明

为便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示运行稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……

广西壮族自治区工程建设地方标准

广西壮族自治区住宅工程质量治理

设计导则

条文说明

总则

1.0.1 为了保证和提高住宅工程的质量，2014年9月1日住房城乡建设部印发《工程质量治理两年行动方案》的通知，通知指出“突出工程实体质量常见问题治理。各级住房城乡建设主管部门要采取切实有效措施，从房屋建筑工程勘察设计质量和住宅工程质量常见问题治理入手，狠抓工程实体质量突出问题治理，严格执行标准规范，积极推进质量行为标准化和实体质量管控标准化活动，落实建筑施工安全生产标准化考评制度，全面提升工程质量安全水平”。

《自治区住房城乡建设厅关于印发全区住宅工程质量满意度四年提升专项行动方案的通知》（桂建管〔2017〕12号）明确表示“增设质量治理设计专篇”。

我区住宅建设经过十多年的快速发展，工程质量水平得到了较大的提高，住宅质量总体处于受控状态。但由于近几年我区住宅工程处于大规模建设状态，而设计、监理、施工单位质量管理水平参差不齐，住宅工程质量引起的投诉时有发生。

我区各地为防治住宅工程质量通病，制定出台了一些文件、手册、指南、导则等，例如《南宁市住宅工程质量通病防治技术措施二十五条》，对做好住宅工程质量通病防治工作起到了积极作用。但由于缺乏规范性和强制性，往往在具体执行中得不到落实，致使一些质量通病不能得到有效防治，不仅导致群众投诉，影响社会和谐与稳定，而且不利于工程质量水平的提高。因此，很有必要编制本导则。这对于进一步强化和规范我区住宅工程质量通病防治工作，有力促进住宅工程质量水平提高，具有重要的作用。

1.0.4 为了确保本导则能够规范和指导住宅工程施工图设计，从设计制图习惯出发，导则要求各项目施工图设计文件中的各专业均需编制《住宅工程质量通病防治措施》专门说明。为了各设计单位能更好理解导则，本导则在附录中给出结构专业说明模板。

地下室

2.0.1~2.0.15提出解决住宅建筑中地下室存在的地下室外墙开裂和渗漏；地下室顶（底）板开裂和空鼓等常见质量通病的防治措施。

2.0.1主要解决地下室受力构件的耐久性和梁板的温度效应等问题，是从材料方面提出解决地下室主要通病的基本要求。

2.0.6主要有规范或图集未明确的材料、规格等方面内容。

2.0.7对容易导致地下室通病发生的关键节点明确防水的深度要求，从设计源头上杜绝地下室渗漏通病的发生。

2.0.15明确规定了翻边的高度，避免设计人员采用翻边高度不充分而导致地下室的渗漏。

楼地面现浇板

3.0.1~3.0.10提出解决住宅建筑中楼地面现浇板存在楼（地）面开裂、渗漏、平整度偏差、抹灰脱落、保护层不足等常见质量通病的防治措施。

屋面渗漏

4.0.1~4.0.21提出解决住宅建筑中屋面开裂、渗漏、防水保温做法等常见质量通病的防治措施。

外墙工程质量

5.0.1~5.0.18提出解决住宅建筑中外墙存在外墙空鼓、开裂、渗漏、保温工程质量问题等常见质量通病的防治措施。

内部填充墙质量

6.0.1~6.0.13提出解决住宅建筑中内部填充墙存在内墙裂缝、通缝、抹灰开裂，平整度偏差，楼梯墙体挂网要求不明等常见质量通病的防治措施。

6.0.3~6.0.4主要有规范或图集未明确的材料、规格等方面内容。

6.0.5如按《砌体结构设计规范》(GB50003-2014)要求，框架填充墙长度超过5m才设构造柱，但在广西，由于气候、施工速度和工艺习惯等原因，实际按此施工墙体极易出现开裂，为增加对墙体变形的约束，应提高构造柱设置的标准。

墙体消防栓内嵌

7.0.1~7.0.7提出解决住宅建筑中墙体消防栓内嵌存在内嵌要求不明，做法各异，达不到防护和安全要求等常见质量通病的防治措施。

卫生间、厨房质量

8.0.1~8.0.20提出解决住宅建筑中卫生间和厨房存在渗漏、排水管道水封设置不足、地漏水封深度不足、烟道损坏、根部渗漏水等常见质量通病的防治措施。

门窗安装、渗漏质量

9.0.1~9.0.20提出解决住宅建筑中门窗安装存在门窗脱落、窗框泄水、安装固定和防水细部构造达不到要求等常见质量通病的防治措施。

变形缝质量

10.0.1~10.0.5提出解决住宅建筑中变形缝存在开裂、渗漏、细部施工问题等常见质量通病的防治措施。

施工缝质量

11.0.1~11.0.3提出解决住宅建筑中施工缝存在开裂、渗漏水严重等常见质量通病的防治措施。

梁柱节点质量

12.0.1~12.0.4提出解决住宅建筑中梁柱节点存在梁柱节点浇捣质量差、梁柱混凝土等级不同时措施不足等常见质量通病的防治措施。

钢筋工程质量

13.0.1~13.0.3提出解决住宅建筑中钢筋工程存在保护层厚度不足，钢筋位置固定，模板、埋件问题等常见质量通病的防治措施。

给水管道楼板暗埋质量

14.0.1~14.0.6提出解决住宅建筑中给水管道楼板暗埋出现开裂、渗漏、给水管道暗埋方式不合理等常见质量通病的防治措施。

给排水管道安装

15.0.1~15.0.19提出解决住宅建筑中给排水管道安装过程中存在的质量通病的防治措施。

电气管线暗埋质量

16.0.1~16.0.5提出解决住宅建筑中电气管线暗埋存在管线过多过密，间距不明，易开裂、渗漏以及影响结构安全问题等常见质量通病的防治措施。

电气工程质量

17.0.1~17.0.6提出解决住宅建筑中电气工程存在的质量通病的防治措施。

暖通工程质量

18.0.1~18.0.5提出解决住宅建筑中暖通工程存在排风排烟系统和空调外机设置问题等常见质量通病的防治措施。

建筑节能工程质量

19.0.1~19.0.10提出解决住宅建筑中建筑节能工程存在设计内容不完善、施工要求补充不够等常见质量通病的防治措施。

安全防护

20.0.1~20.0.15提出解决住宅建筑中安全防护存在设计内容不完善导则安全隐患的防治措施。